ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МО «ЕНАПАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

генеральный план

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, |  | В.И. Черепанов |
| --- | --- | --- |
| зам. генерального директора |  | А.В. Сталинова |
| Главный инженер проекта |  | В.И. Черепанова |
| Главный специалист |  | Е.А. Воронцова |

Кунгур

2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3

1. ВВЕДЕНИЕ	4

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	10

3.1. Основные сведения о территории	10

3.2. Природные условия и ресурсы	100

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия     …………………………………………………………………………………24

3.4. Социально-экономическая ситуация	277

3.4.1 Население ……………………………………………………………………………...27

3.4.2  Развитие экономической базы………………………………………………………..31

3.4.3 Развитие объектов обслуживания населения……………………………………….  34

3.4.4 Жилищный фонд  …………………………………………………………………….  43          3.5     Инженерная инфраструктура………………………………………………………..     .46   3.5.1  Электроснабжение……………………………………………………………………….46

3.5.2   Газоснабжение ……………………………………………………………………….50  3.5.3   Теплоснабжение………………………………………………………………………...51   3.5.4   Водоснабжение…………………………………………………………………………52

3.5.5    Водоотведение и дождевая канализация……………………………………………..55

3.5.6    Средства связи…………………………………………………………………………56

3.6. Транспортная инфраструктура	57

3.7. Экологическая ситуация	65

3.8. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке

территории……………………................................................................................... ..70 4.Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера……………………………………  75      5.Перевод земель или земельных участков из категории в категорию……              86

6       Планировочная структура. Функциональное зонирование территории        101

7.      Заключение…………………………………………………………………………  132  8.Технико-экономические   показатели…………………………………………           133

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО "Енапаевское сельское поселение" |  |
| 2. Основные графические материалы в составе проекта генерального плана МО "Енапаевское сельское поселение" |
| 1 | Карта использования территории Енапаевского сельского поселения Октябрьского муниципального района М 1:25000 |  |
| 2 | Карта границ земель различных категорий Енапаевского сельского поселения Октябрьского муниципального района М 1:25000 |  |
| 3 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биологического характера. Карта зон с особыми условиями территории Енапаевского сельского поселения Октябрьского муниципального района. М 1:25000 |  |
| 3. Электронные материалы |  |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG |  |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО «Енапаевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Пермского края разработан  ООО « Землемер» по заказу администрации Октябрьского муниципального района (муниципальный контракт № 0356300119115000007 от 13 августа 2015 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2035 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта учтены решения Схемы территориального планирования Пермского края и использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района (ООО “Энергостройпроект”, г. Пермь), выполненная в 2008 г.

- Цифровые карты планируемой территории в масштабе 1:25000 (Arc GIS), цифровые планы населенных пунктов в масштабе 1:2000 (ФГУП “Госземкадастрсъемка” – ВИСХАГИ), выполненные в 2010 г.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского края, разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь).  Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, разработка опорного плана, отображающего современную планировочную организацию территории, и разработка системы мероприятий, обеспечивающих решение этих проблем;

- разработка системы мероприятий, способствующих инвестиционному освоению территории;

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание электронного Генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Основные сведения о территории

Муниципальное образование «Енапаевское сельское поселение» входит в состав Октябрьского мунициального района Пермского края. Оно граничит с Богородским сельским поселением, Заводо-Тюшевским сельским поселением, Сарсинским городским поселением, Октябрьским городским поселением, Атнягузинским сельским поселением, Щучье-Озерским сельским поселением Октябрьского муниципального района, а также с Чернушинским муниципальным районом.

В состав сельского поселения входит 10 сельских населенных пунктов: с. Енапаево (административный центр сельского поселения), д. Редькино, д. Будкеево, д. Кошкина, д. Криулино, с. Мостовая, д. Сосновка, д. Уяс, д. Усть-Каменка и д. Егашка.

Общая численность населения на 1.01.2015 г. Составляет 1002 чел. (около 5,5 % населения муниципального района). Площадь сельского поселения составляет 22,7 тыс.га.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат территории Енапаевского сельского поселения характеризуется как континентальный, характерные черты которого: холодная продолжительная зима с частыми метелями и короткое лето.

Средняя годовая температура около 0,3ºC (метеостанция д. Чад). Средняя температура января составляет -16,3ºC, абсолютный минимум -49ºC. В зимнее время возможны оттепели с повышением температуры воздуха выше 0ºC.

Средняя температура самого теплого месяца в году – июля – +16,5ºC, абсолютный максимум может достигать 37ºC. Однако в летнее время не исключены и заморозки (связанные с вторжением арктического воздуха). Длительность периода с температурой выше 10ºC в среднем – 120 дней, выше 15 ºC – порядка 70 дней.

Количество атмосферных осадков за год около 600 мм, из них большая часть приходится на теплый период (июнь-июль). Образование устойчивого снежного покрова происходит в начале ноября. Средняя продолжительность снежного покрова 160-170 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму – 55-60 см. Таяние снега начинается в конце марта – начале апреля.

Преобладающее направление ветра юго-западное и южное. Наименьшую повторяемость имеют ветры северного и северо-западного направлений. Средняя скорость ветра около 4 м/с. Чаще всего в етнее-зимний период возможны ветра скоростью до 6-10 м/с. Сильные ветра (более 15 м/с) повторяются до 10 дней в году.

Для территории характерны опасные метеорологические явления: сильные морозы, поздние весенние и ранние осенние заморозки, сильные дожди, шквалы, сильные снегопады и метели. Однако в целом, климатические условия относительно благоприятны и позволяют выращивать озимые, ранние яровые культуры, картофель, кукурузу на силос, овощные и плодово-ягодные культуры.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть имеет слабое развитие, много временных и исчезающих ручьев и рек. Это связано с карстовыми процессами, широко развитыми на территории.

Характер питания поверхностных водных объектов преимущественно снегового типа с выраженным весенним половодьем, и устойчивой зимней меженью. Летом и осенью возможны высокие дождевые и ливневые паводки за счет атмосферных осадков.

Минерализация и химический состав воды рек неоднороден, так как различны природные условия в разных частях водосбора. Главное влияние на химический состав воды рек оказывают породы, слагающие их бассейны, а именно, пермские отложения, включающие растворимые соли (поваренную соль, гипсы, ангидриды).

Перечень  водных объектов на территории Енапаевского сельского поселения с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование водного объекта | Длины водных объектов (км) и площади акваторий прудов и озер (км2) | Размер водоохранной зоны, м | Размер прибрежной защитной полосы, м* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | оз. Мягкое | 0,0045 | 0 | 0 |
| 2 | озеро | 0,002 | 0 | 0 |
| 3 | озеро, д. Редькино | 0,0008 | 0 | 0 |
| 4 | озеро, д. Редькино | 0,0003 | 0 | 0 |
| 5 | озеро, д. Редькино | 0,0001 | 0 | 0 |
| 6 | озеро, д. Кошкина | 0,0002 | 0 | 0 |
| 7 | озеро, с. Енапаево | 0,0062 | 0 | 0 |
| 8 | озеро, с. Енапаево | 0,0021 | 0 | 0 |
| 9 | озеро, с. Енапаево | 0,0017 | 0 | 0 |
| 10 | озеро, с. Енапаево | 0,0012 | 0 | 0 |
| 11 | озеро, с. Енапаево | 0,001 | 0 | 0 |
| 12 | озеро, с. Енапаево | 0,001 | 0 | 0 |
| 13 | озеро, с. Енапаево | 0,00036 | 0 | 0 |
| 14 | озеро, с. Енапаево | 0,00028 | 0 | 0 |
| 15 | озеро, с. Енапаево | 0,00008 | 0 | 0 |
| 16 | озеро, с. Енапаево | 0,00009 | 0 | 0 |
| 17 | пруд на притоке р. Ирень с. Енапаево | 0,0042 | 50 | 50 |
| 18 | пруд на р Бартым с.Мостовая | 0,0038 | 50 | 50 |
| 19 | пруд на р. Тюш в д.Будкеево | 0,0335 | 100 | 30-50 |
| 20 | пруд на р. Уяс | 0,11 | 100 | 30-50 |
| 21 | пруд на р. Верхний Бартым | 0,30 | 100 | 30-50 |
| 21 | р. Верхний Бартым | 18 | 100 | 30-50 |
| 22 | р. Верхняя Каменка | 5 | 50 | 50 |
| 24 | р. Егашка | 5 | 50 | 50 |
| 25 | р. Ирень | 214 | 200 | 200 |
| 26 | р. Кановка | 4,5 | 50 | 50 |
| 27 | р. Куклеян | 6 | 50 | 50 |
| 29 | р. Тюш | 34 | 100 | 30-50 |
| 30 | р. Уяс | 27 | 100 | 30-50 |
| 31 | ручей безымянный (приток р. Уяс) | 3,5 | 50 | 50 |
| 32 | ручей безымянный (приток р. Уяс) | 2,5 | 50 | 50 |
| 33 | ручей безымянный (приток р. Уяс) | 2 | 50 | 50 |
| 34 | ручей безымянный (приток р.Атер) | 4,5 | 50 | 50 |
| 35 | ручей безымянный (приток р.Тюш) | 1 | 50 | 50 |
| 36 | ручей безымянный (приток р.Тюш) | 0,8 | 50 | 50 |
| 37 | ручей безымянный (приток р.Тюш) | 0,3 | 50 | 50 |
| 38 | ручей безымянный (приток р.Верх. Бартым) | 2,7 | 50 | 50 |
| 39 | ручей безымянный (приток р,Ирень) | 5 | 50 | 50 |

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Рельеф

Территория муниципального образования расположена в пределах Уфимского плато, представляющего собой возвышенное плоскогорье, расчлененное речными долинами. По ландшафтному районированию территория относится к Тюйско-Сарсскому карстовому плато на нижнепермских известняках, доломитах и гипсах. Средние высоты возрастают в восточном направлении, где плато плавно переходит в предгорья западного склона Уральских гор (Уральская складчатая страна).

Среди форм рельефа преобладают речные долины, овраги, балки, увалы и холмы. Характерны также карстовые формы рельефа: воронки, ямы, котловины (некоторые из них заняты карстовыми озерами), сухие речки.

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория расположена в пределах Предуральского прогиба, сложенного породами четвертичной, третичной и Пермской систем.

Пермские отложения наиболее древние, представлены известняками, доломитами и доломитизированными известняками, встречаются гипсы и ангидриты, карбонатные отложения. Данные отложения выходят на поверхность (глубоко врезанные долины).

Третичные отложения представлены светло-серыми песчаниками с кварцевым цементом, кварцевыми белыми песками, серыми и белыми огнеупорными глинами.

Коренные породы перекрыты различной толщей четвертичных отложений, представленных аллювиальными и элювиально-делювиальными отложениями. Аллювиальные отложения прослеживаются по долинам рек в виде террас, сложенных рыхлыми коричнево-бурыми и буровато-серыми песками, суглинком, реже песчаными глинами, содержащими включения галек и различной величины обломков изверженных и метаморфизированных пород. Элювиально-делювиальные отложения развиты преимущественно на склонах речных долин и оврагов, а также на склонах водоразделов и представлены буровато-серыми суглинками с многочисленными обломками известняков и доломитов. Торфяно-болотные отложения встречаются в поймах рек, сложены торфом, илами, суглинками, супесями и глинами. Мощность четвертичных пород не превышает 10-15 м.

Гидрогеологическая характеристика

В пределах рассматриваемой территории наибольшее значение имеют грунтовые и трещинно-карстовые типы подземных вод.

Грунтовые воды приурочены к четвертичным отложениям: водосодержащими породами являются галечники, гравий, песок, суглинки. На пойменных террасах глубина залегания грунтовых вод не превышает 3 м, на надпойменных террасах – 2 м и более. Степень минерализации и химический состав грунтовых вод зависит от места их протекания и состава водоупорных пород (суглинки, гипсы, ангидриты и др.)

Трещинно-карстовые воды приурочены к водоносным комплексам, состоящим из артинских известняков, кунгурских доломитов, гипсов. Кунгурско-артинские карбонатные отложения являются основным водоносным горизонтом для обеспечения водоснабжения.

Инженерно-строительные условия

На территории сельского поселения не проводились комплексные инженерно-геологические исследования. Однако любое строительство сопровождается отдельными инженерными изысканиями под конкретные объекты строительства. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проект Генерального плана осуществляется на основании результатов инженерно-строительных изысканий. На сегодняшний день территория сельского поселения покрыта топографической съемкой масштаба 1:25000 и на территории населенных пунктов – масштаба 1:2000. Топографическая съемка была выполнена ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

Инженерно-строительные и геологические условия рассматриваемой территории достаточно сложные. Поэтому большая часть площади муниципального образования относится к территории ограниченно благоприятной для градостроительного освоения, требующей проведения дополнительных специальных инженерных изысканий и мероприятий по вертикальной планировке. В геоморфологическом отношении это возвышенные водораздельные пространства, сложенные разнородными грунтами, уровень грунтовых вод более 2 м от поверхности земли. Ограничивающими факторами являются возможные проявления опасных физико-геологических процессов.

Минерально-сырьевые ресурсы

Основу минерально-ресурсного потенциала территории составляют месторождения нефти. На территории Енапаевского сельского поселения выявлены месторождения Солдатовской и Дороховской групп. Также известно проявление месторождения доломитов и известняков «Усть-Каменское». Данный объект недостаточно исследован для присвоения статуса месторождений. Можно рекомендовать геологоразведочные работы для переоценки существующих залеганий полезных ископаемых и поиска новых месторождений.

Месторождения, участки и структуры углеводородного сырья в пределах Енапаевского сельского поселения                                                         Таблица № 2

| № п/п | Месторождение, участок | Полезное ископаемое | Недропользова тель, лицензия | Степень промышленного освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Солдатовское месторождение Горный отвод | Нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | разработка |
| 2 | Викторинское месторождение. Надежный купол горный отвод | Нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | разработка |
| 3 | Винниковское месторождение горный отвод | нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | разработка |
| 4 | Моховское месторождение Горный отвод | нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | разработка |
| 5 | Дулеповское месторождение Горный отвод | нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | разработка |
| 6 | Трифоновское месторождение Горный отвод | нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12499 НР | разработка |
| 7 | Тюшевское месторождение | нефть | Месторождение законсервировано |  |
| 8 | Дороховское месторождение Горный отвод | нефть, газ | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12467 НЭ | разработка |
| 9 | Дороховское месорождение Белоусовский купол Южно-Дороховский купол (вост) Геологический отвод | нефть, газ | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 02407 НР | разработка |
| 10 | Приразломная структура | нефть | Подготовлена к глубокому бурению. Распределенный фонд | Учитывается балансом ресурсов нефти и газа. |
| 11 | Срединная структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 12 | Восточно-Харитоновская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 13 | Редькинская структура | нефть | Подготовлена к глубокому бурению. Распределенный фонд | Учитывается балансом ресурсов нефти и газа. |
| 14 | Восточно-Ишимовская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 15 | Ферминская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 16 | Кашкинская структура | нефть | Подготовлена к глубокому бурению. Распределенный фонд | Учитывается балансом ресурсов нефти и газа. |
| 17 | Енапаевская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 18 | Южно-Кашкинская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 19 | Вилковская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 20 | Южно-Ширяевская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 21 | Будкеевская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 22 | Агузинская структура | нефть | Подготовлена к глубокому бурению. Распределенный фонд | Учитывается балансом ресурсов нефти и газа. |
| 23 | Аринская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 24 | Южно- Белоусовская структура | нефть | Подготовлена к глубокому бурению. Распределенный фонд | Учитывается балансом ресурсов нефти и газа. |
| 25 | Северо- Белоусовская структура | нефть | Нераспределенный фонд |  |
| 26 | Восточно- Белоусовская структура | нефть | Подготовлена к глубокому бурению. Распределенный фонд | Учитывается балансом ресурсов нефти и газа. |

Лесные ресурсы

Территория муниципального образования входит в состав Октябрьского лесничества Пермского края. Вся территория Октябрьского лесничества расположена в зоне хвойно-широколиственных лесов, районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

В 2008 г. Был разработан Лесохозяйственный регламент Октябрьского лесничества Пермской экспедицией Поволжского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг». Лесохозяйственный регламент Октябрьского лесничества является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

На территории Енапаевского сельского поселения расположены  Ольховское участковое лесничество, Щучье-Озерское участковое лесничество и на востоке небольшой участок Чадского участкового лесничества.

Перечень кварталов лесного фонда на территории

Енапаевского сельского поселения

Таблица № 3

| Квартал | Площадь | в том числе эксплуатационные леса |
| --- | --- | --- |
| Щучье-Озерское участковое лесничество ( Щучье-Озерское) |
| 3 | 294 | 294 |
| 4 | 163 | 163 |
| 5 | 150 | 150 |
| 14 | 226 | 226 |
| 15 | 283 | 283 |
| 16 | 190 | 190 |
| 17 | 287 | 287 |
| 18 | 224 | 224 |
| 19 | 175 | 175 |
| 24 | 255 | 255 |
| 25 | 226 | 226 |
| 26 | 262 | 262 |
| 27 | 189 | 189 |
| 28 | 215 | 215 |
| 29 | 214 | 214 |
| 30 | 141 | 141 |
| 31 | 226 | 226 |
| 32 | 208 | 208 |
| 33 | 305 | 305 |
| 46 | 277 | 207 |
| 47 | 191 | 191 |
| 48 | 216 | 216 |
| 49 | 167 | 167 |
| 50 | 194 | 194 |
| 51 | 185 | 185 |
| 52 | 299 | 299 |
| 53 | 235 | 235 |
| 62 | 314 | 314 |
| 63 | 265 | 265 |
| 64 | 165 | 165 |
| 65 | 172 | 172 |
| 66 | 222 | 222 |
| 67 | 177 | 177 |
| 68 | 196 | 196 |
| 69 | 192 | 192 |
| 70 | 342 | 342 |
| 71 | 250 | 250 |
| Итого | 8292 | 8292 |
| Чадское участковое лесничество (Сарсинское) |
| 124 | 216 | 216 |
| 125 | 235 | 235 |
| Итого | 451 | 451 |
| Колхоз «Урал» (Колхоз «Урал») Щучье- Озерское участковое лесничество |
| 1 | 318 | 318 |
| 2 | 254 | 254 |
| 3 | 289 | 289 |
| 4 | 311 | 311 |
| 5 | 343 | 343 |
| 6 | 276 | 276 |
| 7 | 172 | 172 |
| Итого | 1963 | 1963 |
| Колхоз «Заря» (Колхоз «Заря» (часть))Ольховское участковое лесничество |
| 1 | 42 | 42 |
| 2 | 166 | 166 |
| 3 | 124 | 124 |
| 4 | 89 | 89 |
| 6 | 167 | 167 |
| 7 | 51 | 51 |
| 8 | 92 | 92 |
| 9 | 224 | 224 |
| 10 | 106 | 106 |
| 11 | 193 | 193 |
| 12 | 60 | 60 |
| Итого | 1314 | 1314 |
| Всего по поселению | 12020 | 12020 |

Всего лесов на территории Енапаевского сельского поселения числится 12020 га, из них эксплуатационные леса  составляют 12020 га.

Особо-охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении и защите естественных природных ландшафтов, выполняя средозащитные и средовосстанавливающие функции экосистемы. На территории Енапаевского сельского поселения расположен участок ботанического памятника природы регионального значения «Кашкинская дубрава». Режим охраны и статус ООПТ установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п Памятник природы имеет площадь 11,2 га и располагается на двух участках.

Земельные ресурсы

Экспликация земель    на 1.01.2017 года

Таблица № 4

| Категория земель | Ед. изм. | Совре-менное состояние на 1.01. 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования – всего, в т.ч.: | га | 22735 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 9378 |
| земли населенных пунктов – всего, из них: | га | 1152 |
| Енапаево | га | 271 |
| Редькино | га | 156 |
| Кошкина | га | 71 |
| Буткеево | га | 17 |
| Мостовая | га | 185 |
| Сосновка | га | 98 |
| Усть-Каменка | га | 112 |
| Криулино | га | 38 |
| Уяс | га | 102 |
| Егашка | га | 99 |
|  | га |  |
| земли лесного фонда; | га | 12020 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | га | 185 |

Земли сельскохозяйственного назначения.  Земли сельхозназначения составляют  9378 га. Все земли данной категории были закреплены за сельскохозяйственными предприятиями:  СПК « Колхоз Урал» и колхоз «Заря» В настоящее время работает  только СПК «Колхоз Урал», использует около 500 га пашни, в с Енапаево имеется животноводческая ферма на 50 голов КРС.

5570 га пашни было передано в коллективно-долевую собственность в 1994 году гражданам, участникам долевой собственности.

Часть земель площадью 1675 га  из коллективно- долевой собственности выделена гражданами,  собственниками земельных паев,  1919 га  признаны по суду  за адмиистрацией Енапаевского сельского поселения согласно ФЗ от24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Они предназначены для дальнейшего пераспределения сельскохозяйственным предприятиям и фермерам для ведения сельхозпроизводства.  Для этих целей необходимо  выделить участки в счет невостребованных земельных долей и продать их или передать в аренду эффективным сельхозпроизводителям.Часть земель, примыкающих к с. Енапаево, выделенных  сельским поселением в счет невостребованных земельных долей и признанных  собственностью сельского поселения по суду площадью 100,5 га, генпланом планируется перевести в черту населенного пункта под малоэтажную жилую застройку, 8,39 га планируется перевести в земли промышленности для разработки полезных ископаемых и 2 га в земли рекреации для строительства детских оздоровительных лагерей.  Всего планируется перевести земель сельхозназначения в земли иных категорий 110,89 га. В настоящее время земли не используются по назначению. В связи с тем, что в границах населенных пунктов значительная часть земель, площадью 120 га не используется, генпланом предлагается вывести их из состава земель населенных пунктов и перевести в земли сельхозназначения. Ликвидируемые населенные пункты д.д. Сосновка, Усть-Каменка, Криулино, Уяс, Егашка общей площадью 449 га  планирутся перевести в земли сельхозназначения под садоводство и дачное строительство.

Земли промышленности и иного спецназначения.

Земли данной категории  на территории Енапаевского сельского поселения  составляют 184,4 га. из них:

Объекты нефтедобычи – 40 га

Автомобильная дорога регионального значения Чернушка- Тюш –70,4 га

Автомобильные дороги местного значения-70 га

На перспективу планируется увеличить площадь под объектами нефтедобычи  на 10 га южнее д. Егашка, под разработку каменных карьеров на площади 8,39 га.  В границах населенных пунктов на перспективу планируется создание четырех  производственных зон:

с. Енапаево две зоны под производственные площадки для развития малого предпринимательства;

д. Редькино  одна зона под пилораму;

с. Мостовая одна зона под пилораму.

Все производственные площадки являются существующими.Санитарно- защитных зон нет. На перспективу необходимо запретить строительство нового жилья и осуществить постепенный вынос существующего жилья из санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Земли населенных пунктов

В эту категорию входят земли, расположенные в черте населенных пунктов и предназначенные для застройки или размещения инфраструктуры.

На территории Енапаевского сельского поселения расположено 10

населенных пунктов общей площадью 1152 га.

Существующие площади под населенными пунктами Енапаевского сельского поселения.

Таблица № 5

| Енапаево | га | 271 |
| --- | --- | --- |
| Редькино | га | 156 |
| Кошкина | га | 71 |
| Буткеево | га | 20 |
| Мостовая | га | 185 |
| Сосновка | га | 98 |
| Усть-Каменка | га | 112 |
| Криулино | га | 38 |
| Уяс | га | 102 |
| Егашка | га | 99 |
| Итого | га | 1152 |

В связи с уменьшением численности населения в Енапаевском сельском поселении, в некоторых населенных пунктах  границу населенных пунктов целесообразно уменьшить до оптимальных размеров. Увеличение  площади планируется только в с. Енапаево. Это обусловлено тем, что село Енапаево является  административным центром  сельского поселения, с хорошо развитой инфраструктурой и постепенно жители мелких деревень будут переселяться в с. Енапаево.

Планируемые площади под населенными пунктами Енапаевского сельского поселения.

Таблица № 6

| Енапаево | га | 362 |
| --- | --- | --- |
| Редькино | га | 110 |
| Кошкина | га | 46 |
| Буткеево | га | 20 |
| Мостовая | га | 145 |
| Итого | га | 683 |

Экспликация земель    на  перспективу

Таблица № 7

| Категория земель | Ед. изм. | Совре-менное состояние на 1.01. 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования – всего, в т.ч.: | га | 22735 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 9836 |
| земли населенных пунктов – всего, из них: | га | 683 |
| Енапаево | га | 362 |
| Редькино | га | 110 |
| Кошкина | га | 46 |
| Буткеево | га | 20 |
| Мостовая | га | 145 |
| земли лесного фонда; | га | 12020 |
| земли рекреационного назначения | га | 2 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | га | 194 |

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

Современная планировочная ситуация Енапаевского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условия и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Енапаевское сельское поселение представляет собой вытянутую с запада на восток территорию исключительно сложной конфигурации. Протяженность территории превышает 35 км. На этой территории расположено 10 населенных пунктов: с. Енапаево, д. Редькино, д. Уяс, д. Егашка, д. Будкеево, д. Кошкина, с. Мостовая, д. Сосновка, д. Криулино, д. Усть-Каменка. Основной планировочной и функциональной осью является автодорога регионального значения Чернушка – Тюш, к которой тяготеют населенные пункты. На западе эта ось уходит за пределы границ сельского поселения. Наиболее освоенной является восточная часть территории, где располагается административный центр муниципального образования – с. Енапаево и основные массивы земель сельскохозяйственного назначения. Центральная часть сельского поселения занята землями лесного фонда и мало освоена.

Преобладающим типом жилой застройки сельских населенных пунктов является малоэтажная индивидуальная застройка.

Объекты культурного наследия

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

На территории Енапаевского сельского поселения в с. Мостовая находится объект культурного наследия регионального значения – памятник архитектуры и градостроительства – Церковь Введенская, 1853 года постройки, который располагается на земельном участке площадью более 8 тыс. кв.м. (59:27:0611001:60). Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану Распоряжением губернатора Пермской области от 5 декабря 2000 г. № 713-Р.

В настоящее время разработанного и утвержденного проекта зон охраны указанного объекта культурного наследия в сельском поселении нет.

Необходимо исследование прочих неучтенных объектов и по заявке органов местного самоуправления (в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края) необходима подготовка перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для их постановки в дальнейшем на учет в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

В случае, если в пределах земельного участка или водного объекта обнаружен объект археологического наследия, со дня обнаружения данного объекта археологического наследия собственник земельного участка или водного объекта либо пользователь, который владеет, пользуется или распоряжается  земельным участком или водным объектом, обязан  соблюдать условия, установленные Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. Для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно.

Объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

В целях обеспечения охраны памятников истории, культуры, археологии устанавливаются зоны охраны памятников – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразности использования. Режим использования охранной зоны определяется видом памятника и характером его современного использования. Охранная зона, как и сама территория памятника должна быть доступна для научных исследований и посещений. Наличие утвержденных или разрабатываемых зон охраны объектов культурного наследия на территории поселения нет.  Зоны охраны могут разработаны по инициативе органов местного самоуправления.

Статья 35.2 федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. Запрещает проведение и проектирование землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятников, за исключением работ по сохранению данного памятника, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер:

- Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

- При обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения  вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством

## 3.4. Социально-экономическая ситуация

3.4.1  Население

По данным администрации Октябрьского муниципального района в Енапаевском сельском поселении на 1 января 2015 г. постоянное зарегистрированное население составило 1226 человек, фактически проживаепт 1002 человека. Согласно данным Пермьстата на аналогичную дату численность населения составляет 1029 человек. Численность населения за последние 4 года сократилась на 14,7 % (таблица 1).

Численность постоянного зарегистрированного населения за последние 5 лет.

Таблица № 8

| Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество населения, человек | 1176 | 1110 | 1076 | 1010 | 1226 |

Численность населения по населенным пунктам на  2017 г.

Таблица №  9

| Населенные пункты | Численность населения | Населенные пункты | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Енапаево | 670 | с. Мостовая | 62 |
| д. Редькино | 176 | д. Сосновка | 7 |
| д. Будкеево | 6 | д. Уяс | 0 |
| д. Кошкина | 57 | д. Усть-Каменка | 44 |
| д. Криулино | 0 | д. Егашка | 5 |

Из десяти сельских населенных пунктов наиболее многолюдными являются административный центр поселения с. Енапаево, где проживает 670 человек, и д. Редькино – 176 человек.  4 населенных пункта имеют численность населения меньше 20 человек, в т.ч. д. Криулино, д. Уяс не имеют постоянного населения.  В связи с этим генпланом планируется населенные  пункты д.д.  Сосновка, Усть-Каменка, Криулино, Егашка, Уяс

ликвидировать,перевести земли под населенными пунктами в категорию земель сельхозназначения под развитие садоводства и дачного хозяйства.

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Перспективная численность населения Енапаевского сельского поселения на 2020 и 2035 гг. сформирована с учетом анализа текущей динамики численности населения в 2010-2015 гг.

Таблица №10

Перспективные демографические показатели

по Енапаевскому сельскому поселению

| Показатель | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения – всего, из них в возрасте: | 900 человек | 850 человек |
| моложе трудоспособного | 25% | 22% |
| трудоспособном | 53% | 54% |
| старше трудоспособного | 22% | 24% |

Предполагается рост доли населения, проживающего в административном центре поселения.

Следует отметить, что при условии создания на территории сельского поселения новых рабочих мест и благоприятных условий проживания возможно существенное замедление темпов миграционной убыли населения, а также возврат на постоянное жительство части лиц, отсутствующих год или более. В соответствии с основным вариантом прогноза уже на первую очередь предусматривается замедление темпов  сокращения численности населения, еще более замедлится после 2020 г.

3.4.2.  Развитие экономической базы

В целом, экономический потенциал Енапаевского сельского поселения развит незначительно и носит аграрный характер, что обусловлено местной ресурсно-сырьевой базой. На территории сельского поселения расположено сельскохозяйственное предприятие СПК «Урал», поголовье КРС составляет 75 голов. Имеется ряд индивидуальных предпринимателей, занимающихся разведением КРС, овцеводством, растениеводством.

Инвестиционных проектов по развитию экономического потенциала в настоящее время нет.

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы сельского поселения будет обусловлен сельскохозяйственной освоенностью территории, что позволяет развивать переработку продукции растениеводства и животноводства. Одним из направлений развития является использование лесосырьевых ресурсов – заготовка и переработка древесины, использование отходов лесозаготовки, также потенциальным источником занятости для местного населения может быть работа на освоении имеющихся нефтяных месторождений. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Резервирование территорий для развития малых производств преимущественно планируется в границах населенных пунктов, их границы и площадь уточняются при наличии предложений конкретных проектов. Вне населенных пунктов могут размещаться объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Малое предпринимательство Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения, а также предоставления спортивных и туристско-рекреационных услуг. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективное развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств. На территории поселения работают предприятия малого бизнеса: ИП Балеевских В.В. занимается производством кормов на площади 330 га, КФХ Бондарь П.П.- специализируется на овцеводстве и птицеводстве ( 100 кур-несушек), КФХ Сагитов на пчеловодстве (34 семьи).

ИП Тавапов занимается переработкой леса и транспортными услугами, ИП Гатин перевозками грузов. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного  назначения в другую категорию регулируется статьей 7 закона № 172-ФЗ. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

С учетом природно-климатических и экономических условий, а также сложившейся структуры производства, основу специализации сельского хозяйства на перспективу будут составлять возделывание зерновых культур на фураж и кормовых культур, молочно-мясное животноводство. С учетом наличия большого числа личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств в муниципальном образовании имеется база для развития сельскохозяйственной потребкооперации, развитие которой в перспективе также может сопровождаться созданием объектов по хранению и переработке продукции.  В с. Енапаево проектом предусматривается строительство тепличного комбината, вблизи д. Будкеево планируется  хозяйство по разведению рыбы.

На территории Енапаевского сельского поселения функционировало два сельскохозяйственных предприятия: СПК « Колхоз Урал» и колхоз «Заря»

В настоящее время   работает  только СПК « Колхоз Урал», который содержит поголовье коров в количестве  75 голов и обрабатывается около 500 га земель.

Участки, выделенные в натуре в счет невостребованных земельных долей будут продаваться или передаваться в аренду сельхозпредприятиям и фермерам для ведения сельского хозяйства.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо следующее:

- Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

- Сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства.

- Создание условий для развития перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

- При необходимости использования для строительства промышленных объектов, малоэтажного строительства и объектов рекреационного значения земель сельскохозяйственного назначения – выделение менее ценных угодий с пониженной кадастровой стоимостью и низким бонитетом почв.

3.4.3 Развитие объектов обслуживания населения

На территории Енапаевского сельского поселения учреждения и предприятия обслуживания населения размещаются в трех населенных пунктах – с. Енапаево, д. Редькино и с. Мостовая.

Перечень учреждений и объектов обслуживания учреждений социальной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения, представлен в табл. 3. В сельском поселении есть также Комплексный центр социального обслуживания населения.

Таблица № 11

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |
| МКОУ«Енапаевская СОШ» | с. Енапаево, ул. Советская, д.91 | мест | 624 | 108 |
| МКОУ «Редькинская ООШ» | д. Редькино, ул. Жданова, д.13 | мест | 196 | 37 |
| МКДОУ «Енапаевский детский сад» | с. Енапаево | мест | 15 | 40 |
| МКДОУ «Редькинский детский сад» | д. Редькино | мест | 15 | 18 |
| Учреждения здравоохранения |
| Енапаевский ФАП | с. Енапаево, ул. Советская, д.91 | пос. в смену | 15 чел. |
| Мостовской ФАП | с. Мостовая, д.37 | пос. в смену | 3 чел. |
| Редькинский ФАП | д. Редькино, ул. Жданова, д.13 | пос. в смену | 10 чел. |

Образование. Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время Федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района. Генеральным планом сельского поселения развитие муниципальных учреждений образования предусматривается в соответствии с имеющимися в муниципальном районе программами и планами. Предполагаемая потребность во вместимости учреждений образования определяется на основе принятой в проекте оценки численности и возрастной структуры населения на расчетный срок. Услуги по организации дополнительного образования на расчетный срок Генерального плана оказываются на базе действующих школ и учреждений культуры.

Трудовая миграция населения приводит к тому, что общая численность учащихся в детских садах и школах в настоящее время меньше, чем могла бы быть исходя из данных о возрастной структуре проживающих в населенных пунктах муниципального образования. Расчет перспективной потребности в общем образовании осуществляется по нормативу с учетом возрастной структуры населения на соответствующие годы. Таким образом, на перспективу расчетного срока школы сельского поселения будут использоваться примерно на 22 % от вместимости по проекту и есть потенциальная возможность для организации при школах дошкольных групп.

В реальности в сельском поселении имеет место более низкий уровень востребованности услуг дошкольных учреждений из-за особенностей сельского образа жизни и необходимости использования транспорта для доставки детей в эти учреждения и обратно домой. Значительная часть женского населения в трудоспособном возрасте занято только в личном подсобном хозяйстве, которое довольно хорошо сочетается с воспитанием детей. Поэтому реальный спрос на услуги дошкольного образования ниже уровня, определенного СниП 2.07.01-89*. На перспективу расчетного срока при динамичном экономическом развитии Енапаевского сельского поселения и росте занятости женского населения возможен рост востребованности услуг дошкольного образования. В сельской местности большинства муниципальных районов дошкольные учреждения посещают как минимум 50-75 % от общей численности детей в возрасте 1-6 лет. Таким образом, в период расчетного срока может требоваться 50-80 мест,

На первую очередь необходимо провести капитальный ремонт Енапаевской СОШ и Редькинской ООШ.

Здравоохранение. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Министерства здравоохранения Пермского края. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организации оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Поэтому в настоящем Генеральном плане сельского поселения предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с региональными и муниципальными программами и утвержденной Схемой территориального планирования Октябрьского муниципального района. «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений здравоохранения в 2010-2015 гг. предусматривается расширение функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода», что также говорит в пользу сохранения существующей в сельском поселении сети ФАПов.

Всем зданиям школ  требуется капитальный ремонт. Детские сады расположены в зданиях школ. Здания учреждений здравоохранения находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица № 12

| Учреждения культуры |
| --- |
| МБУ «Енапаевский СДК» | с. Енапаево, ул. Советская, д. 64а | мест | 194 |
| Редькинский СДК | д. Редькино | мест | 50 |
| Сельская библиотека | с. Енапаево | томов | 5126 |
| Сельская библиотека | д. Редькино |  | 2016 |
| Прочие объекты |
| Отделение почтовой связи Редькино Чернушинского почтамта УФПС Пермского края – филиала ФГУП «Почта России» | д. Редькино | объект | 1 |
| Отделение почтовой связи Енапаево Чернушинского почтамта УФПС Пермского края – филиала ФГУП «Почта России» | с. Енапаево | объект | 1 |

Культурно-досуговая деятельность. Развитие системы культурно-досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения.  Наиболее актуальной проблемой является модернизации существующих учреждений, оснащение их современным оборудованием, в частности всем двум СДК необходим капитальный ремонт.

Физкультура и спорт. Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования, либо включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений культуры, что обеспечит более равномерное использование этих сооружений в течение года и позволит сократить общую потребность в их мощности.

В соответствии с нормативом в сельском поселении есть необходимость в организации общедоступных спортивных площадок. Их размещение предполагается в с. Енапаево и д. Редькино.  На расчетный срок проектом планируется строительство спортивного комплекса, площадью 400 кв м. На территории поселения планируется строительство двух детских  оздоровительных лагерей:северо-восточнее д. Мостовая, площадью 1 га и юго- восточнее д. Криулино, площадью 1 га.

Торговля и общественное питание.

На территории муниципального образования расположено 11 магазинов, 7 из которых расположены в с. Енапаево, 3 – в д. Редькино и 1 – в с. Мостовая. Общая площадь торговых залов составляет 313 кв.м. Объектов общественного питания открытой сети не имеется, есть только 2 столовые при учреждениях образования на 104 чел. На перспективу необходимо запланировать  строительство кафе, которое будет являться и местом отдыха в вечернее время

Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения. Вместе с тем, при сельском образе жизни и небольших расстояниях между местом приложения труда и местом проживания реальные потребности в услугах общественного питания часто бывают ниже нормативных значений.

Размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, предусматривается в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (бани, парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.). В с. Енапаево объекты общественного питания и бытового обслуживания могут размещаться в составе существующих и проектируемых объектов торговли и на территории общественно-деловой зоны.

Таблица № 13

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к строительству на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) |  | с.Енапаево, д. Редькино |
| 2 | Спортивный комплекс |  | с. Енапаево |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Предприятия торговли (магазины) | 50 м2 торгов. Площади | с. Енапаево (первая очередь), д. Редькино (расчетный срок) |
| 2 | Предприятие общественного питания кафе | до 50 мест | с. Енапаево (после 2020 г.) |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| 1 | Баня | 8 мест | с. Енапаево (после 2020 г.) |

Планировочную структуру сельских поселений следует формировать, предусматривая условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Целью должно являться создание условий реабилитации и адаптации инвалидов, для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям);

Одним из основных факторов, обусловливающих изолированность граждан с ограниченными возможностями передвижения, является неприспособленная инфраструктура поселений. Многие объекты социальной инфраструктуры на сегодняшний день не соответствуют требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Отсутствуют пандусные съезды, непреодолимым препятствием для инвалидов являются узкие дверные проемы и тамбуры, наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг.

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

1. торгово – бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

2. досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно- просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

3. спортивно – оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением. Образование и воспитание детей инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание;

4. приспособление всех существующих и проектируемых объектов транспорта и связи для доступа и пользования инвалидами (в том числе железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации);

5. оборудование тротуаров, съездов с тротуаров, пешеходных переходов, пандусов в существующей и планируемой застройке, в соответствии с действующими нормативами;

6. оборудование существующих и проектируемых светофоров средствами, обеспечивающими дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройствами, регулирующими движение пешеходов через транспортные коммуникации на существующих и проектируемых пешеходных переходах.

К вопросам местного значения отнесены также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Исходя из нормативно предусмотренной величины (0,24 га на 1000 населения) на расчетный срок резерв для захоронений должен составлять не менее 0,29 га. Наличие в сельском поселении 5 действующих кладбищ позволяет предположить, что необходимости в их расширении на данный момент нет.

Таблица №14

Характеристика кладбищ

| Населенный пункт | Примечание |
| --- | --- |
| с.Енапаево | Действующее |
| с.Енапаево | Закрытое |
| д.Редькино | Действующее |
| с.Мостовая | Действующее |
| д.Уяс | Действующее |
| д.Егашка | Действующее |

В  с.Енапаево и в с. Мостовая отсутствуют санитарнр- защитные зоны кладбищ. На перспективу предлагается запретить строительство нового жилья и постепенный вынос существующего жилья на расстоянии 50 метров от кладбища.

В с. Енапаево имеется мусульманская мечеть (ул. Иреньская, 56). На перспективу планируется строительство нового здания  мечети. Земельный участок для этих целей предоставлен.

3.4.4    Жилищный фонд

По состоянию на начало 2015 г. Общий объем жилищного фонда сельского поселения составляет 23,8 тыс. м2, в том числе муниципальный жилищный фонд – 1,2 тыс. м2, частный – 22,6 тыс. м2. Общая площадь ветхих и аварийных домов составляет 108 м2 (проживают 8 чел.). Из общего жилищного фонда 605 кв. м – среднеэтажные дома в с. Енапаево.

Показатель обеспеченности площадью жилищного фонда на душу населения составляет около 18 м2/чел. Средний размер приусадебного участка составляет для ИЖС – 0,25 га, для ЛПХ – 0,5 га.

В ближайшем времени администрацией Енапаевского сельскогого поселения планируется:

- ввод в действие 195 кв. м индивидуальной жилой площади;

- снос ветхих домов в д. Уяс, д. Егашка и д. Будкеево.

В 20 % жилищного фонда сельского поселения есть централизованное водоснабжение.

Новое жилищное строительство

На расчетный срок расчет объемов нового жилищного строительства осуществлен на проектное население 850 человек и уровень перспективной обеспеченности 30 м2 общей площади жилищного фонда на 1 жителя. На первую очередь принимается численность населения 900 человек и 24 м2/чел. общей жилой площади.   В связи с  миграцией населения за пределы сельского поселения, предусматривается убыль жилищного фонда.  В целом произойдет существенное обновление жилищного фонда.

Таблица №15

Расчет объемов жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Первая оче редь | Расчет ный срок, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади на 1 чел. | 25 | 30 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 27,5 | 36 |
| Существующий жилищный фонд |  | 23,8 | 23,8 |
| Убыль жилищного фонда |  | 0,2 | 0,8 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 23,6 | 23,0 |
| Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади | 3,9 | 13 |

| Требуется дополнительной площади под строительство при плотности жилого фонда 320 кв м/ га | га | 16 | 52 |
| --- | --- | --- | --- |

При плотности 320 кв.м. (дом 80 кв. м., участок- 25 соток), с учетом отведения на 20 % на улично-дорожную сеть и объекты обслуживания – 250 кв.м./га, потребуется  16 га на первую очередь и 52 га на расчетный срок.

В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 13,0 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,86 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 18 кв. м до 30 кв. м общей площади на человека.

В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 3,9 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,4 тыс. кв. м). Убыль жилищного фонда составит 0,2 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 25 кв. м общей площади на человека.

Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками  в с. Енапаево и д. Редькино. Генланом предусматривается  включить в границы с. Енапаево 100,5 га под малоэтажную жилую застройку. В д. Редькино новое строительство планируется осуществлять на существующих площадках в границах населенного пункта.

В ближайшее время необходимо проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов в с. Мостовая (дом № 4 ), снос ветхих домов д. Уяс, д. Егашка и д. Будкеево

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района  намечены мероприятия по слиянию  д. Редькино  д.Кошкина, д. Будкеево .   Населенные пункты фактически слились между собой, поэтому они могут быть объединены в единый населенный пункт. При объединении населенных пунктов за укрупненным населенным пунктом сохраняется одно из прежних наименований. Преимущественно сохраняется наименование того населенного пункта, в котором имеется учреждение связи, с тем, чтобы наименование этих объектов совпадало с наименованием населенного пункта. Если эти объекты в объединяющихся населенных пунктах отсутствуют, то за образованным населенным пунктом, как правило, сохраняется наименование населенного пункта с большим числом жителей и более развитой муниципальной инфраструктурой.

Анализ  слияния населенных  пунктов

Таблица № 16

| № п\п | Наименова ние населенных пунктов | Пло щадь насе лен ных пунк тов | Количест во населе ния | Наимено вание населен ного пункта при слиянии | Площадь населенного пункта при слиянии | Количество населе ния при слиянии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Редькино | 156 | 176 |  |  |  |
| 2 | Кошкина | 71 | 57 |  |  |  |
| 3 | Будкеево | 20 | 6 |  |  |  |
|  | на расчетный срок |  |  | д.Редькино | 176 | 165 |

## 3.5 Инженерная инфраструктура

3.5.1   Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Енапаевского сельского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы. Центром питания является ПС 35\10кВ в д. Редькино. По территории сельского поселения проходят ВЛ: 110кВ Октябрьский – Сарс, 35кВ: Редькино – Тюш и отпайка на ПС в д. Редькино от ВЛ35кВ Октябрьский – Щучье Озеро.

В границах Енапаевского сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 35\10кВ в д. Редькино и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 110, 35 и 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 35кВ в д. Редькино открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 6,3 МВА, расстояние от них до жилой застройки составляет 80 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Населенные пункты с. Енапаево, д.д. Уяс, Егашка, Редькино, Будкеево, Кошкина, с. Мостовая, д. Сосновка, Криулино и Усть-Каменка полностью электрифицированы.

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется по линиям 10кВ через 18 трансформаторных подстанций (ТП) 10\0,4 кВ с максимальной нагрузкой 3,0 МВт. Загрузка трансформаторов ряда ТП 10/0,4 кВ превышает 70 % от их номинальной мощности. Средний уровень напряжения в индивидуальных жилых домах составляет 205-210 В. Для разгрузки существующих ТП 10/0,4 кВ до 70 % требуется строительство трех ТП 10\0,4 кВ с трансформатором 100 кВ·А. Для приведения напряжения в жилых домах к нормативному требуется реконструкция 5 км сетей напряжением 0,4 кВ.

Фактическая категория надежности электроснабжения объектов соцкультбыта соответствует 2 и 3 категориям.

Существующие воздушные ВЛ 10 кВ проложены по деревянным и железобетонным опорам.

Износ сетей и трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ составляет 60-70 %. Требуется реконструкция существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и ТП.

Перечень   трансформаторных подстанций

по  Енапаевскому поселению

Таблица № 17

| № п/п | Номер трансформатора | Название | Коэффици ент загрузки ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5102 | Енапаево | 80 |
| 2 | 5375 | Енапаево | 90 |
| 3 | 5103 | Енапаево | 90 |
| 4 | 5104 | Енапаево | 10 |
| 5 | ЦРП | Редькино |  |
| 6 | 5106 | Редькино | 45 |
| 7 | 5336 | Редькино | 80 |
| 8 | 5517 | Редькино | 30 |
| 9 | 5106 | Редькино | 20 |
| 10 | 5071 | Редькино | 60 |
| 11 | 5101 | Будкеево | 50 |
| 12 | 5092 | Мостовая | 70 |
| 13 | 5091 | Мостовая | 10 |
| 14 | 5093 | Мостовая | 30 |
| 15 | 5094 | Сосновка | 50 |
| 16 | 5090 | Усть-Каменка | 85 |
| 17 | 5136 | Егашка | 80 |
| 18 | 5134 | Уяс | 30 |

Существующий уровень электропотребления сельского поселения полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития сельскохозяйственного производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, строительства нового жилья.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

Объекты регионального значения

- Модернизация существующей ПС 35/10 кВ в д. Редькино.

Объекты местного значения

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий в  с. Енапаево, дд. Уяс, Егашка, Редькино, Будкеево, Кошкина, с. Мостовая, дд. Сосновка, Криулино и Усть-Каменка.

- Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов обслуживания населения, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией.

- Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличение сечения проводов, уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного уровня напряжения в жилых домах  в соответствии с Правилами устройства электроустановок и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Конкретные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению сетей 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на последующих стадиях проектирования на основании решений утвержденного генерального плана МО «Енапаевское сельское поселение».

3.5.2    Газоснабжение

В настоящее время природный сетевой газ для бытовых нужд населения (отопление, приготовление пищи и горячей воды в домах) не используется. Для улучшения качества жизни населения необходима газификация на базе использования природного газа на бытовые нужды и в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Развитие системы газоснабжения требует поэтапного проведения следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок:

- Прокладка поселковых газопроводов к негазифицированным населённым пунктам. Протяженность газопроводов высокого давления составляет 5 км.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства – устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов.

Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Мероприятия по газификации в черте населенных пунктов Енапаевского сельского поселения

Таблица № 18

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность | Строительство | Срок год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Енапаево |
| 1111 1 2 | Советская | 1630 | 1630 | 2020 |
|  | Механизаторов | 3000 | 3000 | 2020 |
| 3 | Молодежная | 635 | 635 | 2020 |
| 4 | Иреньская | 1130 | 1130 | 2020 |
| 5 | Школьная | 695 | 695 | 2020 |
| 6 | Партизанская | 400 | 400 | 2020 |
| 7 | Заречная | 750 | 750 | 2020 |
| 8 | Сибгаттуллина | 700 | 700 | 2020 |
|  | Итого | 8940 | 8940 |  |
| д. Редькино |
| 1 | Жданова | 1918 | 1918 | 2035 |
| 2 | Центральная | 740 | 740 | 2035 |
| 3 | Заречная | 284 | 284 | 2035 |
| 4 | д.Кошкина | 816 | 816 | 2035 |
|  | Итого | 3758 | 3758 |  |
|  | Всего по поселению | 12698 | 12698 |  |

3.5.3        Теплоснабжение

Отопление домов индивидуальных хозяйств децентрализованное – от автономных тепловых источников и печное. В с. Енапаево имеется котельная при школе, степень износа составляет 50 %, топливо – уголь. В д. Редькино отопление школы электрическое.

Значительным стимулом для развития теплоснабжения населенных пунктов явится газификация природным газом. Газификация поможет решить проблему топлива для теплоисточников и улучшить условия проживания населения.

Для развития теплоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок:

- Окончательный перевод котельных на газ котельных и автономных источников теплоты.

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

- Применение эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополиуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

3.5.4           Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются: подземные водозаборы в с. Енапаево,д. Редькино, д. Кошкина , с Мостовая и поверхностный водозабор в д. Редькино (ключ у реки Тюш). Объем забираемой воды составляет 800 – 850 куб. м/год (2,3 – 2,5 куб. м/сут). Эксплуатирует водозабор МКУ «Ирень». Очистные водопроводные сооружения отсутствуют. Зон санитарной охраны источников водоснабжения нет. Централизованное водоснабжение составляет 20 %. Водопроводные сети нуждаются в ремонте.

Расчет суточного объема водопотребления по                Енапаевскому сельскому поселению

Таблица №19

| Наименование показателей | Норма водопотребления с коэффициентом 1,3 | 2015 г. | 2020 г I очередь | 2035 г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное водопотребление: (м3/сут.) |
| жилищного фонда | 162,5 л/чел/сут | 162 | 146,3 | 138,1 |
| неучтенные расходы (10%) |  | 16,2 | 14,6 | 13,8 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 50 | 45 | 38 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 228,2 | 206,2 | 189,9 |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается использование подземных вод. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами.

В с. Енапаево необходима реконструкция водозабора, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Необходимо бурение резервной скважины.

В целях обеспечения достаточной гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимость реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия. Мероприятия на расчетный срок:

- Осуществить строительство новых и провести реконструкцию существующих водопроводных сетей в с. Енапаево и д. Редькино,с.Мостовая

- Разработать, согласовать проект зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в д. Редькино, оформить договор водопользования с целью забора водных ресурсов из поверхностного водного объекта.

- Провести бурение резервных артезианских скважин.

- Обеспечить надежность электроснабжения водозаборов.

- Предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды.

- Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

- Запретить строительство нового жилья и осуществить постепенный вынос существующего  жилья из санитарно-защитной зоны 1 пояса в с. Енапаево.

Строительство и ремонт водопроводов в черте населенных пунктов

Енапаевского сельского поселения

Таблица № 20

|  | Наименование улиц, | Протяженность, м | Строительство | Ремонт | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Енапаево |
|  | Советская | 1630 | 1630 |  | 2020 |
|  | Механизаторов | 3000 |  | 3000 | 2035 |
|  | Молодежная | 635 |  | 635 | 2035 |
|  | Иреньская | 1130 | 1130 |  | 2020 |
|  | Школьная | 695 | 695 |  | 2020 |
|  | Партизанская | 400 | 400 |  | 2020 |
|  | Заречная | 750 | 750 |  | 2020 |
|  | Сибгаттуллина | 700 | 700 |  | 2020 |
|  | Итого | 8940 | 5305 | 3635 |  |
| д Редькино |
|  | Жданова | 1918 |  | 1918 | 2035 |
|  | Центральная | 740 |  | 740 | 2035 |
|  | Заречная | 284 |  | 284 | 2035 |
|  | Итого | 2942 |  | 2942 |  |
| д. Кошкина |
|  |  | 816 |  | 816 | 2035 |
| д. Будкеево |
|  |  | 490 |  | 490 | 2035 |
| д. Мостовая |
|  |  | 2300 |  | 2300 | 2035 |
|  | Итого | 15488 | 5305 | 10183 |  |

3.5.5      Водоотведение, дождевая канализация

В с. Енапаево имеется централизованная система канализации, длиной 500 метров, которая обслуживает объекты социального назначения Канализационные стоки направляются на очистные сооружения, расположенные в границах с. Енапаево. Санитарно-защитной зоны нет. В связи с чем необходимо исключить строительство нового жилья с санитарно-защитной зоне 150 метров и постепенный вынос существующего жилья. На перспективу планируется строительство  канализационных сетей длиной 700 метров по улице Советская для обслуживания объектов социального назначения. Необходимо устройство дождевой канализации в с. Енапаево, д Редькино, д.Кошкина, д. Будкеево, с. Мостовая.

Население Енапаевского сельского поселения  использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Отдельные здания социальной значимости, оборудованные внутренними сетями водоснабжения, имеют внутренние сети канализации в выгреб. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам, слив производится на очистных сооружениях .

Мероприятия на перспективу:

Настоящим проектом предлагается к расчетному сроку обеспечить сетями канализации объекты социального обслуживания с. Енапаево. В жилом секторе во всех  населенных пунктах предлагается использовать вывозную систему канализации, стоки утилизировать на очистных сооружениях с. Енапаево..

3.5.6       Средства связи

Обеспечение телефонной связью общего пользования д. Редькино и с. Енапаево осуществляется от АТСК 50\200, соединенных с центральной АТС муниципального района в р.п. Октябрьский оптическим кабелем и кабелем КСПП 1х4х0,9. Количество абонентов: в д. Редькино – 80, телефонная плотность на 100 семей – 70,1; в с. Енапаево – 138, телефонная плотность на 100 семей – 51,4. Имеются таксофоны и выход на междгород.

Выделенного пункта Интернет в деревнях нет, исключая с. Енапаево. Сотовая связь осуществляется с базовой станции оператора Теле-2.

Радиофикация деревень осуществляется посредством эфирного вещания УКВ ЧМ с р.п. Октябрьский.

В с. Енапаево и в д. Редькино возможен прием 2-х программ телевизионного вещания с собственных ретрансляторов. Систем кабельного телевидения нет. В поселении имеется два почтовых отделения , которые расположены в с.Енапаево и д. Редькино.Здания находятся в федеральной собственности и принадлежат ФГУП «Почта России»

Основные мероприятия по развитию телефонной сетей связи на расчетный срок:

- замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- обеспечение универсальными услугами связи с использованием таксофонов в сельском поселении;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

- поддержание зданий почтовых отделений  в хорошем состоянии.

- расширение ассортимента почтовых услуг;

- ускорение продвижения периодических печатных изданий и письменной корреспонденции.

## 3.6. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

В системе транспортного обслуживания участвует только автомобильный транспорт.

Сложившийся транспортный каркас территории ориентирован, главным образом, на автодорогу регионального значения Чернушка – Тюш, которая делит сельское поселение в широтном направлении на две части.

Характеристика основных дорог сельского поселения

Таблица № 21

| № | Наимено-вание дорог | Протяжен-ность внутри поселения, км | Класси-фикация | Тип покрытия | Техни-ческая кате-гория | Техниче-ское состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернушка – Тюш | 17,6 | Регионального значения, | Асфаль то-бетон | III | удовлетворительное |
| 2 | Редькино – Мостовая | 6,96 | муниципальная | Асфаль то-бетон | IV, V | не удвлетворительное |
| 3 | Енапаево – Усть-Арий | 2,3 | муниципальная | щебе ночное | V | не удвлетворительное |
| 4 | «Чернушка – Тюш» – Уяс | 3,0 | муниципальная | Грунт | V | не удвлетворительное |
| 5 | «Чернушка-Тюш» -Енапаево | 1,73 | муниципальная | щебе ночное | V | удовлетворительное |
| 6 | «Чернушка – Тюш» – Егашка | 1,6 | муниципальная | щебеночное | V | неудовлетворительное |
| 7 | Сарс- Верх- Ирень | 8,5 15,8 1,1 | муниципальная | асфальто-бетон щебеночное грунт | 1V | удовлетворительное |

Наибольшая густота сети автомобильных дорог сложилась в  восточной части сельского поселения, где располагается большинство населенных пунктов. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 41,59 км (в т.ч. регионального значения – 17,6 км, муниципального – 23,99 км.

Характеристика мостовых переходов на территории

Енапаевского сельского поселения

Таблица № 22

| Дорога | Местоположение | Наименова ние препятствия | Дли на, м | Матери ал | Год постройки | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернушка-Тюш | автомобиль ный мост 61+549 км | р. Ирень | 59,4 | железобетон | 1988. | Удовлетвор |
| Мостовые переходы местного значения (собственность Енапаевского сельского поселения) в черте населенных пунктов |
| Енапа-ево | автомобиль ный мост | р. Ирень | 24 | металличопоры деревян ный настил | до 2000 | Удовлетвор |
| Редьки но | автомобиль ный мост | р. Тюш | 8 | железобетон | до 2000 | Удовлетвор |
| Редьки но | автомобиль ный мост | р. Тюш | 8 | железобетон | до 2000 | Удовлетвор |
| Кош кина | пешеходный мост | р. Тюш | 8 | деревян-ный без опор | до 2000 | Удовлетвор |
| Мосто вая | пешеходный мост | р. Верхний Бартым | 8 | деревян-ный без опор | до 2000 | Удовлетвор |
| Мосто вая | пешеходный мост | р. Верхний Бартым | 8 | деревян-ный без опор | до 2000 | Удовлетвор |

Автобусное сообщение организовано только в восточной части сельского поселения. Западная часть территории не охвачена автобусными маршрутами.

Характеристика автобусных маршрутов

Таблица № 23

| № | Наименование | Частота движения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьский – Колтаево | 3 дня в неделю |

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть основных населенных пунктов Редькино и Енапаево образована, главным образом, продолжениями подъездов внешних автодорог. В Енапаево продолжение подъезда с автодороги «Чернушка – Тюш» занимает осевое меридиональное направление. Остальные внутренние проезды располагаются, в основном, параллельно этому направлению. В Редькино подъезд с автодороги «Чернушка – Тюш» осуществляется по трассе дороги местного значения Редькино – Мостовая, входящей в населенный пункт по широтному направлению.Внутренняя улично-дорожная сеть нуждается в существенном благоустройстве.

Общая протяженность улиц и проездов составляет: Енапаево – 9,5 км, Редькино – 4,89 км. Тротуары, гаражи для хранения индивидуальных средств автомототранспорта, крупные стоянки, АЗС, СТО в населенных пунктах отсутствуют.

Сведения по дорогам в черте населенных пунктов Енапаевского сельского поселения  ( улицы в жилой застройке)                                                                                           Таблица № 24

| № п/п | Наименова ние улиц, дороги | Вид покрытия | Протяжен ность, м | Основное назначение | скорость движения | Ширина полосы движе ния | Число полос движе ния | Шири на троту ара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Енапаево |
|  | Советская | гравий | 1630 | основная | 60 | 6 | 2 | -- |
|  | Механизаторов | грунт | 3000 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
|  | Молодежная | грунт | 635 | вспомога-тельная | 40 | 5 | 2 | _ |
|  | Иреньская | грунт | 1130 | вспомога-тельная | 40 | 5 | 2 | _ |
|  | Школьная | грунт | 695 | вспомога-тельная | 40 | 5 | 2 | _ |
|  | Партизан-ская | грунт | 400 | вспомога-тельная | 40 | 5 | 2 | _ |
|  | Заречная | грунт | 750 | вспомога-тельная | 40 | 5 | 2 | _ |
|  | Сибгатул лина | грунт | 700 | вспомога-тельная | 40 | 5 | 2 | _ |
|  | Итого |  | 8940 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе основных |  | 4630 |  |  |  |  |  |
|  | вспомога тельных |  | 4310 |  |  |  |  |  |
| д. Мостовая |
|  | без названия | грунт | 2300 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д.Сосновка |
|  | без названия | грунт | 600 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д. Криулино |
|  | без названия | грунт | 700 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д. Уяс |
|  | без названия | грунт | 1200 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д.Егашка |
|  | без названия | грунт | 900 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д. Редькино |
|  | Жданова | ас-фальт | 1918 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
|  | Центральная | ас-фальт | 740 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
|  | Заречная | ас-фальт | 284 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
|  | д Кошкина |
|  | без названия | грунт | 816 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д. Усть-Каменка |
|  | без названия | грунт | 900 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д. Будкеево |
|  | без названия | грунт | 490 | основная | 60 | 6 | 2 | _ |

Согласно Схеме территориального планирования Пермского края в перспективе может возрасти значимость существующей автодороги «Чернушка – Тюш», которая получит статус федеральной автодороги в составе коридора «Казань – Ижевск – Чайковский – Екатеринбург». Данным проектом планируется полная реконструкция автодороги Чернушка – Тюш с доведением технико-экономических параметров до полного соответствия III технической категории. Усиление значимости этой дороги и повышение её технической категории предъявляет повышенные требования к организации подъездов от неё к основным населенным пунктам сельского поселения. Соответственно, в первую очередь, должны быть реконструированы автодороги подъезд к с. Енапаево, Мостовая – Редькино и «Чернушка – Тюш» – Егашка на участках, являющихся подъездами к населенным пунктам Енапаево, Редькино и Егашка.

Реконструкция упомянутых дорог позволит также улучшить транспортное обслуживание менее крупных населенных пунктов, таких как Мостовая, Сосновка, Усть-Каменка, Кошкина .

Учитывая неудовлетворительное технико-эксплуатационное состояние существующей сети автодорог, капитальному ремонту и реконструкции подлежат участки автодорог  Енапаево – Усть-Арий, Егашка – Уяс и подъезд к д. Уяс от региональной трассы.

Особое внимание предполагается уделить реконструкции и капитальному ремонту участков автодорог и основным улицам, проходящим по территории основных населенных пунктов. Реконструкция должна заключаться в оснащении проезжих частей твердым покрытием. По линии благоустройства предусматривается строительство тротуаров, улучшение водоотвода с проезжей части и тротуаров, создание полос озеленения на внутри поселковой улично-дорожной сети. На первую очередь в рамках поэтапной реконструкции улично-дорожной сети предусматривается разработка проектно-сметной документации с государственной экспертизой для проведения капитального ремонта улично-дорожной сети с. Енапаево по ул. Иреньская, ул. Школьная.

Для улучшения транспортного обслуживания населения предусматривается удвоение частоты движения на действующих автобусных маршрутах и организация дополнительных автобусных линий в западной части сельского поселения, связывающих Егашку и Уяс с административным центром муниципального района р.п. Октябрьский.

Предусматривается организация подвоза школьников автобусом в общеобразовательные школы сельского поселения.

Мероприятия на расчетный срок:

- Реконструкция автодороги Чернушка – Тюш с последующим переводом в статус федеральной (17,6 км).

- Реконструкция автодороги «Чернушка – Тюш» – Егашка (1,6 км в пределах сельского поселения).

- Реконструкция автодороги Сарс – Верх-Ирень (8,4 км).

- Организация автобусного маршрута Егашка – Уяс – Октябрьский.

- Поэтапная реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов.

- Организация подвоза школьников автобусом в общеобразовательные школы сельского поселения

Мероприятия по дорогам в черте населенных пунктов Енапаевского

сельского поселения  ( улицы в жилой застройке)

Таблица № 25

| № п/п | Наимено-ва ние улиц, дороги | Категория | Вид покры тия | Протяжен ность, м | Состояние | Вид покрытия на перспективу | Строитель ство | Ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Енапаево |
| 1 | Совет-ская | основная | гравий | 1630 | удовлетво-рительное | асфальт | 1630 |  |
| 2 | Механизаторов | основная | грунт | 3000 | удовлетво-рительное | асфальт | 3000 |  |
| 3 | Ирень-ская | вспомога-тельная | грунт | 1130 | удовлетво-рительное | гравий | 1130 |  |
| 4 | Школьная | вспомога-тельная | грунт | 695 | неудовлет-ворительн. | Гравий | 695 |  |
| 5 | Партизанская | вспомога-тельная | грунт | 400 | неудовлет-ворительн. | Гравий | 400 |  |
| 6 | Заречная | вспомога-тельная | гравий | 750 | удовлетво-рительное | асфальт | 750 |  |
| 7 | Молодеж ная | вспомога-тельная | грунт | 635 | неудовлет-ворительн. | Гравий | 635 |  |
| 8 | Сибгатул лина | вспомога-тельная | грунт | 700 | неудовлет-ворительн. | Гравий | 700 |  |
| д. Мостовая |
| 8 | без названия | основная | грунт | 2300 | неудовлетворительное | гравий | 2300 |  |
| д. Редькино |
| 9 | Жданова | основная | асфальт | 1918 | удовлетвор | асфальт |  | 1918 |
| 10 | Центральная | основная | асфальт | 740 | удовлетвор | асфальт |  | 740 |
| 11 | Заречная | основная | асфальт | 284 | удовлетвор | асфальт |  | 284 |
| д. Кошкина |
| 12 | без названия | основная | грунт | 816 | удовлетвор | гравий | 816 |  |
| д. Будкеево |
| 13 | без названия | основная | грунт | 490 | удовлетвор | гравий | 490 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11846 | 2942 |

На перспективу планируется строительство станции технического обслуживания в с. Енапаево и строительство автозаправочной станции.кафе и станции технического обслуживания вблизи с. Енапаево.

## 3.7. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация определяется природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности. Природными факторами, отрицательно действующими на человека в рассматриваемом муниципальном образовании, служат: континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими – летом, перепады атмосферного давления, неравномерно распределенное по сезонам года количество осадков, туманы.

На территории сельского поселения отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках муниципальных районов и края в целом. На проектируемой территории отсутствуют стационарные посты ГУ ЦГМС-Р наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. По данным материалов Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района наблюдается превышение расчетных показателей диоксида азота и пыли. Для населенных пунктов с населением менее одной тысячи жителей фоновые концентрации принимаются равными нулю, если поблизости не находится населенный пункт с большим числом жителей.

На территории сельского поселения нет крупных промышленных предприятий 1-2 класса опасности, что, безусловно, положительно сказывается на состоянии окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха: котельные, нефтепроводы, объекты нефтедобычи, транспортные предприятия. Существенно и влияние передвижных источников, особенно в жилых кварталах. Основные загрязняющие вещества от автотранспорта: свинец, летучие углеводороды, а также пыль, количество которой возрастает от дорог с неусовершенствованным покрытием. При этом с общей тенденцией увеличения количества транспортных средств, растет и антропогенная нагрузка на окружающую среду.

Водоснабжение осуществляется из подземных и поверхностных источников. По данным материалов Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района и администрации сельского поселения показатели качества питьевой воды и состояние системы водоснабжения оцениваются как относительно удовлетворительные. На сегодняшний день существует также проблема очистки сточных вод. В населенных пунктах отсутствует единая система водоотведения и очистки канализационных сточных вод. Сточные воды аккумулируются в выгребных ямах или сбрасываются на рельеф.

Актуальным остается вопрос соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Основные источники загрязнения почвенного покрова – свалки, полигоны ТБО, кладбища, скотомогильники, сельхозпредприятия (навозохранилища, использование пестицидов и др.). Данные объекты должны соответствовать природоохранным и санитарно-гигиеническим нормативам, быть оборудованными траншеями, водонепроницаемым дном, наблюдательными колодцами и пр., что соблюдается не в полной мере. Особенно это касается несанкционированных мест складирования отходов.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых бытовых отходов (ТБО) являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека, проживающего в сельской местности, составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения Енапаевского сельского поселения, представлен в таблице 26.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5–1,5% в год. Примем за 0,5% рост объемов накопления ТБО в год. К 2020 г. общее накопления ТБО увеличится примерно на 2,5%, к 2035 г. – на 10,5%.

Расчет объемов образования ТБО от объектов социально-бытового назначения сельского поселения

Таблица № 26

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность (на 01.01.2015 г.) | Норма накопления ТБО, м3/год* | Объем накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | учащихся | 133 | 0,12 | 16,0 |
| Дошкольные учреждения | детей | 52 | 0,12 | 6,2 |
| Учреждения здравоохранения (амбулаторно-поликлинические) | посеще ний/год | 180 | 0,4 | 72 |
| Учреждения культуры | мест | 250 | 0,18 | 45 |
| Магазины | м2 торг. площ. | 550 | 0,77 | 423,5 |
| Учреждения общественного питания | мест |  |  |  |
| Всего: | 562,7 |

* – «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. М. 2005 г.

Расчет объемов общего накопления ТБО и КГО Енапаевского сельского поселения на расчетный срок представлен в таблице 24

Объемы накопления ТБО  сельского поселения от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения на период 
до 2035 г.

Таблица № 27

| Наименование показателя | Накопление ТБО в год, м3 |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| от жилищного фонда | 1070,1 | 961,2 | 908 |
| от объектов социально-бытового назначения | 562,7 | 590,7 | 649,7 |
| Всего: | 1632,8 | 1551,9 | 1557,7 |
| в т.ч. крупногабаритные отходы | 81,6 | 77,5 | 77,8 |

Сбор и вывоз ТБО в Енапаевском сельском поселении осуществляется жителями и хозяйствующими организациями своими средствами на полигон ТБО, расположенный недалеко от п. Октябрьский. На территории сельского поселения имеется площадка,площадью 1,5 га  кадастровый номер 59:27:1401001:1072,предназначенная  под размещение межмуниципальной мусороперегрузочной станции, мощностью  до 40 тыс т / год. Согласно  СаНпиНа п.7.1.12 санитарно-защтная зона составляет  500 метров.

Мероприятия на расчетный срок:

В соответствии со ст. 8 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для сбора ТБО на территории Енапаевского сельского поселения предлагается применить контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Проектом предлагается:

- до 2020 г.: организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения;

- до 2035 г.: обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО во всех населенных пунктах поселения.

В случае накопления отходов животноводческих предприятий (ферм) – необходимо сооружение специальных крытых навозохранилищ и мест компостирования отходов, а также внедрение новых технологий по переработке отходов животноводства, обеззараживанию и пр. Это позволит снизить нагрузку данных предприятий на почву и окружающую среду в целом, уменьшить санитарно-защитную зону.

Проектом генерального плана предлагается устройство  биотермической ямы    для захоронения трупов сельскохозяйственных животных с санитарно-защитной зоной 500 метров.

Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.

Допускается повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологических отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 м.  Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю.

После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту.

На территории биотермической ямы запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование биотермических ям в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193)  и «Нормами технологического проектирования предприятий  крупного рогатого скота» от 01.10.1999г. НТП 1-99 возлагается на местную администрацию, руководителей предприятия, в ведении которого находится этот объект.

Выбор и отвод земельного участка для строительства отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологической службы.

Объекты размещения отходов  и биотермическая яма размещены на территории в составе зон специального назначения.

Показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находится в пределах нормы и определяются естественным радиационным фоном и техногенным загрязнением. На территории Пермского края существует система радиационного мониторинга. По данным ГУ «Пермский ЦГМС» уровень гамма-фона в Пермском крае не превышает естественного фона (данные 2007 г. Не более 25 мкрР/ч (0,22 мкЗв/ч.)).

Исследования по шумовому и электромагнитному загрязнению не проводились на территории муниципального образования.

## 3.8 Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание и своевременное пополнение единой информационной базы данных источников.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (действующих и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в соответствии с нормативными документами, контроль за соблюдением режима ограничений.

- Модернизация сельскохозяйственных объектов, строительство крытых навозохранилищ и мест компостирования органических отходов.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-3 поясов.

- Модернизация и реконструкция прочих инженерных сетей и объектов.

- Рекультивация несанкционированных свалок.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями либо организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СниП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озеленение вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Углубление,расширение и очистка рек Ирень, Каменка, Тюш и Уяс.

- Эколого-просветительское образование населения

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

По охране почв и санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- благоустройство кладбищ.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СниП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Енапаевского сельского поселения имеют место опасности природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Опасные процессы и явления природного характера.

Опасные геологические явления и процессы:

По результатам  научно- исследовательской работы « Мониторинг закарстованных территорий Пермской области», выполненной в рамках краевой целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы  Пермского края на 2007-2010 годы», установлено, что Енапаевское сельское поселение Октябрьского муниципального района частично расположено на опасной территории Иренского района преимущественно  гипсового и карбонатно- гипсового карста и района карбонатного карста «Уфимское плато».

Наличие карста следует учитывать при выборе участков под строительство. Необходимо проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, на основе которых должны быть проработаны противокарстовые мероприятия.

Территория сельского поселения попадает в зону сейсмической активности (до 6 баллов). При возникновении сильных сейсмических ударов возможно разрушение легких построек, обрушение штукатурки, травмирование людей.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории сельского поселения  неблагоприятные гидрологические явления такие, как затопление и подтопление отсутствуют.

Опасные метеорологические явления и процессы:

На территории сельского поселения имеют место неблагоприятные метеорологические явления, характерные для всего Октябрьского муниципального района: грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, град с диаметром частиц более 20 мм, сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, гололед.

В результате действия неблагоприятных  метеорологических явлений и процессов могут возникать аварии на производственных объектах, возможно разрушение построек. Сильные ветры и обильные осадки могут привести к обрыву проводов воздушных ЛЭП и линий связи, возможны повреждения в транспортной и коммунально-энергетической инфраструктурах. Поломанные деревья в результате шквалистых ветров образуют завалы на значительных территориях. Снегопады и гололед представляют серьезную угрозу для автомобилистов, в период их возникновения резко повышается уровень ДТП на дорогах.

Природные пожары

Большую часть территории сельского поселения занимают леса, хвойно-широколиственные. Поэтому актуальными становятся вопросы пожарной безопасности.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

- грозовые разряды.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Опасности техногенного характера.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

На территории сельского поселения вероятно возникновение аварийных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры. В неудовлетворительном состоянии находится котельная в с. Енапаево, работающая на угле. В результате возникновения чрезвычайной ситуации действие поражающих факторов не выйдет за пределы территории объекта.

По территории сельского поселения проходят линии нефтепроводов. В результате аварии на нефтепроводах возможно попадание нефтепродуктов в окружающую среду  с последующим возгоранием. Нефть имеет 3 класс токсичности, опасны для человека углеводороды в составе нефтяных газов. Попадая в почву, нефтепродукты угнетают развитие растений. При возникновении возгорания излившихся нефтепродуктов происходит загрязнение атмосферы.

Из-за низкого качества автомобильных дорог высока вероятность возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

На территории Енапаевского сельского поселения расположены 4 гидротехнических сооружения ( ГТС) прудов : на р. Тюш в д. Будкеево, на ручье без названия (приток р. Ирень) в с. Енапаево, пруд на р. Уяс в д. Уяс, пруд на р. В.Бартым в д Мостовая.

Собственником ГТС является администрация Енапаевского сельского поселения.  ГТС требуют своевременного проведения   капитального ремонта. Все гидротехнические сооружения не являются потенциально опасными для объектов, расположенных в нижнем бьефе.

Перечень мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

На основе СниПа 2.01.15-90 в качестве основных противокарстовых мероприятий следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование нефтепроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены нефтепроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации нефтепроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них нефтепродуктов.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:

Соблюдать ограничения хозяйственной деятельности и использования земельных участков в зонах возможного затопления, подтопления, установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации;

исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной  и энергетической инфраструктуры  в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п. 4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации  по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.)

Перечень мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска половодий через ГТС:

- проведение своевременной диагностики состояния ГТС;

- проведение ремонтных работ на ветхих и неисправных участках ГТС;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий в случае аварий на ГТС;

- администрации сельского поселения разработать Правила эксплуатации ГТС, включающие порядок эксплуатации ГТС при пропуске паводков, половодий;

- постоянный мониторинг за ледовой обстановкой с ведением соответствующих журналов наблюдений;

- с началом половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц.

Обеспечение пожарной безопасности

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относятся:

организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ;

разработка, утверждение и исполнение местных бюджетов в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке пожарной охраны, финансируемой за счет средств местных бюджетов;

осуществление в пределах их компетенции экономического и социального стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

установление специальных местных налогов и (или) целевых сборов с граждан и юридических лиц на обеспечение пожарной безопасности;

содействие созданию и деятельности фондов пожарной безопасности;

обучение населения мерам пожарной безопасности и его привлечение к предупреждению и тушению пожаров;

содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны;

организация общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности.

Количество пожаров на территории Енапаевского сельского поселения за 5 лет

Таблица  № 28

| Год | Количество | Ущерб, тыс |
| --- | --- | --- |
| 2011 д. Редькино | 1 | 15 |
| 2012 д. Редькино | 2 | 60 |
| 2013 д. Уяс | 1 |  |
| 2014 с.Енапаево-2 Уяс-1 | 3 | 45 |
| 2015 | - | - |

В среднем по Енапаевскому сельскому поселению коэффициент плотности застройки составляет 0,14 ( отношение площади, занятой под зданиями, к площади участка под жилой застройкой). Нормативный показатель застройки  одно- двух квартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками составляет 0,4 (СП42.13330.2011.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) Отсюда можно сделать вывод, что в противопожарном отношении территория Енапаевского сельского поселения по показателю плотности застройки является благополучной.

По федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении - 20 минут.

В настоящее время на территории сельского поселения функционирует пожарное депо в с. Енапаево.

Размещение ПЧ для обеспечения нормативного времени прибытия

Таблица № 29

| № по порядку | Название населенного пункта | Пожарное депо | Расстояние до ПЧ (км) | Расчетное время прибытия (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уяс | с.Енапаево | 14,7 | 10,8 |
| 2 | Егашка | с.Енапаево | 16,6 | 12,6 |
| 3 | Будкеево | с.Енапаево | 3,0 | 2,4 |
| 4 | Кошкина | с.Енапаево | 5,0 | 3,6 |
| 5 | Редькино | с.Енапаево | 5,2 | 3,6 |
| 6 | Усть-Каменка | с.Енапаево | 6,3 | 4,8 |
| 7 | Криулино | с.Енапаево | 9,4 | 7,2 |
| 8 | Мостовая | с.Енапаево | 10,0 | 7,8 |
| 9 | Сосновка | с.Енапаево | 12,0 | 9 |

Как видно из таблицы 38 , пожарная безопасность Енапаевского сельского поселения считается  обеспеченной за счет пожарного депо с. Енапаево.

Обеспеченность гидрантами, пожарными водоемами  населенных пунктов Енапаевского сельского поселения.

Таблица № 30

| № по порядку | Название населенного пункта | Наименование сооружения | Существующие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Енапаево | Гидрант, пожарный водоем | - |
|  |  | Пирс | 1 |
| 2 | д. Редькино | пожарный водоем | 2 |
|  |  | Пирс | - |
| 3 | д. Кошкина | Гидрант | - |
|  |  | пожарный водоем водоемводоем | 1 |
| 4 | д. Будкеево | пожарный водоем | 1 |
| 5 | д. Мостовая | Гидрант | - |
|  |  | пожарный водоем | 1 |

Енапаевское сельское поселение обеспечено в достаточной степени пожарными водоемами. В населенных пунктах, имеющих водопроводную сеть , оборудовать пожарные гидранты не менее  четырех гидрантов на жилой квартал.

Выводы: противопожарная обстановка в Енапаевсом сельском поселении достаточно благополучная. На перспективу необходимо проведение следующих мероприятий:

Меры по усилению пожарной безопасности:

# 1. Ежегодная организация совместно с представителем государственной пожарной службы сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

# 2. Обеспечить очистку от мусора, горючих отходов, сухой травы улиц, проездов, территорий населенных пунктов, предприятий, организаций – ежегодно в последней декаде апреля.

# 3. Провести ремонт систем автоматической пожарной сигнализации на эксплуатируемых объектах.

# 4. Организовать информирование населения через оформление стендов о противопожарной обстановке.

# 5. Ежегодно организовывать изучение требований ППБ-1 в школах, детском саду, провести занятия с детьми по противопожарной тематике до конца учебного года и в период летнего отдыха в оздоровительных лагерях.

6. Провести заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности об итогах подготовки объектов и населенных пунктов к весенне-летнему – ежегодно в последней декаде апреля.

7. Организовать чистку русла водоемов в местах забора воды с пожарных подъездов – ежегодно в первой декаде мая.

8. Оформить информационные стенды «Пожарная безопасность».

9. Создание минерализованных полос на границах примыкания населенных пунктов, подверженных  угрозе перехода пожара от лесного массива.                                                                          Таблица № 31

| № по порядку | Название населенного пункта | Длина минерализованной полосы,м | Площадь , занятая полосой кв м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Енапаево | 5290 | 10580 |
| 2 | д. Усть-Каменка | 2150 | 4300 |
| 3 | д. Криулино | 2180 | 4360 |
| 4 | с. Мостовая | 1730 | 3460 |
| 5 | д. Сосновка | 420 | 840 |
| 6 | д.Уяс | 1600 | 3200 |
| 7 | д. Егашка | 1550 | 3100 |

. Требования к размещению объектов пожарной охраны установлены Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. и  НПБ 101-95 «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995г.

11.  Обустройство пожарных  пирсов  подъездными путями  с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года в населенных пунктах в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждёнными Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

12. Организация резервных источников водоснабжения на территориях, прилегающих к объектам добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа. Они должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84, где предусмотрен расход воды на наружное пожаротушение в сельских населенных пунктах – 5 л/с на один пожар.

# 13. Строгое соблюдение противопожарных норм и требований при размещении малоэтажной жилой застройки.

# 14. Организовать снос бесхозных строений, построек, расположенных в противопожарных разрывах.

15. Привести в состояние готовности существующие пожарные гидранты в населенных пунктах.

16. Существующие в населенных пунктах системы водоснабжения, необходимо оснастить пожарными гидрантами полностью, из расчета по 4 гидранта на  жилой квартал малоэтажной застройки.

17. Формирование противопожарных разрывов лесов, для этого использовать дороги, широкие квартальные просеки, трассы линий электропередач. Под линией электропередач требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

5.Перевод земель или земельных участков из категории в категорию.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного  назначения в другую категорию регулируется статьей 7 закона № 172-ФЗ. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

Перевод земель или земельных участков из категории в категорию

на территории Енапаевского сельского поселения

Октябрьского муницапального района.

Таблица № 32

| Местоположение | Кадастро вый номер | Наличие/ отсутствие недропользования (площадь, Название полезных ископаемых) | Лесной квартал (площадь, номер) | Условное Обозначение (Карта Фунуциональных зон Енапаевского Сельского поселения) | Площадь га | Категория земель | Перспективное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существующая | планируемая |  |
| Западнее с.Енапаево | 59:27:1401001: 1540 59:27:1401001: 369 59:27:1401001: 371 | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. 6/276 |  | 8,1 | земли сельхозназначения | земли населенных пунктов | жилищное строительство |
| севернее Енапаево | часть 59:27:0000000: 4212 | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. 6/276 |  | 3,2 | земли сельхозназначения | земли населенных пунктов | жилищное строительство |
| Южнее с. Енапаево | часть 59:27:0000000: 4212 | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. 47/191 |  | 26,7 | земли сельхозназначения | земли населенных пунктов | жилищное строительство |
| Южнее с. Енапаево | часть 59:27:0000000: 4212 | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. 57/296 |  | 11,9 | земли сельхозназначения | земли населенных пунктов | жилищное строительство |
| д. Усть-Каменка | 59:27: | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  | 112 | земли населенных пунктов | земли сельхоз- назначения | под садоводство и дачное хозяйство |
| д. Криулино | 59:27: | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  | 38 | земли населенных пунктов | земли сельхоз- назначения | под садоводство и дачное хозяйство |
| д.Уяс | 59:27: | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  | 102 | земли населенных пунктов | земли сельхоз- назначения | под садоводство и дачное хозяйство |
| д. Егашка | 59:27: | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  | 99 | земли населенныхпунктов | земли сельхоз- назначения | под садоводство и дачное хозяйство |
| д. Сосновка | 59:27: | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  | 98 | земли населенныхпунктов | земли сельхоз- назначения | под садоводство и дачное хозяйство |
| северо-восточнее д. Мостовая | 59:27: | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  | 1,0 | земли сельхозназначения | земли оздоровительного назначения | детский оздоровительный лагерь |
| юго-восточнее д.Криулино | 59:27: | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  | 1,0 | земли сельхозназначения | земли оздоровительного назначения | детский оздоровительный лагерь |
| Вблизи д. Будкеево | 59:27:0631001 | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  | 3,49 | земли сельхозназначения | земли промышленности | земли промышленности |
| севернее с. Енапаево | 59:27:1401001 | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  |  | земли сельхозназначения | земли промышленности | под размещение автозаправочной станции |
| севернее с. Енапаево | 59:27:1401001 | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  |  | земли сельхозназначения | земли промышленности | под размещение кафе |
| западнее с. Енапаево | 59:27:1401001 | -- | Эксплута ционные леса 2 группы. |  | 63,33 | земли сельхозназначения | земли промышленности | земли промышленности |

Объекты капитального строительства на территории  Енапаевского сельского поселения. Таблица № 32 а

Привести правовой режим

земельных участков различных категорий  фактическому использованию:

перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов вблизи с. Енапаево;

перевод земель сельскохозяйственного назначения в  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

- под существующими объектами промышленного производства, добычи полезных ископаемых (земельные участки для раз работки ПГС).

- под биотермическими ямами.

- под планируемыми земельными участками для разработки полезных ископаемых.

- под объектами лесопереработки ( пилорамы).

- для организации площадок под размещение (хранение) твердых бытовых отходов.

- под объектами электроснабжения.

- под вышками сотовой связи и цифрового радиовещания.

- другие переводы земель из одной категории в другую.

Приведение в соответствие правового режима использования земельных участков под объектами нефтедобычи                                                                          Таблица № 34

| № | Местоположение (Месторождение) | Кадастровый номер | Площадь кв.м | Категория земель | Перспективное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дороховское (скв.53,40,41,44 | 59:27:1421001:1177 | 19 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 2 | Шароновское (обустройство скв.№75 | 59:27:1371001:145 | 833 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 3 | Солдатовское (куст36) | 59:27:1371001:147 | 4688 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 4 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:151 |  | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 5 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:155 |  | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 6 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:156 |  | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 7 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:158 |  | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 8 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:162 |  | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 9 | Солдатовское(куст36) | 59:27:0000000:4104 | 6610 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 10 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:149 | 2448 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 11 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:160 | 2779 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 12 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:164 | 3580 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 13 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:173 | 5957 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 14 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1381001:75 | 2492 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 15 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:167 | 4 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 16 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:168 | 25772 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 17 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1381001:73 | 2433 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 18 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:170 | 69 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 19 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:171 | 760 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 20 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1371001:172 | 2518 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 21 | Солдатовское(куст36) | 59:27:1381001:78 | 100 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 22 | Солдатовское (Кустовые площадки №2,1,31 |  | 2000 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 23 | Солдатовское Строительство водовода для обеспечения системы ППД |  | 1000 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 24 | Солдатовское Строительство подъездной дороги до скв. 36 |  | 1000 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 25 | Солдатовское строительство и обустройство скважин |  | 1000 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 26 | Солдатовское реконструкция ДНС-1016 ЦДНГ-10 |  | 1000 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 27 | Солдатовское(куст36) |  | 1000 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 28 | Трифоновское |  | 1000 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 29 | Шароновское (скв. №75 |  | 1000 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 30 | Дороховское ( скв.53,40,41,44) | 59:27:1421001:1181 | 5309 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 31 | Солдатовское строительство ДНС системы сбора и транспорта продукции | акт выбора |  | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
| 32 | Строительство газопровода попутного нефтяного газа на Дороховской группе | акт выбора |  | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |
|  | ИТОГО |  | 100000 | сельскохозяйственное назначение | земли промышленности |

## 6. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план Енапаевского сельского поселения учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры сельского поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство всех существующих населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территории нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и более эффективное использование коммунальных территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Генеральным планом определены потенциальные площадки для новых зон индивидуального жилищного строительства в с Енапаево.

В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» предусматривается выделение территорий необходимых для бесплатного предоставления земельных участков в составе  жилых зон.

В Генеральном плане принимается следующая классификация населенных пунктов:                                                               Таблица № 35

| Тип населенного пункта в соответствии с классификацией | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Развиваемые населенные пункты | д. Редькино, с.Енапаево |
| Сохраняемые населенные пункты | д.Кошкина,д. Будкеево (слияние с д Редькино) с. Мостовая, |
| Ликвидируемые населенные пункты с переводом в дачные поселки | д.Усть- Каменка, д .Егашка,д Уяс, д.Криулино, д Сосновка |

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района и администрации Октябрьского муниципального района  до 2020 года намечена ликвидация д. Уяс и д. Криулино,  д. Егашка, на 2020 г. Намечены мероприятия по слиянию д. Редькино, д. Кошкина и д. Будкеево в один населенный пункт д. Редькино и ликвидации д. Усть-Каменка и д. Сосновка,.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона Пермского края от 28 февраля 1996 г. № 416-67 «при объединении населенных пунктов за укрупненным населенным пунктом сохраняется наименование того населенного пункта, в котором имеется учреждение связи или железнодорожная станция». Соответственно должно сохраняться наименование Редькино. Объединение населенных пунктов с присвоением вновь образуемому населенному пункту статуса, внесение необходимых изменений в учетные данные административно-территориального деления Пермского края осуществляется путем принятия закона Пермского края о соответствующих административно-территориальных изменения

На перспективу планируется:

установить границу всех населенных пунктов  с изготовлением  карт-планов и постановкой на кадастровый учет

с. Енапаево                             2018 год

д. Редькино, д. Кошкина.

Д.Будкеево                              2019 год

д. Мостовая                             2020  год

Разработать правила землепользования и застройки    2018 год

Предоставление земельных участков на вновь застраиваемых земельных участках производится на основании утвержденной документации  по планировке территории.

Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры территории Енапаевского сельского поселения

Пространственная структура территории формируется на основе функционально-планировочных, природно-экологических каркасов с учётом сложившейся историко-культурной среды поселения.

Основные принципы планировочной	 организации сводятся к следующему:

- создание комфортных условий проживания  населения;

- создание новой среды социального характера;

- включение в существующую структуру  новых объектов капитального строительства с максимальным сохранением сложившейся застройки и природного ландшафта;

- подключение транспортной структуры планируемого участка застройки к существующим автодорогам.

Принципы функционального зонирования территории

Зонирование территории предполагает установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности. При этом основные направления развития сельского поселения должны рассматриваться во взаимосвязи с развитием систем расселения.

Пространственная организация территории в настоящее время  представлена в виде системы планировочных  узлов и осей, а также  функциональных  зон.

Планировочные узлы определены как  места сосредоточения людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних и внутренних связей.

Определяющим фактором пространственного развития является  планировочный каркас ее территории – система планировочных центров и осей: сети населенных пунктов и связывающих их коридоров коммуникаций, представляющих собой структурообразующую основу пространственной организации ее территории. Развитость планировочного каркаса территории, важнейшая предпосылка ее эффективного использования, поддержания социальной стабильности и экономической конкурентоспособности.

Проектирование функциональных зон в рамках разработки схемы территориального планирования Енапаевского сельского поселения  должно обеспечивать эффективное управление всеми ресурсами муниципального образования путем:

- установления приоритетов управления;

- установления приоритетов распределения финансовых и трудовых ресурсов при планировании управленческих мероприятий;

- ликвидации конфликтов природопользования путем введения пространственных и временных ограничений.

Для достижения наибольшей эффективности зонирования территории должен использоваться комплекс взаимоувязанных критериев и подходов. Основными критериями  эффективности являются:

Экологическая эффективность. С позиций экологической эффективности в одну и ту же функциональную зону  должны быть включены территории, сходные по их средообразующей или экологической функции.

Экономическая и социальная эффективность. Необходимо, чтобы зонирование соответствовало требованиям эффективности по нагрузке интересов и характеру использования территории, то есть базировалось на существующих границах угодий и границе поселения.

Функциональная эффективность. Определялась по степени конфликтности между интересами различных заинтересованных сторон, а также между приоритетными задачами, выполняемыми в данной зоне. Рекреационные и хозяйственные функции должны быть в максимально возможной степени территориально разобщены. Этого легче добиться, если выделенные зоны будут как можно меньше пересекаться какими-либо границами (природными, административными и т. Д.).

При проектировании функциональных зон необходимо учитывать специализацию поселения.  Специализация ведет к экономии общественного труда в результате использования местных природных ресурсов, выгод экономико-географического положения, сложившегося производственного аппарата и трудовых навыков населения. При проектировании функциональных зон,  также должны учитываться такие критерии как:

- существующая или формирующаяся экономическая специализация рассматриваемого поселения;

- направления экономической специализации рассматриваемой части территории поселения;

- оценка перспектив развития конкретных населенных пунктов на основе имеющегося потенциала, а также их места и роли в системе расселения.

Так как  процессы градостроительного планирования и стратегического социально-экономического планирования тесно взаимосвязаны, то с учетом Программы социально-экономического развития Октябрьского муниципального района определены тенденции развития территории Енапаевского сельского поселения:

-социальные: тенденции изменения численности населения, тенденции к омоложению или старению, стиль жизни, уровень жизни, размер семьи, тенденции изменения образовательного уровня;

- экономические: тенденции изменения уровня дохода, занятость, кредитная политика и доступность кредитных ресурсов, ставки процента, ставки арендной платы, рост или сокращение затрат на строительство, цены;

- политические (административные): услуги муниципальных служб, здоровье и безопасность, налоговая политика, защита окружающей среды.

Учитывая определенные выше критерии, факторы и тенденции развития Енапаевского сельского поселения, сформированы функциональные зоны, основными целями которых является:

- использование ресурсных возможностей в сочетании с сохранением экологической системы;

- наиболее рациональное использование земельных ресурсов;

- пополнение доходов бюджета и обеспечение занятости трудовых ресурсов, улучшение условий проживания населения сельского поселения.

Кроме этого, функциональное зонирование позволит определить основные направления развития инженерной, транспортной и социальной, производственной инфраструктуры. Также сформулированы предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства,  организации мест отдыха населения, реализации инвестиционных проектов, связанных с использованием земельных ресурсов.

Следовательно, в соответствии с законом, в настоящей схеме могут быть определены цели и направления развития территорий сельского поселения в части, касающейся размещения следующих объектов муниципального значения:

-   объектов электроснабжения (электроэнергетики);

- автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостами и иными транспортными сооружениями вне границ населенных пунктов, кроме дорог и сооружений   регионального значения;

- объектов начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и бесплатного дошкольного образования, а также объектов, предназначенных для отдыха детей в каникулярное время;

- объектов первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях,  оказания скорой медицинской помощи;

- объектов  рекреации;

- объектов общественно-делового, социально-культурного назначения;

- объектов по оказанию услуг связи.

Таким образом, в соответствии с определенной специализацией поселения и разработанными стратегическими целями территориального развития на средне- и долгосрочный период, а также с учетом проведенного анализа социально-экономического потенциала Енапаевского сельского поселения и населенных пунктов в его составе, предлагается выделить  основные функциональные зоны.

На территории Енапаевского сельского поселения выделены функциональные зоны в границах населенных пунктов:

Таблица № 36

Наименование функциональной зоны

Зона малоэтажной и малоэтажной многоквартирной смешанной жилой застройки

Зона малоэтажной жилой застройки специального вида (для многодетных семей)

Зона общественно- делового назначения комплексная

Производственная зона

Зона рекреации

Зона сельскохозяйственного использования

Зона объектов культурного наследия

Зона объектов специального назначения

Земли общего пользования

### и на незаселенной территории:

### Таблица № 37

Наименование фукциональной зоны

Зона сельскохозяйственного использования

Зона коллективного садоводства и дачного хозяйства

Зона размещения объектов капитального строительства сельскохозяйственного использования

Производственная зона

Зона спецназначения

Зона придорожного сервиса

Зона с особыми условиями использования территории

Зона рекреационная

Зона месторождений полезных ископаемых

Зона транспортной инфраструктуры

Зона малоэтажной и малоэтажной многоквартирной смешанной   жилой застройки

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Малоэтажная жилая застройка  включает в себя: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

размещение гаражей и подсобных сооружений

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  включает в себя: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания;

благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и автостоянок;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и етнеео-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Зона  малоэтажной жилой застройки специального вида ( для многодетных семей)

Выделяется  также как малоэтажная жилая застройка многодетным семьям в собственность бесплатно.

## Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны  предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов дошкольного, школьного образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан,

Производственная зона

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.Производственная зона включает зоны перспективного развития существующих мест приложения труда; зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением определенного вида экономической деятельности. Данная зона расположена на части территории сельского поселения, которая обладает определенным экономическим потенциалом и возможностью его дальнейшего развития.

Зона рекреации

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан.

Зона сельхозиспользования в черте населенных пунктов

Предназначена для сенокошения, огородничества, индивидуального садоводства и иных сельскохозяйственных целей.

Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства

Включает земельные  массивы, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.В Генеральный план Енапаевского сельского поселения  предлагается   перевести территории населенных пунктов д.Егашка, д.Уяс, д, Криулино, д, Усть- Каменка, д. Сосновка в земли сельскохозяйственного назначения   для  развития садоводства и дачного хозяйства.

Зона сельскохозяйственного использования  вне черты населенных пунктов

В зонах сельхозугодий выделяются территории, характеризующие деятельность сельского хозяйства, что влияет на характер использования территории, а именно:

- Земли сельскохозяйственного использования

- Территории объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

Для данной зоны характерно, что сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокос и т.п.)  используются в сельскохозяйственном производстве. В зоне сельскохозяйственного использования достаточно активно выделялись  земельные доли для последующей их реализации и перевода в земли иных категорий либо изменения целевого назначения. Часть земель, переданная в начале земельной реформы в ведение органов местного самоуправления, используется местным населением для сенокошения и выпаса скота. Преобладание в структуре населения постоянно проживающих жителей при наличии относительно развитого сельскохозяйственного производства определяет эту часть поселения как сельскохозяйственную зону.

В эту зону  входит большая часть территории сельского поселения. Производственные и трудовые ресурсы в настоящее время не позволяют поддерживать высокий уровень сельскохозяйственного производства. Функциональное зонирование направлено в данном случае на обеспечение:

- повышения показателей экономической и технологической эффективности сельскохозяйственных предприятий;

- повышения общей социальной эффективности сельского хозяйства;

- оптимальное техногенное воздействие на окружающую среду.

Основными целевыми установками при территориальном и стратегическом планировании сельскохозяйственного производства являются:

- высокая интенсивность на основе биологизированных технологий;

- углубление специализации сельскохозяйственного производства;

- сбалансированность производства и максимальная переработка отходов (развитие производства кормовых культур; максимальное внесение навоза на поля; активное использование сидератов);

- интенсивная рациональность, то есть применяемые технологии требуют больших затрат (например себестоимость единицы корма выше при более высокой питательности). При этом следует обеспечить максимальную сохранность и качество (удешевление единицы энергии и кормовых единиц);

- интенсивное биологическое производство (инвестиции в утилизацию органики; расширение сидеральных посевов; рациональные дозы минеральных удобрений).

Эти принципы нашли отражение при подготовке предложений по созданию специализированных зон в составе  зоны сельскохозяйственного использования Енапаевского сельского поселения.

На сегодняшний день в Енапаевском сельском поселении сложилась неблагоприятная обстановка в сельскохозяйственной отрасли.

Территориальное планирование должно быть ориентировано на развитие сельскохозяйственного производства, то есть создание крупного рентабельного сельхозпредприятия.

При этом следует учитывать, что приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя три направления: ускоренное развитие животноводства; стимулирование развития малых форм хозяйствования; обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе.

В конечном итоге грамотные планировочные решения и функциональное зонирование нацелено не только на повышение экономической эффективности, но и развитие человеческого потенциала, повышение доходов населения и социального развития села.

При грамотной организации сельскохозяйственного производства в поселении, даже в условиях сложного общего экономического состояния, можно добиться стабильного развития производства. Факторами, способствующими этому, является хорошая транспортная доступность,  благоприятные климатические условия, достаточные природные и трудовые ресурсы. Базой развития сельскохозяйственного производства должен быть населенный пункт, сохранивший свой производственный и трудовой потенциал, который в данной зоне можно отнести к развивающимся территориям.

Внедрение в хозяйственную практику более глубокой специализации, как в производстве, так и в техническом обеспечении и сервисе производственных функций позволит решить актуальные задачи повышения эффективности и экологичности сельскохозяйственного производства. При этом каждое специализированное предприятие и организация должны максимально концентрировать усилия на главном производственном процессе, его непрерывном совершенствовании на основе инноваций.

Основными направлениями повышения эффективности и внедрения инноваций в сфере сельскохозяйственного производства Енапаевского сельского поселения являются следующие:

- создание предприятий сервиса в сфере сельского хозяйства;

- обеспечение высокого уровня ведения отрасли кормопроизводства на основе высокопроизводительной техники и оборудования, дальнейшего насыщения структуры угодий качественными многолетними травами и наращивание объемов товарного производства семян многолетних трав.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На территории Енапаевского сельского поселения находятся  6 кладбищ смешанного и традиционного захоронения , которые относятся к IV классу опасности, и имеют санитарно-защитную зону 100 метров вне черты населенных пунктов и 50 метров в черте населенных пунктов.

На 2016 г. В сельском поселении действуют  кладбища:

Таблица № 38

| Населенный пункт | Примечание |
| --- | --- |
| с.Енапаево | Действующее |
| с.Енапаево | Закрытое |
| д.Редькино | Действующее |
| с.Мостовая | Действующее |
| д.Уяс | Действующее |
| д.Егашка | Действующее |

В с.Енапаево и с.Мостовая нет санитарно- защитных зон кладбищ . Запрещается строительство нового жилья на расстоянии 50 метров от границ захоронений.

Зона транспортной инфраструктуры включает территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

.

Зона размещения объектов капитального строительства сельскохозяйственного производства предназначена для размещения зданий и сооружений, используемых для содержания и разведения животных,производства,хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

5. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми.

.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки

## Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

охранные зоны инженерных коммуникаций;

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

зоны месторождений полезных ископаемых;

зоны охраны объектов культурного наследия

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СниП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (приложение 1). СанПиН  п.7.1.12.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны линейных объектов транспорта

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта, безопасности населения на землях, прилегающим к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

В охранных зонах транспорта запрещается:

- производить без письменного согласия предприятий, учреждений и организаций транспорта всякого рода строительные, монтажные и горные работы постоянного и временного характера;

- вести рубки леса и нарушать растительный покров способами, которые  могут привести к образованию оползней, осыпей, селевых потоков, оврагов, возникновению подвижных песков, снежных заносов, лавин и т.п.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы. Для автомобильных дорог общего пользования III категории регионального значения «Чернушка-Тюш» устанавливается придорожная полоса 100 метров. Для автомобильных дорог местного значения предусматривается придорожная полоса шириной 50 метров. Особый режим использования в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей  и арендаторов не изымаются.   В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской  Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается  при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной	 дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учётом возможной реконструкции дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учётом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения газопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992 г. Устанавливается охранная зона шириной  25  метров вдоль трасс многониточного трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов. При этом устанавливаются санитарные разрывы от магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельно стоящих зданий и т.д.    В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта  (кроме почвенных образцов).

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны электрических сетей. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки и устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей до 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач (за исключением ответвлений к вводам в здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекта крайних проводов на поверхность земли на два метра с каждой стороны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны  линии от крайних проводов на расстоянии:

для линий напряжением  35 кВт 15 метров;

для линий напряжением  110 кВт 20 метров;

для линий напряжением  220 кВт 25 метров;

для линий напряжением  500 кВт 30 метров.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные  работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в)  осуществлять добычу рыбы, других видов животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабелей линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки    электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей  и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ  (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн, производить сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации

Перечень  водных объектов на территории Енапаевского сельского поселения с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

Таблица № 39

| № п/п | Наименование водного объекта | Длины водных объектов (км) и площади акваторий прудов и озер (км2) | Размер водоохран ной зоны, м | Размер прибреж ной защитной полосы, м* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | оз. Мягкое | 0,0045 | 0 | 0 |
| 2 | озеро | 0,002 | 0 | 0 |
| 3 | озеро, д. Редькино | 0,0008 | 0 | 0 |
| 4 | озеро, д. Редькино | 0,0003 | 0 | 0 |
| 5 | озеро, д. Редькино | 0,0001 | 0 | 0 |
| 6 | озеро, д. Кошкина | 0,0002 | 0 | 0 |
| 7 | озеро, с. Енапаево | 0,0062 | 0 | 0 |
| 8 | озеро, с. Енапаево | 0,0021 | 0 | 0 |
| 9 | озеро, с. Енапаево | 0,0017 | 0 | 0 |
| 10 | озеро, с. Енапаево | 0,0012 | 0 | 0 |
| 11 | озеро, с. Енапаево | 0,001 | 0 | 0 |
| 12 | озеро, с. Енапаево | 0,001 | 0 | 0 |
| 13 | озеро, с. Енапаево | 0,00036 | 0 | 0 |
| 14 | озеро, с. Енапаево | 0,00028 | 0 | 0 |
| 15 | озеро, с. Енапаево | 0,00008 | 0 | 0 |
| 16 | озеро, с. Енапаево | 0,00009 | 0 | 0 |
| 17 | пруд на притоке р. Ирень с. Енапаево | 0,0042 | 50 | 50 |
| 18 | пруд д.Мостовая | 0,0038 | 50 | 50 |
| 19 | пруд на р. Тюш | 0,16 | 100 | 30-50 |
| 20 | пруд на р. Уяс | 0,11 | 100 | 30-50 |
| 21 | пруд на р. Верхний Бартым | 0,30 | 100 | 30-50 |
| 21 | р. Верхний Бартым | 18 | 100 | 30-50 |
| 22 | р. Верхняя Каменка | 5 | 50 | 50 |
| 24 | р. Егашка | 5 | 50 | 50 |
| 25 | р. Ирень | 214 | 200 | 200 |
| 26 | р. Кановка | 4,5 | 50 | 50 |
| 27 | р. Куклеян | 6 | 50 | 50 |
| 29 | р. Тюш | 34 | 100 | 30-50 |
| 30 | р. Уяс | 27 | 100 | 30-50 |
| 31 | ручей безымянный (приток р. Уяс) | 3,5 | 50 | 50 |
| 32 | ручей безымянный (приток р. Уяс) | 2,5 | 50 | 50 |
| 33 | ручей безымянный (приток р. Уяс) | 2 | 50 | 50 |
| 34 | ручей безымянный (приток р.Атер) | 4,5 | 50 | 50 |
| 35 | ручей безымянный (приток р.Тюш) | 1 | 50 | 50 |
| 36 | ручей безымянный (приток р.Тюш) | 0,8 | 50 | 50 |
| 37 | ручей безымянный (приток р.Тюш) | 0,3 | 50 | 50 |
| 38 | ручей безымянный (приток р.Верх. Бартым) | 2,7 | 50 | 50 |
| 39 | ручей безымянный (приток р,Ирень) | 5 | 50 | 50 |

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ)                                                                    Таблица № 40

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;. 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; ( 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»). В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отн

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

• вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

• вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

• по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летнее-осенней межени;

• в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки  менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при етнее-осенней межени.

Б) для водоемов (пруда, озера) граница первого пояса устанавливается на расстоянии 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при етнее-осенней межени.

Границы второго пояса

Границы второго пояса ЗСО водотоков для реки и водоемов (пруда, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению устанавливается 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летнее-осенней межени должны быть расположены на расстоянии 500 метров.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СниП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны охраны объектов культурного наследия

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации». В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами, правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Охранные зоны антенно-мачтовых сооружений устанавливаются в соответствии с приказом Минсвязи РФ от 31.03.97 г.№50 « Об утверждении и введении в действие правил по охране труда на центральных и базовых станциях радиотелефонной связи»

Опасной считается площадь, очерченная радиусом от центра сооружения, равным 1/3 его высоты.

Заключение

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Гармоничное, устойчивое развитие территории Енапаевского сельского поселения возможно при взаимодействии и согласии общества, граждан, бизнеса и должно обеспечиваться всеми уровнями власти. Именно поэтому пространственное планирование должно стать одним из важнейших направлений деятельности органов власти и местного самоуправления. Решение проблемы устойчивого развития территорий является сложной комплексной задачей, которая связывает воедино практически все сферы жизни современного человека.

При планировке и застройке сельского поселения должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путём комплексного благоустройства сельского поселения и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

При разработке нормативов градостроительного проектирования, Генерального плана Енапаевского сельского поселения, проектов планировки общественных центров, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, выборе земельных участков под строительство, а также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов должны соблюдаться санитарные правила (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ).

На основании проведенного анализа инфраструктуры и ее возможностей, занятости, социальных процессов, природных условий и ресурсов,  разработан проект Генерального плана развития территории Енапаевского сельского поселения.

На основе анализа разработана программа развития территории, что является стержневым элементом в системе документов, обеспечивающих регулирование развития территории, а также инструментом, способным объединить усилия местного самоуправления и общественности в решении проблем занятости населения, технологий и пространства, качества жизни, качества окружающей среды. В рамках программы развития территории Енапаевского сельского поселения была определена генеральная цель и намечены приоритеты устойчивого развития поселения. Формулировки основных проблем устойчивого развития рассмотрены с позиции современного состояния поселения на основании анализа преимуществ и недостатков, что позволило наметить пути повышения привлекательности и конкурентоспособности территории.

Генеральный план Енапаевского сельского поселения позволит осуществить комплексный системный подход к управлению земельными ресурсами

Технико-экономические показатели   генерального плана Енапаевского сельского поселения

Таблица № 41

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2015 г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе в границах населённых пунктов | га га | 22735 1152 | 22735 683 | 22735 683 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Енапаевскогосельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона градостроительного использования | га | 1152 | 683 | 683 |
|  | Зона производственного использования | га | 185 | 194 | 194 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 9378 | 9387 | 9836 |
|  | Зона специального назначения | га | 12 | 12 | 12 |
|  | Земли лесного фонда | га | 12020 | 12020 | 12020 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 0 | 2 | 2 |
| 1.2.1 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с.Енапаево, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 200 | 249 | 249 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 1 | 1 | 1 |
|  | Зона производственного использования | га | 2 | 3 | 3 |
| 1.2.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Редькино, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 80 | 80 | 80 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  | Производственная зона | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 23 |  |  |
|  | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Кошкина, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 25 | 25 | 25 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 45 |  |  |
|  | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Будкеево, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 7 | 7 | 7 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 20 |  |  |
|  | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Мостовая, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 100 | 100 | 100 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 1 | 1 | 1 |
|  | Производственная зона | га | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Население |
| 2. | Численность населения, всего | чел. | 1002 | 900 | 850 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 16362 | 22500 | 25500 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 18 | 25 | 30 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест |  |  |  |
|  | Енапаево | мест | 15/34 | 15/40 | 15/45 |
|  | Редькино | мест | 15/18 | 15/15 | 15/15 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест |  |  |  |
|  | Енапаево |  | 624/96 | 624/110 | 624/110 |
|  | Редькино |  | 196/37 | 196/37 | 196/30 |
| 4.3. | Больница, мощность | коек | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену |  |  |  |
|  | Енапаево |  | 15 | 15 | 15 |
|  | Мостовая |  | 3 | 3 | 3 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест |  |  |  |
|  | Енапаевский СДК |  | 180 | 194 | 194 |
|  | Редькинский СДК |  | 50 | 50 | 50 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: – спортивные залы, мощность: существующая / нормативная – плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная Енапаево Редькино -детский оздоровительный лагерь северо-восточнее д. Мостовая восточнее д. Криулино | мест га га га га га |  | 2 2 | 400 2 2 1 1 |
| 4.7. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 550 | 600 | 600 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест |  | 50 | 50 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 15 | 15 | 15 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, всего | м | 15488 | 15488 | 15488 |
|  | – основных улиц в жилой застройке | км | 11088 | 11088 | 11088 |
|  | – второстепенных улиц в жилой застройке | м | 4310 | 4400 | 4500 |
|  | – проездов | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Протяженность водопроводов: | м | 10183 | 15488 | 15488 |
| 6.1.2 | строительство | м |  | 5305 | 5305 |
| 6.1.3 | ремонт | м |  | 10183 | 10183 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год |  |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | 1148 | 1078 | 1016 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Протяженность газовых сетей | м |  | 12698 | 12698 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % |  | 80 | 80 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 20,2 | 40 | 50 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения количество кладбищ |  | 6 | 6 | 6 |

.

Список используемой литературы

# 1.    Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.

# 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.           № 190-ФЗ.

3.   Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

4.   Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

5.   Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие  Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

9. Федеральный закон  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ).

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.        № 7-ФЗ.

11. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

12. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

# 13. Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» от 14 ноября 2008 года N 332-ПК.
14. Закон Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Октябрьского  муниципального района Пермского края» 27.12.2004 года N 1987-436  в редакции Законов Пермского края от 20.02.2007 г. № 6-ПК, от 06.03.2007г. № 20-ПК, от 27.06.2008 г. № 266-ПК, от 14.11.2008 г. № 341-ПК.

# 15. Закон Законодательного собрания Пермской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае» № 1080-220  от 31.10.2003г. в ред. Законов Пермского края от 12.05.2006 г. № 2991-671, от 02.03.2009 г. № 393-ПК.

# 16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении  в действие новой редакции  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

# 17. Закон Законодательного собрания Пермской области «О краевой целевой программе «Переселение граждан Пермского края из аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы» от 5.11.2004 г. № 1684-342.

# 18. Постановление Губернатора Пермской области «Об упорядочении использования и охраны земель автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Пермской области, и придорожных охранных зон»  от 24.11.1997 г. № 415.

19. Распоряжение Губернатора Пермской области «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермской области местного (областного) значения» от 5.12.2000 г. N 713-р (в ред. распоряжений Губернатора Пермской области от 20.05.2002 N 237-р, от 01.07.2004 N 365-р, распоряжения Правительства Пермского края от 20.04.2007 N 58-рп).

20. Постановление Правительства Пермского края «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» от 28.03.2008 г. № 64-п.  (в редакции Постановлений Правительства Пермского края от 29.09.2008 г. № 465-п, от 21.07.2009 г. № 457-п).

21. Постановление правительства Пермского края «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края» от 28.03.2008 г. № 67-п.

22. Постановление Правительства Пермского края «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правилах расчёта размеров ассигнований бюджета Пермского края на указанные цели» от 04.03.2009 г. № 101-П.

# 23. Приказ Комитета строительства, архитектуры и градостроительства Пермской области «Об утверждении методических рекомендаций «О составе, порядке подготовки и утверждения генеральных планов поселений (городских округов)» от 19.10.2005 г. № 50-од.

# 24. Указ президента Российской Федерации «Об усилении государственного контроля за использованием и охраной земли при проведении земельной реформы» от 18.12.93 г. №  2162.

# 25.   Указ Губернатора Пермской области «Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых территорий» от  26.06.2001 г.     N 163.

# 26. Указ Губернатора Пермской области «О неотложных мерах по проведению к нормативным требованиям санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов» от 02.03.2004 г. № 21.

27. Письмо Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Пермской области «О порядке разработки и утверждения черты городских и сельских поселений, других муниципальных образований» от 15.12.1998 г. № 272.

28. «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»  НПБ 101-95 от 01.01.1995 г.

29. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждённые Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

30. СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения». 01.06.2002 г.

31. Строительные нормы и правила 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 1.03.2003 г.

32. Строительные нормы и правила 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

33. Государственные списки памятников истории и культуры Пермской области.- Пермь.: Издательство «Пушка». 2001.-352 с.

34. Вильданов Р.Ф. Памятники истории и культуры Пермской области/ Р.Ф. Вильданов.- Пермь: «АРАБЕСК». 1996. – Т. 1: Археология.

35.  Ограничения (обременения) прав на использование земельных участков/ В.Ф. Спиридонов и др.- Москва, 2000.

36. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов района; Методические указания для студентов землеустроительного факультета/ сост. А.Л. Желясков, Н.П. Шалдунова.- Пермь: ПГСХА им. Академика Д.Н. Прянишникова, 1996.

# 37. Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района.

38. Туризм в Пермской области.- Пермь: ООО «Раритет»

# Footnotes

В общую площадь убыли жилищного фонда на первую очередь входят дома № 4, 24 с. Мостовая.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Пермского края от 28 февраля 70,4068 унции. N 416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермского края» «в состав населенных пунктов включаются только те населенные пункты, которые фактически слились друг с другом и являются единым населенным пунктом». В соответствии с пунктом 6 статьи 12 того же закона для объединения в единый населенный пункт требуется согласие проживающего в этих населенных пунктах населения.

Ликвидация населенного пункта осуществляется путем принятия Закона Пермского края о соответствующих административно-территориальных изменениях.