ООО «ЗЕМЛЕМЕР»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МО «ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Внесение изменений в генеральный    план

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Директор |  | Черепанов В.И, |
| --- | --- | --- |
| Зам. директора |  | Сталинова А.В. |
| Главный инженер проекта |  | Черепанова В.И. |
| Главный специалист |  | Петухов В.А. |

Оглавление

1.Введение                                                                                                                                                              4

2. Цели и задачи территориального планирования                                                                                        5

3. Анализ состояния территории муниципального образования,

проблем и направлений ее комплексного развития                                                                                   7

3.1 Основные сведения о территории                                                                                                               7

3.2 Природные условия и ресурсы                                                                                                                    7

3.3 Современное использование территории. Объекты

культурного наследия.                                                                                                                                  23

3.4 Земельные ресурсы                                                                                                                                      25

3.5 Социально-экономическая ситуация                                                                                                         28

3.6 Развитие экономической базы                                                                                                                    30

Развитие сельского хозяйства                                                                                                                   31

Развитие промышленности                                                                                                                        32

Малое предпринимательство                                                                                                                    33

3.7 Развитие объектов обслуживания населения                                                                                       34

Образование                                                                                                                                                34

Здравоохранение                                                                                                                                        36

Культурно-досуговая деятельность                                                                                                       37

Физкультура и спорт                                                                                                                                  37

Объекты рекреации и туризма                                                                                                                 39

Ритуальные захоронения                                                                                                                          39

Религиозные объекты                                                                                                                                39

3.8  Жилищный фонд                                                                                                                                          40

3.9 Транспортная инфраструктура                                                                                                                   42

3.10 Инженерная инфраструктура                                                                                                                     51

Электроснабжение                                                                                                                                       51

Газоснабжение                                                                                                                                              55

Теплоснабжение                                                                                                                                           56

Водоснабжение                                                                                                                                             57

Водоотведение                                                                                                                                              60

Почтовая и телефонная связь                                                                                                                    62

3.11 Планируемый перевод земельных участков по категориям и угодьям                                        63

4. Функциональное зонирование территории                                                                                             66

4.1 Планировочная структура. Функциональное зонирование территории.                                        68

4.2 Принципы функционального зонирования территории                                                                     68

4.3 Перечень функциональных зон                                                                                                               70

5. Экологическая ситуация                                                                                                                              87

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера                                                                                                     90

Список используемой литературы                                                                                                                95

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО "Щучье-Озерское сельское поселение" |
| 1 | Схема границ земель различных категорий Щучье- Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. М 1:55 000. |
| 2 | Схема использования территории Щучье- Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. М 1:55 000. |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Изменения в генеральный план МО «Щучье-Озерское сельское поселение» Октябрьского муниципального района разработаны по заказу администрации Щучье- Озерского сельского поселения  в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2035 г.

В изменениях  г енерального плана определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Изменения в генеральный план разработаны на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта учтены решения Схемы территориального планирования Пермского края и использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района (ООО “Энергостройпроект”, г. Пермь), выполненная в 2008 г.

- Цифровые карты проектируемой территории в масштабе 1:25000 (Arc GIS), цифровые планы населенных пунктов в масштабе 1:2000 (ФГУП “Госземкадастрсъемка” – ВИСХАГИ), выполненные в 2010 г.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского края, разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь).  Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, разработка опорного плана, отображающего современную планировочную организацию территории, и разработка системы мероприятий, обеспечивающих решение этих проблем;

- разработка системы мероприятий, способствующих инвестиционному освоению территории;

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов  территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание электронного Генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Основные сведения о территории

Муниципальное образование «Щучье-Озерское сельское поселение» входит в состав Октябрьского мунициального района Пермского края. Оно граничит с Биявашским, Петропавловским, Атнягузинским и Енапаевским сельскими поселениями Октябрьского муниципального района, а также с Чернушинским муниципальным районом Пермского края и Аскинским муниципальным районом Республики Башкортостан.

В состав сельского поселения входят 11 населенных пунктов: п. Щучье Озеро, с. Алмаз, д. Атеро-Ключ, п. Атерский, д. Баймурзина, д. Васильевка, д. Ильинск, д. Новопетровка, с. Тюинск, хут. Мельниковский, д. Щучье Озеро.

Площадь сельского поселения 58160 га.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат территории Щучье-Озерского сельского поселения характеризуется как континентальный, характерные черты которого: холодная продолжительная зима с частыми метелями и короткое лето.

Средняя годовая температура около 0,3ºC (метеостанция д.Чад). Средняя температура января составляет -16,3ºC, абсолютный минимум -49ºC. В зимнее время возможны оттепели с повышением температуры воздуха выше 0ºC.

Средняя температура самого теплого месяца в году – июля – +16,5ºC, абсолютный максимум может достигать 37ºC. Однако в летнее время не исключены и заморозки (связанные с вторжением арктического воздуха). Длительность периода с температурой выше 10ºC в среднем – 120 дней, выше 15 ºC – порядка 70 дней.

Количество атмосферных осадков за год около 600 мм, из них большая часть приходится на теплый период (июнь-июль). Образование устойчивого снежного покрова происходит в начале ноября. Средняя продолжительность снежного покрова 160-170 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму – 55-60 см. Таяние снега начинается в конце марта – начале апреля.

Преобладающее направление ветра юго-западное и южное. Наименьшую повторяемость имеют ветры северного и северо-западного направлений. Средняя скорость ветра около 4 м/с. Чаще всего в осенне-зимний период возможны ветра скоростью до 6-10 м/с. Сильные ветра (более 15 м/с) повторяются до 10 дней в году.

Для территории характерны опасные метеорологические явления: сильные морозы, поздние весенние и ранние осенние заморозки, сильные дожди, шквалы, сильные снегопады и метели. Однако в целом, климатические условия относительно благоприятны и позволяют выращивать озимые, ранние яровые культуры, картофель, кукурузу на силос, овощные и плодово-ягодные культуры.

Выводы

- Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I B Климатические условия территории относительно благоприятны для гражданского и промышленного строительства и благоприятны для развития рекреации.

- При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть имеет слабое развитие, много временных и исчезающих ручьев и рек. Это связано с карстовыми процессами, широко развитыми на территории.

Характер питания поверхностных водных объектов преимущественно снегового типа с выраженным весенним половодьем, и устойчивой зимней меженью. Летом и осенью возможны высокие дождевые и ливневые паводки за счет атмосферных осадков.

Минерализация и химический состав воды рек неоднороден, так как различны природные условия в разных частях водосбора. Главное влияние на химический состав воды рек оказывают породы, слагающие их бассейны, а именно, пермские отложения, включающие растворимые соли (поваренную соль, гипсы, ангидриды).

Таблица 1

Перечень водных объектов на территории Щучье-Озерского сельского поселения с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водотока (км) | Площадь водоема (кв. км | Размер водоохранной зоны, м | Размер прибрежной защитной полосы, м* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | оз. Карасто | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 2 | оз. Пашово | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 3 | оз. Черное | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 4 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 5 | озеро (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 6 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 7 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 8 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 9 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 10 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 11 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 12 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 13 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 14 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 15 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 16 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 17 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 18 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 19 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 20 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 21 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 22 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 23 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 24 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 25 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 26 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 27 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 28 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 29 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 30 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 31 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 32 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 33 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 34 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 35 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 36 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 37 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 38 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 39 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 40 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 41 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 42 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 43 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 44 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 45 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 46 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 47 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 48 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 49 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 50 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 51 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 52 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 53 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 54 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 55 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 56 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 57 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 58 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 59 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 60 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 61 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 62 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 63 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 64 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 65 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 66 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 67 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 68 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 69 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 70 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 71 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 72 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 73 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 74 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 75 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 76 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 77 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 78 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 79 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 80 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 81 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 82 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 83 | озеро, п. Щучье Озеро (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 84 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 85 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 86 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 87 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 88 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 89 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 90 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 91 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 92 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 93 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 94 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 95 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 96 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 97 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 98 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 99 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 100 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 101 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 102 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 103 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 104 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 105 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 106 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 107 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 108 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 109 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 110 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 111 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 112 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 113 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 114 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 115 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 116 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 117 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 118 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 119 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 120 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 121 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 122 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 123 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 124 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 125 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 126 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 127 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 128 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 129 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 130 | озеро, п. Щучье Озеро (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 131 | озеро, п. Щучье Озеро (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 132 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 133 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 134 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 135 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 136 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 137 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 138 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 139 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 140 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 141 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 142 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 143 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 144 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 145 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 146 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 147 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 148 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 149 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 150 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 151 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 152 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 153 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 154 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 155 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 156 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 157 | озеро, с. Тюинск (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 158 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 159 | пруд, п. Щучье озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 160 | р. Атер | 50 | - | 200 | 200 |
| 161 | р. Колтаевка | 6 | - | 50 | 50 |
| 163 | р. Мизячка | 5 | - | 50 | 50 |
| 165 | р. Таута | 5 | - | 50 | 50 |
| 166 | р. Тесяк | 16 | - | 100 | 50 |
| 167 | р. Тюй | 193 | - | 200 | 200 |
| 168 | р. Уяс | 27 | - | 100 | 50 |
| 169 | руч. Алмаз | 12 | - | 100 | 50 |
| 171 | ручей безымянный | 5 | - | 50 | 50 |
| 172 | ручей безымянный | 5 | - | 50 | 50 |
| 173 | ручей безымянный | 3 | - | 50 | 50 |
| 174 | ручей безымянный | 2 | - | 50 | 50 |
| 175 | ручей безымянный | 1,5 | - | 50 | 50 |
| 176 | ручей безымянный | 1,5 | - | 50 | 50 |
| 177 | ручей безымянный | 1 | - | 50 | 50 |
| 178 | ручей безымянный | 1 | - | 50 | 50 |
| 179 | ручей безымянный | 1 | - | 50 | 50 |
| 180 | ручей безымянный | 9 | - | 50 | 50 |

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Рельеф

Территория муниципального образования расположена в пределах Уфимского плато, представляющего собой возвышенное плоскогорье, расчлененное речными долинами. По ландшафтному районированию территория относится к Тюйско-Сарсскому карстовому плато на нижнепермских известняках, доломитах и гипсах. Средние высоты возрастают в восточном направлении, где плато плавно переходит в предгорья западного склона Уральских гор (Уральская складчатая страна).

Среди форм рельефа преобладают речные долины, овраги, балки, увалы и холмы. Характерны карстовые формы рельефа: воронки, ямы, котловины (некоторые из них заняты карстовыми озерами), сухие речки.

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория расположена в пределах Предуральского прогиба, сложенного породами четвертичной, третичной и Пермской систем.

Пермские отложения наиболее древние, представлены известняками, доломитами и доломитизированными известняками, встречаются гипсы и ангидриты, карбонатные отложения. Данные отложения выходят на поверхность (глубоко врезанные долины).

Третичные отложения представлены светло-серыми песчаниками с кварцевым цементом, кварцевыми белыми песками, серыми и белыми огнеупорными глинами.

Коренные породы перекрыты различной толщей четвертичных отложений, представленных аллювиальными и элювиально-делювиальными отложениями. Аллювиальные отложения прослеживаются по долинам рек в виде террас, сложенных рыхлыми коричнево-бурыми и буровато-серыми песками, суглинком, реже песчаными глинами, содержащими включения галек и различной величины обломков изверженных и метаморфизированных пород. Элювиально-делювиальные отложения развиты преимущественно на склонах речных долин и оврагов, а также на склонах водоразделов и представлены буровато-серыми суглинками с многочисленными обломками известняков и доломитов. Торфяно-болотные отложения встречаются в поймах рек, сложены торфом, илами, суглинками, супесями и глинами. Мощность четвертичных пород не превышает 10-15 м.

Гидрогеологическая характеристика

В пределах рассматриваемой территории наибольшее значение имеют грунтовые и трещинно-карстовые типы подземных вод.

Грунтовые воды приурочены к четвертичным отложениям: водосодержащими породами являются галечники, гравий, песок, суглинки. На пойменных террасах глубина залегания грунтовых вод не превышает 3 м, на надпойменных террасах – 2 м и более. Степень минерализации и химический состав грунтовых вод зависит от места их протекания и состава водоупорных пород (суглинки, гипсы, ангидриты и др.)

Трещинно-карстовые воды приурочены к водоносным комплексам, состоящим из артинских известняков, кунгурских доломитов, гипсов. Кунгурско-артинские карбонатные отложения являются основным водоносным горизонтом для обеспечения водоснабжения.

Инженерно-строительные условия

На территории сельского поселения не проводились комплексные инженерно-геологические исследования. Однако любое строительство сопровождается отдельными инженерными изысканиями под конкретные объекты строительства. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проект Генерального плана осуществляется на основании результатов инженерно-строительных изысканий. На сегодняшний день территория сельского поселения покрыта топографической съемкой масштаба 1:25000 и на территории населенных пунктов – масштаба 1:2000. Топографическая съемка была выполнена ФГУП "Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

Инженерно-строительные и геологические условия рассматриваемой территории достаточно сложные. Поэтому большая часть площади муниципального образования относится к территории ограниченно благоприятной для градостроительного освоения, требующей проведения дополнительных специальных инженерных изысканий и мероприятий по вертикальной планировке. В геоморфологическом отношении это возвышенные водораздельные пространства, сложенные разнородными грунтами, уровень грунтовых вод более 2 м от поверхности земли. Ограничивающими факторами являются возможные проявления опасных физико-геологических процессов.

- Развитие карбонатного, соляного и гипсового карста. Карст – один из наиболее сложных и трудно прогнозируемых инженерно-геологических процессов. Наиболее распространен карбонатный карст. При освоении закарстованных территорий на стадии оценки площадок должны проводиться специальные изыскания на карст.

- Сейсмические процессы. В соответствии со СНиП II-7-81* рис. 4 «ОСР-97-С» рассматриваемая территория попадает в зону 1% степени сейсмической активности (до 6 баллов). Необходимо проведение более детального сейсмического микрорайонирования для анализа степени устойчивости сооружений и условий нового строительства.

- Затопление и подтопление территорий. Наиболее подвержены данному явлению пойменные участки рек в период прохождения высоких паводков. Другими факторами подтопления населенных пунктов являются водохранилища, искусственно созданные пруды, слабо водопроницаемые глинистые грунты, нарушение поверхностного стока при строительстве и т.д. Эти процессии в большей или меньшей мере могут быть на территории сельского поселения. Однако говорить о развитии процесса подтопления на территории сложно, так как этот вопрос плохо изучен.

Данные обстоятельства объективно влияют на формирование планировочной структуры и освоение новых пространств.

Минерально-сырьевые ресурсы

Основной минерально-ресурсный потенциал территории Щучье-Озерского сельского поселения являются месторождения нефти: Одиновское, Камышловское, Трифоновское, Иликовское, Атеровское. Помимо нефти, на территории сельского поселения выявлены месторождения гипса, известковых туфов, а также проявление гипсов и ангидритов.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых учитывается Алмазовское месторождение известковых туфов (карбонатные породы для химической мелиорации кислых почв), расположенное в 5 км южнее железнодорожной станции Щучье Озеро, западнее д. Алмаз, 50 км юго-западнее п. Октябрьский. Запасы известковых туфов составляют 555 тыс. тонн. Месторождение не разрабатывается.

| № п/п | Месторождение, участок | Полезное ископае мое | Недропользова тель, лицензия | Степень промышленного освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Енапаевская площадь ( горный отвод) | Нефть, газ | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12458 НР | Поиски и оценка, разработка |
| 2 | Жуковская площадь (предварительный горный отвод) | Нефть, газ | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12499 НР | Поиски,развед-ка и добыча |
| 3 | Поспеловский участок (геологический отвод) | Нефть, газ | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 02407 НР | Геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча |
| 4 | Ново- Орловский участок (геологический отвод) | Нефть, газ | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 14872 НР | Геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча |
| 5 | Солдатовское месторождение (уточненный горный отвод) | Нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | Разработка |
| 6 | Дулеповское месторождение (уточненный горный отвод) | Нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | Разработка |
| 7 | Камышловское месторождение (уточненный горный отвод | Нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12499 НР | Разработка |
| 8 | Трифоновское месторождение (уточненный горный отвод | Нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12499 НР | Разработка |
| 9 | Одиновское месторождение (уточненный горный отвод | Нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12499 НР | Разработка |
| 10 | Иликовское месторождение (горный отвод) | Нефть | ОООЭнергетичес- кая компания «РИФ» ПЕМ 02495 НЭ | Разработка |
| 11 | Поспеловское месторождение (геологический отвод) | Нефть | ООО»ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12499 НР | Разведка |
| 12 | Атерское месторождение | Нефть, газ | Приволжскнедра | Законсервиро- ванное |
| 13 | Каюмовское месторждение | Нефть, газ | Приволжскнедра | Законсервиро- ванное |
| 14 | Жикинская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Подготовленная к глубокому бурению. Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 15 | Алмазовская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Подготовленная к глубокому бурению. Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 16 | Западно-Одиновская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Подготовленная к глубокому бурению. Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 17 | Южно-Атерская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Подготовленная к глубокому бурению. Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 18 | Орловская структура | Нефть, газ | Нераспределенный фонд | Подготовленная к глубокому бурению. Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 19 | Северо- Жуковская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 20 | Придорожная структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 21 | Родинская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 22 | Киринская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 23 | Запрудная структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 24 | Ефимовская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 25 | Пановская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 26 | Северо-Иликовская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 27 | Северо-Левинская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 28 | Леунская структура | Нефть | Нераспределенный фонд | Выявленная методом сейсморазведки Учитывается балансом ресурсов нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 29 | Алмазовское месторождение | Известковый туф | Нераспределенный фонд | Государственный резерв. Запасы учитываются ГБЗ |

Выводы

- Инженерно-строительные и геологические условия рассматриваемой территории достаточно сложные. Основными ограничивающими факторами являются опасные физико-геологические процессы: развитие карста, сейсмичность, подтопление и затопление территории;

- Для осуществления всех видов строительства необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий и специальных мероприятий по вертикальной планировке, изысканий на карст и пр.;

- В геоморфологическом отношении территория представляет собой возвышенные водораздельные пространства, расчлененные речными долинами, сложенные разнородными грунтами, уровень грунтовых вод более 2 м от поверхности земли.

Лесные ресурсы

Территория муниципального образования входит в состав Октябрьского лесничества Пермского края. Вся территория Октябрьского лесничества расположена в зоне хвойно-широколиственных лесов, районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

В 2008 г. был разработан Лесохозяйственный регламент Октябрьского лесничества Пермской экспедицией Поволжского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг». Лесохозяйственный регламент Октябрьского лесничества является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В Лесохозяйственном регламенте установлены: виды разрешенного использования лесов; возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования; ограничения использования лесов; требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

В Лесохозяйственном регламенте Октябрьского лесничества отдельно не выделяется и не рассматривается состав и характеристика лесных насаждений отдельных муниципальных образований (городских и сельских поселений).

В соответствии с приказом Рослесхоза от 29 июля 2011 года № 335 «Об определении количества лесничеств на трритории Пермского края и установлении их границ» и в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 5 марта 2013 года «Об определении количества участковых лесничеств и установлении их границ» в состав Октябрьского лесничества входят 6 участковых лесничеств. На территории Щучье-Озерского сельского поселения расположены Щучье-Озерское участковое лесничество и Ольховское участковое лесничество.

Таблица 2

Перечень кварталов лесного фонда на территории Щучье-Озерского сельского поселения

| Квартал | Площадь | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Эксплуатационные леса | Защитные леса:леса,выполняющие функции защиты природных и иных объектов:защитные полосы лесов, расположенные вдоль ЖД путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования,дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ |
| Щучье- Озерское участковое лесничество ( Щучье- Озерское) |
| 1 | 256 | 256 |  |
| 2 | 251 | 251 |  |
| 6 | 211 | 211 |  |
| 7 | 267 | 267 |  |
| 8 | 284 | 284 |  |
| 9 | 212 | 212 |  |
| 10 | 189 | 189 |  |
| 11 | 250 | 250 |  |
| 12 | 274 | 274 |  |
| 13 | 141 | 141 |  |
| 20 | 217 | 217 |  |
| 21 | 256 | 256 |  |
| 22 | 304 | 304 |  |
| 23 | 239 | 239 |  |
| 35 | 302 | 302 |  |
| 36 | 215 | 215 |  |
| 37 | 186 | 186 |  |
| 38 | 221 | 221 |  |
| 39 | 382 | 382 |  |
| 40 | 261 | 261 |  |
| 41 | 198 | 192 |  |
| 42 | 242 | 242 |  |
| 43 | 175 | 175 |  |
| 44 | 189 | 189 |  |
| 45 | 207 | 207 |  |
| 56 | 176 | 176 |  |
| 57 | 176 | 176 |  |
| 58 | 197 | 197 |  |
| 59 | 229 | 229 |  |
| 60 | 253 | 253 |  |
| 61 | 147 | 75 | 72 |
| 72 | 203 | 203 |  |
| 73 | 294 | 294 |  |
| 74 | 286 | 286 |  |
| 75 | 164 | 164 |  |
| 76 | 389 | 293 | 96 |
| 77 | 304 | 200 | 104 |
| 78 | 225 | 112 | 113 |
| 79 | 197 | 154 | 43 |
| 80 | 235 | 180 | 55 |
| 81 | 234 | 128 | 106 |
| 82 | 247 | 177 | 70 |
| 83 | 222 | 195 | 27 |
| 84 | 282 | 282 |  |
| 85 | 261 | 261 |  |
| 86 | 255 | 255 |  |
| 87 | 236 | 236 |  |
| 88 | 220 | 220 |  |
| 89 | 272 | 272 |  |
| 90 | 259 | 259 |  |
| 91 | 207 | 207 |  |  |
| 92 | 320 | 320 |  |
| 93 | 298 | 298 |  |
| 94 | 342 | 342 |  |
| 95 | 227 | 227 |  |
| 96 | 292 | 292 |  |
| 97 | 253 | 253 |  |
| 98 | 125 | 125 |  |
| 99 | 176 | 176 |  |
| 100 | 260 | 260 |  |
| 101 | 205 | 205 |  |
| 102 | 219 | 219 |  |
| 103 | 341 | 341 |  |
| 104 | 327 | 327 |  |  |
| 105 | 311 | 311 |  |  |
| 106 | 200 | 200 |  |  |
| 107 | 221 | 221 |  |  |
| 108 | 143 | 143 |  |  |
| 109 | 254 | 254 |  |  |
| 110 | 167 | 167 |  |  |
| 111 | 184 | 184 |  |
| 112 | 163 | 163 |  |
| 113 | 207 | 207 |  |
| 114 | 192 | 192 |  |
| 115 | 163 | 163 |  |
| 116 | 159 | 159 |  |
| 117 | 159 | 159 |  |
| 118 | 202 | 202 |  |
| 119 | 190 | 190 |  |
| 120 | 159 | 159 |  |
| 121 | 190 | 190 |  |
| Итого | 18748 | 18062 | 686 |

| Щучье- Озерское участковое лесничество ( Тюинское) |
| --- |
| 1 | 211 | 211 |  |
| 2 | 264 | 264 |  |
| 3 | 183 | 183 |  |
| 4 | 276 | 276 |  |
| 5 | 255 | 255 |  |
| 6 | 248 | 248 |  |
| 7 | 312 | 312 |  |
| 8 | 285 | 285 |  |
| 9 | 291 | 291 |  |
| 12 | 206 | 206 |  |
| 13 | 260 | 260 |  |
| 14 | 296 | 296 |  |
| 15 | 158 | 158 |  |
| 16 | 181 | 181 |  |
| 17 | 150 | 150 |  |
| 29 | 210 | 210 |  |
| 30 | 280 | 280 |  |
| 31 | 314 | 314 |  |
| 32 | 153 | 153 |  |
| 44 | 198 | 198 |  |
| 45 | 217 | 217 |  |
| 46 | 277 | 277 |  |
| 47 | 163 | 163 |  |
| 48 | 236 | 236 |  |
| 49 | 234 | 234 |  |
| 50 | 302 | 302 |  |
| 59 | 333 | 333 |  |
| 62 | 228 | 228 |  |
| 63 | 222 | 222 |  |
| 64 | 230 | 230 |  |
| 65 | 223 | 223 |  |
| 66 | 245 | 245 |  |
| 77 | 284 | 284 |  |
| 78 | 218 | 218 |  |
| 79 | 232 | 232 |  |
| 80 | 311 | 311 |  |
| 82 | 238 | 238 |  |
| 115 | 140 | 140 |  |
| Итого | 9064 | 9064 |  |
| Ольховское участковое лесничество ( Ольховское) |
| 12 | 220 | 146 | 74 |
| 23 | 138 | 138 |  |
| 24 | 249 | 249 |  |
| 25 | 213 | 213 |  |
| 26 | 253 | 253 |  |
| 38 | 275 | 275 |  |
| 39 | 245 | 245 |  |
| 40 | 133 | 133 |  |
| 41 | 197 | 197 |  |
| 42 | 249 | 249 |  |
| 54 | 220 | 220 |  |
| 55 | 223 | 223 |  |
| 56 | 213 | 213 |  |
| 57 | 219 | 219 |  |
| 58 | 220 | 220 |  |
| 59 | 233 | 233 |  |
| 72 | 242 | 242 |  |
| 73 | 278 | 278 |  |
| 74 | 198 | 198 |  |
| 75 | 210 | 210 |  |
| 76 | 195 | 195 |  |
| 77 | 208 | 208 |  |
| 78 | 211 | 211 |  |
| 79 | 183 | 183 |  |
| 80 | 210 | 210 |  |
| 81 | 255 | 255 |  |
| 92 | 179 | 179 |  |
| 93 | 215 | 215 |  |
| 94 | 154 | 154 |  |
| 95 | 174 | 174 |  |
| 96 | 183 | 183 |  |
| 97 | 203 | 203 |  |
| 98 | 185 | 185 |  |
| 99 | 207 | 207 |  |
| 100 | 203 | 203 |  |
| 101 | 221 | 221 |  |
| 106 | 189 | 189 |  |
| 107 | 182 | 182 |  |
| 108 | 232 | 232 |  |
| 109 | 214 | 214 |  |
| 110 | 193 | 193 |  |
| 111 | 205 | 205 |  |
| 112 | 194 | 194 |  |
| 113 | 178 | 178 |  |
| 114 | 143 | 143 |  |
| 119 | 145 | 145 |  |
| 120 | 181 | 181 |  |
| 121 | 131 | 131 |  |
| 122 | 164 | 164 |  |
| 123 | 304 | 304 |  |
| 124 | 432 | 432 |  |
| 125 | 227 | 227 |  |
| Итого | 10928 | 10854 | 74 |
| Щучье- Озерское участковое лесничество ( Колхоз «Рассвет») |
| 1 | 247 | 247 |  |
| 2 | 151 | 151 |  |
| 3 | 161 | 161 |  |
| 4 | 155 | 155 |  |
| 5 | 124 | 124 |  |
| 6 | 122 | 122 |  |
| 7 | 205 | 205 |  |
| 8 | 89 | 89 |  |
| 9 | 193 | 193 |  |
| 10 | 235 | 235 |  |
| 11 | 122 | 122 |  |
| итого | 1804 | 1804 |  |
| Щучье –Озерское участковое лесничество (СПК «Шорохово») |
| 1 | 145 | 140 | 5 |
| 2 | 123 | 123 |  |
| 3 | 283 | 283 |  |
| 4 | 245 | 245 |  |
| 5 | 251 | 251 |  |
| 6 | 213 | 187 | 26 |
| 7 | 248 | 248 |  |
| 8 | 436 | 436 |  |
| 9 | 131 | 108 | 23 |
| 10 | 253 | 253 |  |
| Итого | 2328 | 2274 | 54 |
| Щучье- Озерское участковое лесничество ( Колхоз «Алмаз») |
| 1 | 83 | 83 |  |
| 2 | 145 | 141 | 4 |
| 3 | 117 | 90 | 27 |
| 4 | 75 | 75 |  |
| 5 | 99 | 95 | 4 |
| 6 | 146 | 129 | 17 |
| 7 | 132 | 109 | 23 |
| 8 | 93 | 93 |  |
| 9 | 150 | 149 | 1 |
| 10 | 105 | 105 |  |
| 11 | 274 | 274 |  |
| 12 | 303 | 303 |  |
| 13 | 325 | 325 |  |
| Итого | 2047 | 1971 | 76 |
| Всего | 44919 | 44029 | 890 |

- Леса, расположенные на территории муниципального образования входят в состав Октябрьского лесничества Пермского края.

- Сельское поселение расположено в зоне хвойно-широколиственных лесов, районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

- На проектируемой территории выделяются следующие категории лесов по их целевому назначению: эксплуатационные, площадью 44029 га и защитные леса : леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль ЖД путей общего пользования,федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ, площадью 890 га . Всего лесов на территории Щучье- Озерского сельского поселения -44919 га

На перспективу при проведении лесоустройства необходимо выделить защитные леса вдоль автомобильной дороги регионального значения Чернушка- Тюш.

Особо-охраняемые природные территории

В Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения Октябрьского муниципального района Пермского края включены следующие объекты.

Сеть озер Тураевка, Змеевка, Орловка (площадь 13,0 га). Территория расположена рядом с заброшенной бывшей деревней Тураевка, в 3-5 км южнее д. Новопетровка. Выполняемая природоохранная функция - резервационная. Статус, категория и профиль: природный резерват.

Яма Миллионная (площадь 4,0 га). Территория расположена в окрестностях д. Васильевка. Выполняемые природоохранные функции - резервационная, регуляционная. Статус, категория и профиль: природный резерват.

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

Современное использование территории

Современная планировочная ситуация Щучье-Озерского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условия и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расс

Щучье-Озерское сельское поселение представляет собой относительно компактную территорию с ярко выраженной планировочной осью, вытянутой в направлении север-юг, в северной части которой проходит железная дорога  Москва - Казань- Екатеринбург и основная региональная автодорога Чернушка – Тюш. . На территории сельского поселения расположено 11 населенных пунктов: п. Щучье Озеро, с. Тюинск, п. Атерский, хут. Мельниковский, д. Атеро-Ключ, с. Алмаз, д. Баймурзина, д. Васильевка, д. Ильинск, д. Новопетровка, д. Щучье Озеро. Административный центр муниципального образования – п. Щучье Озеро. Большая часть сельского поселения занята землями лесного фонда, для сельскохозяйственного использования освоена довольно широкая полоса земель вдоль р. Атер и ее притоков.

Преобладающим типом жилой застройки сельских населенных пунктов является малоэтажная индивидуальная застройка.

п. Щучье Озеро – расположено на  р. Атер  в западной части сельского поселения на железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург, здесь имеется железнодорожная станция «Щучье Озеро».

Территория поселка включает зоны застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловые зоны, зоны размещения объектов здравоохранения, коммунальные зоны и зоны объектов транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования и два кладбища.

с. Тюинск – село на р. Тюй, правом притоке р. Уфа.

Территория села включает зоны застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловые зоны, коммунальные зоны и зоны сельскохозяйственного использования, а также кладбище.

Объекты культурного наследия

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия.

Необходимо исследование неучтенных объектов и по заявке органов местного самоуправления (в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края) необходима подготовка перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для их постановки в дальнейшем на учет в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Из объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на территории поселения представлены:

- Свято-Николаевская церковь, расположенная в с. Тюинск (потенциальный памятник деревянного зодчества XIX в.);

- Памятники участникам Гражданской войны и Великой Отечественной войны по адресам п. Щучье Озеро, ул. Советская, 27 (памятник и обелиск), с. Тюинск, ул. Деткина, с. Алмаз.

В случае, если в пределах земельного участка или водного объекта обнаружен объект археологического наследия, со дня обнаружения данного объекта археологического наследия собственник земельного участка или водного объекта либо пользователь им владеет, пользуется или распоряжается такими земельным участком или водным объектом с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно.

Объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

В целях обеспечения охраны памятников истории, культуры, археологии устанавливаются зоны охраны памятников – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразности использования. Режим использования охранной зоны определяется видом памятника и характером его современного использования. Охранная зона, как и сама территория памятника должна быть доступна для научных исследований и посещений. Наличие утвержденных или разрабатываемых зон охраны объектов культурного наследия на территории поселения нет.  Зоны охраны могут разработаны по инициативе органов местного самоуправления.

Статья 35.2 федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. запрещает проведение и проектирование землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятников, за исключением работ по сохранению данного памятника, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер:

- Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

- При обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения  вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством

3.4.       Земельные ресурсы

Таблица 3

Экспликация земель    на 1.01.2014 года

| Категория земель | Ед. изм. | Совре-менное состояние на 1.01. 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 58160 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 11124 |
| земли населенных пунктов – всего, из них: | га | 1255 |
| Щучье Озеро | га | 425 |
| Алмаз | га | 114 |
| Атеро-Ключ | га | 70 |
| Атерский | га | 75 |
| Баймурзина | га | 42 |
| Васильевка | га | 98 |
| Ильинск | га | 63 |
| Новопертовка | га | 141 |
| Тюинск | га | 165 |
| Мельниковский | га | 31 |
| Щучье Озеро | га | 31 |
| земли лесного фонда; | га | 44919 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | га | 577 |
| земли водного фонда | га | 105 |
| земли запаса | га | 180 |

Земли сельскохозяйственного назначения.  Земли сельхозназначения составляют  11124 га. Все земли данной категории были закреплены за сельскохозяйственными предприятиями: колхоз «Алмаз», колхоз»Рассвет», СПК им Шорохова.

Таблица 4

Экспликация

земель, предоставленных сельхозпредприятиям  в 1992 году

| № | Наименование хозяйства | Предоствлено земель |
| --- | --- | --- |
|  |  | коллективно- дол. собств. | аренда | пользование |
| 1 | колхоз «Рассвет» | 1190 | 866 | 2289 |
| 2 | СПК им Шорохова | 2281 | 510 | 3254 |
| 3 | колхоз «Алмаз» | 2340 | 531 | 2903 |
|  | Итого | 5811 | 1907 | 8846 |

Часть земель площадью 847 га  из коллективно- долевой собственности выделена гражданами,  собственниками земельных паев,  4878 га выделены в счет невостребованных земельных долей, признанных по суду  за адмиистрацией Щучье- Озерского сельского поселения согласно ФЗ от24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Они предназначены для дальнейшего пераспределения сельскохозяйственным предприятиям и фермерам для ведения сельхозпроизводства

Земли, предоствленные в аренду сельхозпредприятиям и гражданам для сенокошения и выпаса скота  площадью 3223 га , не используются по назначению, частично заросли лесом.

Из земель, предоставленных в пользование,площадью 8846 га ,6179 га лесов вошли в состав Щучье- Озерского участкового лесничества и перешли в категорию земель лесного фонда,  2267 га земель – это земли несельскохозяйственного использования в составе земель сельхозназначения:  под древесно- кустарниковой растительностью, под водой,прочие земли. На перспективу земельные участки из состава земель населенных пунктов  ликвидируемых деревень Васильевка и Ильинск площадью 161 га будут переданы в категорию земель сельхозназначения под садоводство и дачное строительство.

Земли промышленности и иного спецназначения. Земли данной категории  на территории Щучье- Озерского сельского поселения  составляют 577 га. из них:

Объекты нефтедобычи – 131 га

Железная дорога Москва-Казань-Екатеринбург -303 га

Автомобильная дорога регионального значения Чернушка- Тюш –39 га

Автомобильные дороги местного значения -104 га

Земли населенных пунктов

В эту категорию входят земли, расположенные в черте населенных пунктов и предназначенные для застройки или размещения инфраструктуры этих населенных пунктов.

Целевое назначение земель этой категории определяется нахождением того или иного участка в той или иной территориальной зоне населенного пункта. Согласно ГК РФ в населенных пунктах выделяют следующие территориальные зоны

- жилые;

- производственные;

- общественно-деловые;

- рекреационные;

- зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

- специального назначения;

- иные.

Для каждой из этих зон существуют собственные регламенты, определяющие правовой режим и целевое использование расположенных в этих зонах земельных участков. Для всех участков, которые расположены в пределах одной территориальной зоны, действует единый регламент целевого использования. Этот регламент обязателен к выполнению всеми собственниками, арендаторами и пользователями земельных участков вне зависимости от формы собственности на эти участки.

На территории Щучье-Озерского сельского поселения расположено 11

населенных пунктов общей площадью 1255 га.

п. Щучье Озеро

с. Тюинск

с. Алмаз

с. Новопетровка

д. Атеро-Ключ

п. Атерский

д. Баймурзина

д. Васильевка

д.Ильинск

д. Щучье Озеро

хутор Мельниковский

Земли водного фонда  составляют площадь 105,4 га.

Земли запаса составляют площадь 180 га

## 3.5. Социально-экономическая ситуация

Население

По данным администрации Октябрьского муниципального района на начало в сельском поселении на начало 2014 г. численность постоянного зарегистрированного населения составила 2720 чел

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей лиц старше трудоспособного возраста (28 %) и молодых возрастов (18 %). Большое количество лиц пенсионного возраста и близких к ним возрастных групп населения способствуют сохранению показателя смертности на высоком уровне.

Таблица 5.

Численность населения по населенным пунктам на начало года, чел.

| Населенный пункт | 2010 | в т.ч. отсут-ствуют 1 год и более | 2011 | 2012 | 2013 | в т.ч. отсут-ствуют 1 год и более | 2014 | в т.ч. отсут-ствуют 1 год и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Щучье Озеро | 1989 | 280 | 2008 | 1913 | 1918 | 247 | 1861 | 278 |
| с. Алмаз | 176 | 12 | 182 | 161 | 161 | 10 | 158 | 20 |
| с. Тюинск | 437 | 74 | 453 | 406 | 450 | 82 | 363 | 102 |
| п. Атерский | 12 | - | 12 | 19 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| д. Атеро-Ключ | 47 | 5 | 43 | 64 | 36 | 15 | 25 | 22 |
| д. Баймурзина | 12 | 1 | 17 | 20 | 12 | 2 | 29 | 1 |
| д. Васильевка | 42 | 13 | 28 | 65 | 14 | 13 | 28 | 28 |
| д. Ильинск | - | - | 15 | 25 | 11 | - | 15 | 15 |
| д. Новопетровка | 146 | 28 | 169 | 172 | 143 | 33 | 141 | 37 |
| д. Щучье Озеро | 4 | - | 10 | 4 | 3 | - | 4 | - |
| хут.Мельниковский | 7 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| Всего по поселению | 2872 | 414 | 2887 | 2849 | 2763 | 410 | 2720 | 513 |

Таблица 6.

Возрастная структура населения, чел.( фактическое проживание граждан)

| Населенный пункт | Дети | Трудоспособные | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Щучье Озеро | 270 | 875 | 465 |
| с. Алмаз | 34 | 72 | 46 |
| д. Атеро-Ключ | 1 | 11 | 6 |
| хут. Мельниковский | - | 2 | 3 |
| п. Атерский | 1 | 1 | 1 |
| д. Щучье Озеро | 5 | 1 | 4 |
| д. Баймурзина | 1 | 10 | 3 |
| с. Тюинск | 80 | 203 | 88 |
| д. Новопетровка | 30 | 83 | 30 |
| д. Васильевка | - | 14 | 4 |
| д. Ильинск | - |  | - |
| Всего по поселению, человек (%) | 422 (18%) | 1272 (54 %) | 650 (28 %) |

Таким образом, демографическая ситуация в Щучье-Озерском сельском поселении достаточно сложная: сохраняется  убыль численности населения. Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Перспективная численность населения Щучье-Озерского сельского поселения на 2020 и 2035 гг. сформирована с учетом анализа текущей динамики численности населения в 2010-2014 гг. по всем городским и сельским поселениям муниципального района.

Таблица 7                                                                       Перспективные демографические показатели

по Щучье-Озерскому сельскому поселению

| Показатель | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения - всего, из них в возрасте: | 1700 человек | 1590 человек |
| моложе трудоспособного | 25,5 % | 22,5 % |
| трудоспособном | 53,0 % | 53,8 % |
| старше трудоспособного | 21,5 % | 23,8 % |

Предполагается рост доли населения, проживающего в административном центре поселения. Во второй части прогнозного периода (2020-2035 г.) демографическая ситуация будет складываться более благоприятным образом, чем в настоящее время.

Следует отметить, что при условии создания на территории сельского поселения новых рабочих мест и благоприятных условий проживания возможно существенное замедление темпов миграционной убыли населения, а также возврат на постоянное жительство части лиц, отсутствующих год или более. В соответствии с основным вариантом прогноза уже на первую очередь предусматривается замедление темпов депопуляции населения, сокращение численности населения еще более замедлится после 2020 г.

Как следует из табл. 2, численность населения, зарегистрированного в сельском поселении, но отсутствующего год и более, в последние годы стабилизировалась и составляет порядка 500 человек. При исключительно благоприятной экономической ситуации это тоже резерв роста численности постоянного населения, но очень трудно мобилизуемый. Шансы на рост численности населения после 2020 г. невелики, но в целях сохранения актуальности проекта на весь период расчетного срока Генерального плана целесообразно провести расчет параметров сферы обслуживания и территорий для нового жилищного строительства также и в расчете на численность населения 2 тыс. человек.

Развитие экономической базы

В экономике Щучье-Озерского сельского поселения ведущая роль принадлежит сфере услуг. Производственными объектами являются: ГТУП «Октябрьский лесхоз» филиал Пермь-лес, занимающееся распиловкой леса, а также сельскохозяйственное предприятие «СПК имени Шорохова».

На территории сельского поселения расположены принадлежащие Лукойл-Пермь  нефтяные месторождения и объект системы утилизации попутного газа с мини-ГКС.

Таблица 8.

Сведения об организациях осуществляющих деятельность на территории

Щучье-Озерского сельского поселения

| Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Щучье-Озерского сельского поселения | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 15 | Оказание услуг, работа с населением | 12 |
| МОУ «Тюинская средняя общеобразовательная школа» | с. Тюинск. ул. Деткина, 42 | Образование | 21 |
| МОУ «Щучье-Озерская средняя общеобразова-тельная школа» | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 25 | Образование | 27 |
| МДОУ «Щучье-Озерский детский сад» | п. Щучье Озеро, ул. Советская,26 | Дошкольное образование | 17 |
| МДОУ «Тюинский детский сад» | с. Тюинск | Дошкольное образование | 7 |
| МУЗ Октябрьская ЦРБ «Щучье-Озерская участковая больница» | п. Щучье Озеро, ул. Гагарина, 17 | Лечение-профилактика | 27 |
| ПО «Паритет» | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 14 | Розничная торговля | 48 |
| МУПОРА-116 Аптечный пункт-2 | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 15 | Продажа лекарственных средств | 2 |
| Чернушинский почтамт УФПС филиал ФГУП «Почта России» | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 13 | Оказание услуг | 8 |
| Чернушинский филиал «Сбербанк России» | п. Щучье Озеро, ул.8-е Марта | Оказание услуг | 2 |
| СПК «имени Шорохова» | с. Тюинск | Сельское хозяйство | 104 |
| ГТУП «Октябрьский лесхоз» филиал Пермь-лес | п. Щучье Озеро, ул. Трактовая | Распиловка леса | 15 |
| ООО «Дорос» | п. Щучье Озеро, ул. Площадная, 16 | Ремонт дорог | 8 |
| ГКУ (22-ой отряд) ППП «Пермского края» ПЧ-136 | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 39 | Профилактика пожаров и пожаротушение | 21 |

Таблица 9.

Сведения об индивидуальных предпринимателях

| Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Численность занятых |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Мошонкина Е.Н. магазин «Престиж» | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 16 | Розничная торговля | 6 |
| ИП Тарасова И.П. магазин «Лакомка» | п. Щучье Озеро, ул. Советская | Розничная торговля | 2 |
| ИП Мизева И.А. «МиЛена» | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 15 | Розничная торговля | 1 |
| ИП Габеркорн С.Г. «Дуэт» | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 15 | Розничная торговля | 1 |
| ИП Сагдиев С.К. магазин «Ай» | п. Щучье Озеро, ул. Советская | Розничная торговля | 7 |
| ИП Трушкова С.Г. павильон «Ольга» | п. Щучье Озеро, ул. 1 Мая | Розничная торговля | 2 |
| ИП Кинас Н.А. | с. Тюинск | Розничная торговля | 1 |

Поселок Щучье Озеро и село Тюинск являются основными местами приложения труда. Наличие в сельском поселении менее 350 рабочих мест формирует такую социально-экономическую ситуацию, при которой значительная часть населения в трудоспособном возрасте вынуждена искать рабочие места за пределами сельского поселения, что способствует развитию маятниковой трудовой и общей миграции, а в долговременной перспективе является важной причиной депопуляции.

Развитие сельского  хозяйства

На территории Щучье- Озерского сельского поселения функционировало три сельскохозяйственных предприятия: колхоз «Алмаз», колхоз «Рассвет», СПК им Шорохова

В настоящее время  из трех сельскохозяйственных предприятий работает  только « СПК им Шорохова», который содержит поголовье коров в количестве 300 голов, молодняка более 800 голов.

Часть земель, предоставленных в коллективно- долевую собственность, выделена гражданами-собственниками земельных паев:

в колхозе «Рассвет»   -   97 га

в колхозе «Алмаз»      - 586 га

в СПК им Шорохова-  195 га

Остальные доли признаны невостребованными по суду, согласно ФЗ  от 24. 07. 2002 г. №101    « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и зарегистрировано право за Щучье- Озерским сельским поселением. Невостребованные доли выделены в натуре:

В колхозе «Рассвет»    -699 га

В колхозе «Алмаз»       1099 га

В» СПК им Шорохова» 2086 га

Участки, выделенные в натуре в счет невостребованных земельных долей будут продаваться или передаваться в аренду сельхозпредприятиям и фермерам для ведения сельского хозяйства.

Земли, переданные сельхозпредприятиям в аренду не используются по назначению, частично заросли лесом.

Размещение производственных помещений для сельхозпроизводства может осуществляться в пределах территорий земель сельскохозяйственного назначения, уже занятых объектами сельскохозяйственного производства, и в границах населенных пунктов. Резервирование земельных участков для размещения производственных объектов малого предпринимательства возможно в населенных пунктах: п. Щучье Озеро, сс. Тюинск, Алмаз, д. Новопетровка С учетом природно-климатических и экономических условий, а также сложившейся структуры производства, основу специализации сельского хозяйства на перспективу будут составлять молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых культур на фураж и кормовых культур. С учетом наличия большого числа личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств перспективно развитие сельскохозяйственной потребкооперации, которое также может сопровождаться созданием объектов по хранению и переработке продукции.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо следующее.

- Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

- Сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства.

- Создание условий для развития перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

- При необходимости использования для строительства промышленных объектов, малоэтажного строительства и объектов рекреационного значения земель сельскохозяйственного назначения - выделение менее ценных угодий с пониженной кадастровой стоимостью и низким бонитетом почв.

Развитие промышленности

На территории Щучье –Озерского сельского поселения производственными объектами являются: ГТУП «Октябрьский лесхоз» филиал Пермь-лес, занимающееся распиловкой леса, железнодорожная станция «Щучье Озеро» . Станция закрыта для производства грузовых операций и работает только по обслуживанию пассажирского сообщения. Так же, на территории сельского поселения имеется железнодорожная станция Атер, расположенная в д. Атеро-Ключ. На территории сельского поселения расположены принадлежащие Лукойл-Пермь и нефтяной компании РИФ   нефтяные месторождения и объект системы утилизации попутного газа с мини-ГКС  общей площадью 131га.

Инвестиционная привлекательность муниципального района в целом сравнительно высока, поэтому в Щучье-Озерском сельском поселении, где есть месторождения строительных материалов и по территории которого проходит железная дорога, возможно формирование инвестиционной площадки местного значения и создание одного или нескольких новых производств. Наличие такого вида деятельности как распиловка леса, позволяет в будущем иметь мощности с более глубокой переработкой древесины, а также более полное использование отходов лесозаготовки и лесопиления. Все это позволит создать для жителей муниципального образования новые рабочие места.

Размещение новых производственных объектов зон планируется в восточной (площадка кирпичного завода) и южной  частях п. Щучье Озеро.

На территории Щучье-Озерского сельского поселения имеется два каменных карьера, которые расположены на землях сельскохозяйственного назначения. Карьеры не используются по назначению.Изменениями в генеральный план предлагается перевести земельные участки площадью                          5,6 га и 1,9 га под добычу полезных ископаемых в категорию земель промышленности и иного спецназначения с дальнейшей передачей их в аренду субъектам малого предпринимательства.

Малое предпринимательство.

Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения, а также предоставления спортивных и туристско-рекреационных услуг. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств.

Резервирование территорий для развития малых и средних производств преимущественно планируется в границах населенных пунктов, их границы и площадь уточняются при наличии предложений конкретных проектов. Вне населенных пунктов могут размещаться производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

3.7 Развитие объектов обслуживания населения

Поселок Щучье Озеро и село Тюинск являются важнейшими центрами обслуживания населения Щучье-Озерского сельского поселения: здесь представлен более полный перечень учреждений обслуживания, по сравнению с другими населенными пунктами поселения.

Образование

Таблица 10

Перечень учреждений образования

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| МОУ «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа» | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 25 | мест | 267 | 267 |
| МОУ «Тюинская средняя общеобразовательная школа» | с. Тюинск, ул. Деткина, 42 | мест | 120 | 80 |
| МДОУ «Щучье-Озерский детский сад» | п. Щучье Озеро, ул. Советская, 26 | мест | 36 | 36 |
| МДОУ «Тюинский детский сад» | с. Тюинск | мест | 20 | 19 |

Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время Федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района. Генеральным планом сельского поселения предполагаемая потребность во вместимости учреждений образования оценивается на основе принятой в проекте численности и возрастной структуры населения на расчетный срок.

Таблица 11                                                                                Расчет потребности в объектах образования населения

для проектной численности населения 2 тыс. человек в 2035 г.

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | принято в проекте |  | Сохраняя-емые | Новое строитель-ство |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет вклю-чительно | В соответ-ствии с норма-тивом | 144 | 56 | 88 |
| Общеобразо-вательные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах | В соответ-ствии с норма-тивом | 295 | 267 | - |

Специфической особенностью Щучье-Озерского сельского поселения является низкая занятость женского населения в трудоспособном возрасте на предприятиях и в организациях. Оно преимущественно занято в личном подсобном хозяйстве, которое довольно хорошо сочетается с воспитанием детей. Поэтому услуги дошкольного образования мало востребованы и, несмотря на низкую вместимость детских дошкольных учреждений, практически нет детей, состоящих на учете для определения в эти учреждения. В настоящее время количество рабочих мест, имеющихся на территории сельского поселения, не позволяет обеспечить достойный уровень занятости трудоспособного населения, но на перспективу возможно постепенное улучшение ситуации на рынке труда. В связи с этим на перспективу расчетного срока возможен рост востребованности услуг дошкольного образования как минимум до уровня 50-75 % численности детей в возрасте 1-6 лет, характерного для сельской местности большинства муниципальных районов.

В связи с этим в Генеральном плане предусматривается увеличение числа мест в детских садах в п. Щучье Озеро и с. Тюинск путем строительства новых детских садов и пристроев к существующим зданиям. Возможно создание дошкольных групп или групп кратковременного пребывания детей при школах. При плохом техническом состоянии и нецелесообразности дальнейших ремонтов возможно строительство на месте изношенного здания детского сада нового здания большей вместимости. Вместимость пристроя (либо нового здания детского сада) определяется районным Отделом образования по реальной потребности. Резервирования новых земельных участков под детские сады в таком случае не требуется. По ул. Советская 25а в п. Щучье Озеро на период до 2020 года предусмотрено строительство детского сада на 60 мест.

На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих зданий школ. Вместимость существующих школ достаточна для нормативного обеспечения детей услугами общего образования на весь период расчетного срока. Услуги по организации дополнительного образования детей на расчетный срок генерального плана оказываются на базе действующих школ и учреждений культуры.

Таблица12

Перечень учреждений образования, предлагаемых к

размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристрой к детскому саду | 30 мест | с. Тюинск (после 2020 г.) |
| 2 | Строительство детского сада по ул. Советская 25а | 60 мест | п. Щучье Озеро ( до 2020 г) |

Здравоохранение. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Министерства здравоохранения Пермского края. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организации оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Поэтому в настоящем Генеральном плане предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с соответствующими региональными и муниципальными программами и утвержденной Схемой территориального планирования Октябрьского муниципального района.

По предварительной оценке объем оказываемых населению сельского поселения услуг здравоохранения является нормативно достаточным. Целесообразность сохранения имеющихся обособленных подразделений МУЗ Октябрьская ЦРБ определяется обширностью территории сельского поселения и высокой долей в его населении лиц в возрасте старше трудоспособного. «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений здравоохранения в 2010-2015 гг. предусматривается расширение функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода», что также говорит в пользу сохранения существующей участковой больницы и сохранения объема амбулаторно-поликлинических услуг. На расчетный срок возможны ремонт и реконструкция существующих зданий, новое строительство с резервированием для этой цели земельных участков не предполагается.

Таблица 13

| Учреждения здравоохранения |
| --- |
| МУЗ Октябрьская ЦРБ «Щучье-Озерская участковая больница» | п. Щучье-Озеро, ул. Гагарина, 17 | коек | 17 | 17 |

На территории Щучье- Озерского сельского поселения имеется 4 фельдшерско- акушерских пункта в с. Тюинск, с. Алмаз, д. Новопетрвка, д. Атеро- Ключ.

Культурно-досуговая деятельность.

Развитие системы культурно-досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения. Наиболее органично размещение муниципальных учреждений культуры в общественно-деловых зонах, расположенных в центральной части населенных пунктов. Нормативы количества посетительских мест по СНиП 2.07.01-89* в среднем в 1,5 раза выше указанных в «Социальных нормативах и нормах»  Но даже с учетом завышенных нормативов мощность имеющихся в Щучье-Озерском сельском поселении сельских домов культуры до 2035 г. является достаточной. На первую очередь необходим ремонт зданий всех домов культуры.

Таблица 14

| Учреждения культуры |
| --- |
| «Щучье-Озерский СДК» | п. Щучье-Озеро, ул. Советская, 27 | мест | 240 | - |
| «Тюинский СДК» | с. Тюинск, ул. Деткина, 14 | мест | 150 | - |
| «Алмазский СДК» | с. Алмаз, ул. Центральная, 11 | мест | 120 | - |

Физкультура и спорт. Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

При размещении спортивных объектов в сельских населенных пунктах людностью менее 5 тыс. человек учитывается минимальная вместимость объектов по технологическим требованиям. В населенных пунктах и группах близко расположенных населенных пунктов с общим числом жителей от 2 до 5 тыс. человек обычно предусматривается один спортивный зал.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждениями культуры, что обеспечит более равномерное использование этих сооружений в течение года и позволит сократить общую потребность в их мощности.

Плавательный бассейн может быть предложен к размещению в п. Щучье Озеро  в качестве межмуниципального объекта, обслуживающего два и более сельских поселений. Это целесообразно поскольку Щучье-Озерская средняя школа может рассматриваться в качестве базового учебного учреждения.  Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса и плавательный бассейн предлагается разместить в восточной части п.Щучье Озеро.

Универсальные спортивные площадки и иные плоскостные сооружения могут располагаться в каждом населенном пункте. Поскольку ряд спортивных площадок создается по инициативе населения на любом удобном для этого месте, реальная обустроенность этим видом спортивных сооружений обычно выше, чем при учете только объектов, находящихся на балансе муниципального образования. Необходимо дальнейшее благоустройство и постановка на баланс уже имеющихся спортивных площадок и строительство новых объектов в п. Шучье Озеро, сс. Тюинск и Алмаз.

Таблица 15

| Спортивные сооружения |
| --- |
| 1 | Универсальный спортивный зал | 1 объект, 400 кв. м | п. Шучье Озеро (после 2020 г.) |
| 2 | Плавательный бассейн | 200 кв. м зеркала воды | п. Шучье Озеро (после 2020 г.) |
| 3 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 3,1 тыс. кв.м | п. Шучье Озеро, сс. Тюинск и Алмаз (первая очередь) |

Торговля и общественное питание. Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения. Вместе с тем, при сельском образе жизни и небольших расстояниях между местом приложения труда и местом проживания реальные потребности в услугах общественного питания часто бывают ниже нормативных значений.

Размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, предусматривается в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (бани, парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.). В п. Щучье Озеро объекты общественного питания и бытового обслуживания могут размещаться в составе существующих и проектируемых объектов торговли и на территории общественно-деловой зоны. В с. Тюинск объект общественного питания может функционировать в составе СПК «имени Шорохова».

Таблица 16

.

| Предприятия торговли |
| --- |
| ПО «Паритет» (магазин «Малахит», магазин «Жемчуг») | п. Щучье-Озеро, ул. Советская, 14 | кв. м. | - | 303,6 251,1 |
| ПО «Паритет» (магазин «Тюинск», магазин «Алмаз», магазин «Н-Петровка») | с. Тюинск, с. Алмаз, д. Новопетровка | кв. м. | - | 278,1 405,9 128,0 |
| ИП Мизева И.А. (магазин «Милена») | п. Щучье-Озеро, ул. Советская, 15 | кв. м. | - | 24,0 |
| ИП Тарасова И.П. (магазин «Лакомка») | п. Щучье-Озеро, ул. Советская | кв. м. | - | 116 |
| ИП Мошонкина Е.Н. (магазин «Престиж») | п. Щучье-Озеро, ул. Советская, 16 | кв. м. | - | 72 |
| ИП Габеркорн С.Г. (магазин «Дуэт») | п. Щучье-Озеро, ул. Советская, 15 | кв. м. | - | 12,0 |
| ИП Трушкова С.Г. («павильон Ольга») | п. Щучье-Озеро, ул. 1 Мая | кв. м. | - | 18,0 |

Объекты рекреации и туризма  на территории сельского поселения отсутствуют. На перспективу предлагается строительство базы отдыха вблизи п. Щучье Озеро на землях земельного запаса площадью  5 га.

Ритуальные захоронения

На 2014 г. в сельском поселении действовали следующие кладбища:

- п. Щучье Озеро, на юж. стороне ул. 8 Марта, площадь 1,5 га;

- п. Щучье Озеро, на сев. стороне ул. Чкалова, площадь 2,5 га;

- с. Тюинск, на расстоянии 200 м от колхозной фермы, в логу, площадь 1 га;

- дер. Васильевка, при въезде в населенный пункт с левой стороны, площадь 0,5 га;

- д. Баймурзина, при въезде в населенный пункт с левой стороны, в лесу, площадь 0,2 га;

- д. Новопетровка, на расстоянии 3 км от населенного пункта в сторону бывшей дер. Тураевка, площадь 1 га;

- с. Алмаз, на расстоянии 1,5 км севернее от населенного пункта, площадь 1 га.

Планируется организация нового мусульманского кладбища в северо-восточной части  п. Щучье-Озеро.

В д. Новопетровка предлагается  организовать новое кладбище  в 200 метрах от границы населенного пункта  на землях сельскохозяйственного назначения площадью 2 га.

В настоящее время на территории сельского поселения находится одно пожарное депо на 2 машины (ГКУ (22 отряд) ППП «Пермского края» ПЧ-136), расположенное по адресу п. Щучье Озеро, ул. Советская-39.   Религиозные объекты: местная мусульманская религиозная организация «Махалля п. Щучье Озеро Пермского Муфтията» располагается в мечети по адресу: п. Щучье Озеро, ул. 8 Марта, д. 1. На перспективу предлагается строительство православной церкви в п. Щучье Озеро.

Выводы

- В сельском поселении есть учреждения образования, здравоохранения и культуры, оно обеспечено объектами торговли.

- Вместимость школ выше нормативно необходимого уровня по СНиП 2.07.01-89* (надо около 360 мест), детских садов – существенно (примерно в 3 раза) ниже необходимого по «Социальным нормативам и нормам».

- Вместимость существующих домов культуры значительно выше необходимого по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и «Социальными нормативами и нормами». Это позволяет при необходимости организовывать на их базе работу по дополнительному образованию детей.

- Наличие свыше 1,6 тыс. кв. м общей площади магазинов позволяет говорить о полном обеспечении населения объектами розничной торговли.

  - Жилищный фонд

По состоянию на начало 2014 г. общий объем жилищного фонда сельского поселения составил порядка 46 тыс. м2, в среднем 19 м2 на одного жителя. Большая часть жилищного фонда представлена частным жилфондом. Средний размер жилого дома 47 м2. За последние 5 лет новое жилищное строительство велось только в п. Щучье-Озеро.

Ветхие и аварийные жилые дома:

- п. Щучье Озеро, ул. Гагарина, д. 13, жилая площадь 120 кв.м.;

Таблица 17.

Данные о наличии жилищного фонда

| Наименование сельского населенного пункта | Площадь населен-ного пункта, га | Наличие резерва жилищного строи-тельства, га | Частный жилищ-ный фонд, тыс. кв.м | Муници-пальный жилищ-ный фонд, тыс. кв.м | Новое жилищное строи-тельство за 5 лет, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Щучье Озеро | 425,7 | 75,5 | 31,344 | 0,960 | 0,270 |
| с. Алмаз | 141,6 | 10,5 | 2,82 | 0,239 | - |
| д. Атеро-Ключ | 70,3 | 15,0 | 0,900 | 0,200 | - |
| п. Атерский | 75,4 | 30,0 | 0,074 | - | - |
| д. Баймурзина | 42,6 | 25,0 | 0,150 | 0,025 | - |
| д. Васильевка | 99,0 | 45,0 | 0,960 | 0,120 | - |
| д. Ильинск | 62,7 | 50,0 | - | - | - |
| д. Новопетровка | 141,5 | 20,5 | 1,72 | 0,120 | - |
| с. Тюинск | 164,3 | 20,0 | 6,22 | 0,300 | - |
| х. Мельниковский | 31,7 | 15,0 | 0,100 | - | - |
| д. Щучье-Озеро | 31,9 | 15,0 | 0,072 | - | - |
| Всего | 1286,7 | 321,5 | 44,36 | 1,964 | 0,270 |

Новое жилищное строительство

На расчетный срок расчет объемов нового жилищного строительства осуществлен на проектное население 2000 человек и уровень перспективной обеспеченности 30 м2 общей площади жилищного фонда на 1 жителя . На первую очередь принимается численность населения 1,7 тыс. человек и 24 м2/чел. общей площади. Дополнительно для 2035 г. рассчитан вариант с 2,0 тыс. человек населения и 30 м2/чел. общей площади. В связи с депопуляцией и активной миграцией населения за пределы сельского поселения убыль жилищного фонда на первую очередь предусматривается в расширенном объеме. Активное жилищное строительство предполагается после 2020 г. В целом произойдет существенное обновление жилищного фонда.

На расчетный срок предполагается существенное увеличение средней площади жилого дома, так как при росте показателя обеспеченности до 30 м2/чел. и среднем размере семьи не менее 3 человек площадь дома должна составлять 90 м2. Плотность новой застройки с домами по 90 м2 на участках 20 соток с учетом отведения 20% селитебной территории на улично-дорожную сеть и объекты обслуживания составит 360 м2/га. При варианте преобладания индивидуального жилищного строительства 30-40 % роста жилищного фонда в сельском поселении может происходить традиционным для сельской местности страны образом: путем строительства пристроек к уже существующим жилым домам без выделения новых земельных участков. Таким образом, в сравнении с оценкой табл. 14 вероятна значительная экономия территории для жилищного строительства.

Таблица 18.

Расчет объемов нового жилищного строительства

для проектной численности населения 2 тыс. человек в 2035 году

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь, 2011-2020 гг. | Расчетный срок, 2011-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность | м2 /чел. | 24,0 | 30,0 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 40,8 | 60 |
| Существующий жилищный фонд |  | 46,0 | 46,0 |
| Убыль жилищного фонда |  | 6,5 | 7,4 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 39,5 | 38,6 |
| Объем нового жилищного строительства Всего В среднем в год На душу населения | тыс. м2 общей площади м2 /чел. | 1,3 0,1 0,1 | 21,4 0,9 0,4 |
| Территории, требуемые для жилищного строительства при плотности новой застройки сложившейся структуре застройки (плотность 360 м2/га) | га | 3,6 га | 59 |

В границах существующих населенных пунктов имеются свободные от  застройки и пригодные для строительства территории, в частности в пределах одного только п. Щучье Озеро резерв составляет 75 га. В соответствии с расчетами на расчетный срок необходимо иметь  около  59 га . Вблизи населенного пункта п. Щучье Озеро имеются несколько участков земельного запаса общей площадью 112 га , которые можно включить в черту населенного пункта с целью упорядочения границ и более рационального использования территории. Присоединяемая территория может быть использована при переселении жителей из ликвидируемых д. Васильевка  и д. Ильинск.

При необходимости в границах населенных пунктов следует изымать под строительство территории временно используемые для ведения сельскохозяйственной деятельности с предоставлением населению в пользование взамен изъятых угодий участков неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

В с. Тюинск под новую застройку индивидуальными жилыми домами планируется использовать  территорию в центральной части села.

Предусматривается проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов в п. Щучье-Озеро по следующим адресам:

- ул. Гагарина д. 13, д 25

## 3.9 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

В системе транспортного обслуживания сельского поселения участвует автомобильный и железнодорожный транспорт. Транспортный каркас территории сформирован автомобильными дорогами регионального (межмуниципального) и местного (муниципального) значения, а также магистральной железной дорогой, представляющий собой разветвленную линейную систему с направлением Север-Юг.

Основную роль в осуществлении внешних связей имеет автодорога регионального значения Чернушка – Тюш, проходящая вдоль северной границы сельского поселения и обеспечивающая его связь с р.п. Октябрьский.

Список основных автодорог поселения приведен в табл. 8.

Таблица 19.

Характеристика автомобильных дорог сельского поселения

| № | Наимено-вание дорог | Протяжен-ность внутри поселения, км | Класси-фикация | Тип покры-тия | Техниче-ская катего-рия | Техниче-ское состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернушка – Тюш | 15,8 | Регионального значения, учтенные | Асфаль тобетон | III | удвлетворительное |
| 2 | Подъезд к д. Щучье Озеро | 4,7 | Местного значения, учтенные | Асфаль тобетон | IV | удвлетворительное |
| 3 | Щучье Озеро – Явгильдино | 22,7 | Местного значения, учтенные | Гравий | IV | не удвлетворительное |
| 4 | Вознесеновка – Тюинск | 4,8 | Местного значения, учтенные | Гравий | V | не удвлетворительное |
| 5 | «Щучье Озеро – Явгильдино» – Новопетровка | 4,9 | Местного значения, учтенные | Гравий | V | не удвлетворительное |
| 6 | «Чернушка – Тюш» – Егашка | 1,8 | Местного значения, учтенные | Гравий | IV | не удвлетворительное |
| 7 | Тюинск – Васильевка | 5,1 | Местного значения, неучтенные в муниципальной собственности | Гравий | V | не удвлетворительное |
| 8 | Щучье Озеро – Атеро Ключ | 10,0 | Местного значения, учтенные в муниципальной собственности | Грунто вое | V | не удвлетворительное |

Общая протяженность автомобильных дорог поселения 72,5 км, из них регионального значения – 15,8 км, местного значения – 41,6 км, местного значения, неучтенных в муниципальной собственности – 15,1 км. Региональные и местные автодороги нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

На автодорогах поселения имеется ряд искусственных сооружений (табл. 9).

Автобусное сообщение представлено одним внутрирайонным маршрутом Октябрьский – Тюинск – Новопетровка (через Щучье Озеро). Интервал движения – 2 дня в неделю в утреннее и вечернее время.

Таблица 20.

Характеристика основных мостовых переходов сельского поселения

| Наименование дороги | Располо-жение, км | Наименова- ние препятствия | Значение | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щучье Озеро – Явгильдино | 2+845 | р. Атер | Муниципальный | железобетон |
| Щучье Озеро – Явгильдино | 6+356 | р. Алмазка | Муниципальный | железобетон |
| Вознесеновка – Тюинск | 0+826 | р. Атер | Муниципальный | железобетон |
| «Щучье Озеро – Явгильдино» – Новопетровка | 3+770 | р. Тесяк | Муниципальный | железобетон |

Улицы и дороги, объекты инфраструктуры

Улично-дорожная сеть представлена во всех населенных пунктах сельского поселения, как правило, улицы имеют грунтовое покрытие. Улицы с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием имеются только в административном центре сельского поселения.

Такие элементы инфраструктуры обслуживания автотранспорта как крупные стоянки, СТО находятся в самом п. Щучье Озеро и с. Тюинск .

Единственная АЗС в пределах сельского поселения расположена в п. Щучье Озеро, ул. Трактовая, количество колонок – 4 шт. Гаражи и прочие места для хранения индивидуальных средств автомототранспорта располагаются на придомовых участках.

Наземные одноэтажные боксовые гаражи имеются в п. Щучье Озеро. Общее количество 140 шт, общая площадь – 2050 кв.м – порядка 170 машиномест.

Одноэтажные боксовые гаражи (гаражные хозяйства) так же имеются в с. Тюинск. Общая площадь – 500 кв.м – порядка 40 машиномест.

Таблица 21.

Парк автотранспорта по населенным пунктам

| Населенный пункт | Легковые автомобили | Грузовые автомобили | Автобусы |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Щучье Озеро | 142 | 25 | 2 |
| с. Тюинск | 49 | 7 | 1 |
| с. Алмаз | 12 | 1 | – |
| д. Атеро-Ключ | 2 | – | – |
| Итого: | 205 | 33 | 3 |

Таким образом, общее количество автотранспорта в сельском поселении составляет 241 ед. Общее количество легковых автомобилей – 205, обеспеченность легковым автотранспортом не высокая – 82 ед./1000 жителей.

Таблица 22

Сведения по дорогам в черте населенных пунктов Щучье-Озерского сельского поселения  ( улицы в жилой застройке)

| № п/п | Наименование улиц, дороги | Вид покрытия | Протяженность, м | Основное назначение | Рассчитанная скорость движения | Ширина полосы движения | Число полос движения | Ширина на Тротуар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п Щучье Озеро |
| 1111 1 | Трактовая | асфальт | 2305 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
|  | Советская | асфальт | 3000 | главная | 60 | 6 | 2 | 1,5 |
| 2 | Оборонная | грунт | 1563 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 3 | 1-е Мая | грунт | 1810 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 4 | Школьная | грунт | 1622 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | 1,5 |
| 6 | Новостройка | грунт | 545 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 7 | 8-е Марта | грунт | 1644 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | 1,5 |
| 8 | Ново школьная | грунт | 1110 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | 1,5 |
| 9 | Пушкина | грунт | 1103 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 10 | Лесозаводская | грунт | 830 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 11 | Набережная | грунт | 1020 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 12 | Площадная | гравий | 3070 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
| 13 | Пионерская | грунт | 2380 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 14 | Энергетиков | грунт | 2506 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 15 | Базарная | грунт | 1310 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | 1,5 |
| 16 | Озерная | грунт | 742 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | 1,5 |
| 17 | Железно дорожная | грунт | 990 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 18 | Гагарина | грунт | 1150 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | 1,5 |
| 19 | Ленина | грунт грунт | 870 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 20 | Горького |  | 620 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | - |
| 21 | Лесная | грунт | 520 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | - |
| 22 | Грачева | грунт | 870 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 23 | Матросова | грунт | 1160 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 24 | Чкалова | грунт | 910 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 25 | Кирова | грунт | 1470 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 26 | Октябрьская | грунт | 1640 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 27 | Калинина | грунт | 650 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |

| с. Тюинск |
| --- |
| 1 | Братьев Новиковых | гравий | 2110 | главная | 60 | 6 | 2 | 1,5 |
| 2 | Садовая | грунт | 740 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
|  |  | гравий | 900 | главная | 60 | 6 | 2 | - |
| 3 | Молодежная | грунт | 1080 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 4 | Деткина | грунт | 1190 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | 1,5 |
| с. Алмаз |
| 1 | Центральная | грунт | 3670 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
| 2 | Манго лина | грунт | 700 | второстепенная | 40 | 5 | 2 | _ |
| 3 | Надежды | грунт | 710 | второстепенная | 40 | 5 | 2 |  |
| с. Новопетровка |
|  | без названия | грунт | 2550 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д, Ильинск |
|  | без названия | грунт | 2214 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д. Васильевка |
|  | без названия | грунт | 1265 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д. Атеро - Ключ |
|  | без названия | грунт | 2616 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
| п.Атерский |
|  | без названия | грунт | 1958 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д, Щучье Озеро |
|  | без названия | грунт | 1480 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
| Мельниковский хутор |
|  | без названия | грунт | 1230 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |
| д. Баймурзина |
|  | без названия | грунт | 1603 | главная | 60 | 6 | 2 | _ |

Железнодорожный транспорт

Через северную часть Щучье-Озерского сельского поселения в широтном направлении проходит магистральная железная дорога Москва – Казань – Екатеринбург. В п. Щучье Озеро расположена одноименная железнодорожная станция. Станция закрыта для производства грузовых операций и работает только по обслуживанию пассажирского сообщения.

Пассажирское сообщение осуществляется по маршруту Чернушка – Красноуфимск ежедневно 2 парами поездов в сутки.

Выводы

- Проектируемая территория характеризуется в целом достаточной для проживающего в нем населения степенью развития транспортной инфраструктуры. Однако подъезды к некоторым населенным пунктам сельского поселения имеют грунтовое покрытие.

- Большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

- Существующий уровень автобусного пассажирского сообщения с точки зрения разветвленности сети автобусных маршрутов в целом удовлетворяет потребностям населения, но маршруты нуждаются в дополнительном укомплектовании подвижным составом для увеличения частоты движения.

## В наиболее благоприятной зоне в части обслуживания автомобильным и железнодорожным транспортом проживает порядка 75-80 % от всего населения сельского поселения – п. Щучье Озеро, с. Алмаз и д. Атеро-Ключ.

## Развитие транспортной инфраструктуры

Принятые проектные предложения учитывают рекомендации, изложенные в транспортном разделе Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района Пермского края, разработанной ООО «Энергостройпроект» в 2008 г., а также выводы, вытекающие из анализа современного состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Основное направление развития транспортной инфраструктуры Щучье-Озерского сельского поселения – совершенствование существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения и развитие элементов обслуживания транспорта

Мероприятия по развитию автодорожной сети

- Согласно Схеме территориального планирования Пермского края в перспективе может возрасти значимость существующей автодороги «Чернушка – Тюш», которая получит статус федеральной автодороги в составе коридора «Казань – Ижевск – Чайковский – Екатеринбург». Данным проектом запроектирована полная реконструкция автодороги Чернушка – Тюш с доведением технико-экономических параметров до полного соответствия III технической категории.

- Усиление значимости этой дороги предъявляет повышенные требования к организации подъездов от неё к основным населенным пунктам сельского поселения. Соответственно, в первую очередь, должны быть реконструированы автодороги подъезд к д. Щучье Озеро и «Чернушка – Тюш» – Егашка, обеспечивающих подъезд к трассе регионального (федерального) значения и составляющих в пределах сельского поселения основное меридиональное каркасообразующее направление.

- Реконструкция автодороги Щучье Озеро – Явгильдино.

- Реконсрукция автодорог Вознесеновка – Тюинск и «Щучье Озеро – Явгильдино» – Новопетровка.

- Реконструкция автодорожного направления Щучье Озеро – Атеро-Ключ/Атерский – Атнягузи с постановкой на учёт в муниципальную собственность.

- Реконструкция автодороги Тюинск – Васильевка с постановкой на учёт в муниципальную собственность.

- Реконструкция с обновлением оборудования железнодорожного переезда в п. Щучье Озеро.

- Реконструкция мостовых переходов через р. Атер.

Повышение качества транспортного сообщения напрямую зависит от темпов развития (реконструкции и ремонта) автодорог федерального и регионального/межмуниципального и местного значения. Реализация предложенных мероприятий позволит обеспечить безопасность и повышение скорости сообщения. Также, качество сообщения повысится за счет введения в оборот дополнительного подвижного состава общественного транспорта.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

Намеченные мероприятия по развитию улично-дорожной сети внутри населенных пунктов предполагают, главным образом, реконструкцию существующей улично-дорожной сети и реконструкцию, заключающуюся в уширении проезжих частей, устройстве усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) и тротуаров на главных улицах, а также на улицах, ведущих к объектам социального обслуживания населения

Основное развитие получат главные дороги населенных пунктов. В п. Щучье Озеро – реконструкция и ремонт главных улиц с устройством усовершенствованного покрытия (ул. Ленина, ул. Советская, ул. Трактовая), а также основных улиц в жилой застройке (ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Базарная) и подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта.  В с. Тюинск первоочередной реконструкции подлежат главные улицы, являющиеся частью автодорожного маршрута Вознесеновка – Тюинск – автодорога «Щучье Озеро – Явгильдино» – Новопетровка. При необходимости в рамках работ по реконструкции улично-дорожной сети осуществляется устройство искусственных неровностей (например, в 2011-2012 гг. планировалось устройство 4 таких объектов в п. Щучье Озеро).На перспективу планируется ремонт тротуаров по улицам: Базарная, Новошкольная, Школьная, Гагарина, 8 Марта, Озерная в поселке Щучье Озеро. В с. Тюинск необходим ремонт тротуаров по улице Деткина, Братьев Новиковых.

Так же, ремонта покрытия требуют главные улицы с. Алмаз и других малых населенных пунктов сельского поселения.

При освоении новых территорий под жилую застройку потребуется развитие улично-дорожной сети – организация подъездов к новым жилым зонам.

Мероприятия по дорогам в черте населенных пунктов Щучье-Озер

ского сельского поселения  ( улицы в жилой застройке)

Таблица 23

| № п/п | Наименова ние улиц, дороги | Вид покрытия | Протяжен ность, м | Вид покрытия на перспекти ву | Строитель ство | Ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Щучье Озеро |
| 11 1 | Трактовая | асфальт | 2305 | асфальт |  | 2305 |
| 2 | Советская | асфальт | 3000 | асфальт |  | 3000 |
| 3 | Оборонная | грунт | 1563 | гравий | 1563 |  |
| 4 | 1-е Мая | грунт | 1810 | гравий | 1810 |  |
| 5 | Школьная | грунт | 1622 | гравий | 1622 |  |
| 6 | Новостройка | грунт | 545 | гравий | 545 |  |
| 7 | 8-е Марта | грунт | 1644 | гравий | 1644 |  |
| 8 | Новошколь ная | грунт | 1110 | гравий | 1110 |  |
| 9 | Пушкина | грунт | 1103 | гравий | 1103 |  |
| 10 | Лесозаводская | грунт | 830 | гравий | 830 |  |
| 11 | Набережная | грунт | 1020 | гравий | 1020 |  |
| 12 | Площадная | гравий | 3070 | гравий |  | 3070 |
| 13 | Пионерская | грунт | 2380 | гравий | 2380 |  |
| 14 | Энергетиков | грунт | 2506 | гравий | 2506 |  |
| 15 | Базарная | грунт | 1310 | гравий | 1310 |  |
| 16 | Озерная | грунт | 742 | гравий | 742 |  |
| 17 | Железно дорож ная | грунт | 990 | гравий | 990 |  |
| 18 | Гагарина | грунт | 1150 | гравий | 1150 |  |
| 19 | Ленина | грунт | 870 | асфальт | 870 |  |
| 20 | Горького | грунт | 620 | гравий | 620 |  |
| 21 | Лесная | грунт | 520 | гравий | 520 |  |
| 22 | Грачева | грунт | 870 | гравий | 870 |  |
| 23 | Матросова | грунт | 1160 | гравий | 1160 |  |
| 24 | Чкалова | грунт | 910 | гравий | 910 |  |
| 25 | Кирова | грунт | 1470 | гравий | 1470 |  |
| 26 | Октябрьская | грунт | 1640 | гравий | 1640 |  |
| 27 | Калинина | грунт | 650 | гравий | 650 |  |
|  | Итого |  | 37410 |  | 29035 | 8375 |
|  | в т.ч. асфальт |  |  |  | 870 | 5305 |
|  | гравий |  |  |  | 28165 | 3070 |
| с. Тюинск |
| 1 | Братьев Новиковых | гравий | 2110 | гравий |  | 2110 |
| 2 | Садовая | гравий | 900 | гравий |  | 900 |
|  |  | грунт | 740 | гравий | 740 |  |
| 3 | Молодежная | грунт | 1080 | гравий | 1080 |  |
| 4 | Деткина | грунт | 1190 | гравий | 1190 |  |
|  | Итого |  | 6020 |  | 3010 | 3010 |
| с. Алмаз |
| 1 | Центральная | грунт | 3670 | гравий | 3670 |  |
| 2 | Манголина | грунт | 700 | гравий | 700 |  |
| 3 | Надежды | грунт | 710 | гравий | 710 |  |
|  | Итого |  | 5080 |  | 5080 |  |
| д. Новопетровка |
|  | без названия | грунт | 2550 | гравий | 2550 |  |
|  | Итого |  | 2550 |  | 2550 |  |
| д.Атеро- Ключ |
|  | без названия | грунт | 2616 | гравий | 2616 |  |
|  | Итого |  | 2616 |  | 2616 |  |
|  | По поселению |  |  |  | 41551 | 10645 |
|  | асфальт |  |  |  | 870 | 5305 |
|  | гравий |  |  |  | 40681 | 6240 |

Мероприятия по развитию автотранспортной инфраструктуры

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО) на основных автодорожных направлениях – Чернушка – Тюш и дорога местного значения Щучье Озеро – Явгильдино.Изменениями в проект генерального плана предлагается строительство АЗС и СТО в с. Алмаз, СТО в п. Щучье Озеро.

- Схемой территориального планирования Октябрьского муниципального района предусматривается организация нового автобусного маршрута Октябрьский – Тюинск – Тюйное Озеро, что позволит улучшить частоту пассажиросообщения отдаленных территорий с районным центром,  повышение частоты движения автобусов при сообщении с центром сельского поселения – п. Щучье Озеро и с райцентром – р.п. Октябрьский.

Учитывая намеченное в проекте развитие и повышение технического состояния дорожной сети в границах сельского поселения, организация дополнительных участков маршрутной сети потребует незначительных затрат.

Предусматривается организация подвоза школьников в Щучье-Озерскую и Тюинскую средние общеобразовательные школы школьными автобусами.

Таблица 24.

Прогноз развития автопарка при численности населения сельского поселения на 2014 г. – 2460 чел., на расчетный срок 2035 г. – 2000 чел.

(общее количество/обеспеченность на 1000 жителей)

| Период | Легковые автомобили | Грузовые автомобили | Автобусы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 205 83 | 33 14 | 3 1 |
| Расчетный срок | 240 150 | 32 20 | 5 3 |

## 3.6. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Щучье-Озерского сельского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы. Центром питания являются две существующие ПС 110\35\10кВ в п. Щучье Озеро.

На территории сельского поселения в п. Щучье Озеро расположены две ПС 110\35\10кВ. Также по территории  сельского поселения проходят ВЛ: 110кВ Щучье Озеро – Октябрьский, Щучье Озеро – Чернушка и 35кВ: Щучье Озеро – Уваряж, Щучье Озеро – Бартым, Щучье Озеро – Октябрьский.

В границах Щучье-Озерского сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовые зоны электрических подстанций 110\35\10кВ в п. Щучье Озеро и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ и 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие электроподстанции 110\35\10кВ в п. Щучье Озеро открытого типа имеют трансформаторы, основные источники шума, мощностью 10 МВА расстояние от них до жилой застройки составляет 160 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110кВ – 20 м, 35кВ – 15 м, 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Посёлки Щучье Озеро и Атерский, сёла Алмаз и Тюинск, деревни Щучье Озеро, Атеро-Ключ, Баймурзина, Васильевка, Ильинск, Новопетровка, хутор Мельниковский полностью электрифицированы.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по линиям 10кВ через 34 трансформаторных подстанции (ТП) 10\0,4 кВ с максимальной нагрузкой 5,3 МВт. Загрузка трансформаторов ряда ТП 10/0,4 кВ превышает 70 % от их номинальной мощности.

Таблица 25

| № п/п | Номер трансформато ра | Название | Мощность трансформатора | Коэффици ент загрузки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д243 | Щучье Озеро | 63 | 79 |
| 2 | 5381 | Щучье Озеро | 100 | 80 |
| 3 | 5164 | Щучье Озеро | 160 | 44 |
| 4 | Д307 | Щучье Озеро | 160 | 25 |
| 5 | 5158 | Щучье Озеро | 100 | 100 |
| 6 | 5159 | Щучье Озеро | 315 | 44 |
| 7 | 5356 | Щучье Озеро | 250 | 36 |
| 8 | Д550 | Щучье Озеро | 63 | 48 |
| 9 | Д487 | Щучье Озеро | 250 | 28 |
| 10 | Д157 | Щучье Озеро | 100 | 40 |
| 11 | 5308 | Щучье Озеро | 160 | 25 |
| 12 | 5161 | Щучье Озеро | 100 | 30 |
| 13 | 5380 | Щучье Озеро | 100 | 50 |
| 14 | 5187 | Щучье Озеро | 160 | 50 |
| 15 | 5152 | Щучье Озеро | 50 | 50 |
| 16 | 5160 | Щучье Озеро | 250 | 24 |
| 17 | Д162 | Щучье Озеро | 100 | 30 |
| 18 | Д347 | Щучье Озеро | 100 | 20 |
| 19 | 5163 | Щучье Озеро | 100 | 55 |
| 20 | 5150 | Щучье Озеро | 100 | 30 |
| 21 | 5246 | Щучье Озеро | 160 | 38 |
| 22 | Д430 | Новопетровка | 400 | 5 |
| 23 | Д366 | Новопетровка | 250 | 4 |
| 24 | 5189 | Новопетровка | 100 | 60 |
| 25 | 5192 | Новопетровка | 63 | 95 |
| 26 | 5191 | Баймурзино | 63 | 48 |
| 27 | 5186 | Мельниковский хутор | 63 | 48 |
| 28 | 5259 | Атеро-Ключ | 63 | 79 |
| 29 | 5167 | Алмаз | 160 | 50 |
| 30 | 5166 | Алмаз | 160 | 56 |
| 31 | 5179 | Васильевка | 160 | 19 |
| 32 | Д257 | Тюинск | 160 | 81 |
| 33 | 5177 | Тюинск | 160 | 56 |
| 34 | Д484 | Тюинск | 250 | 48 |

Средний уровень напряжения в индивидуальных жилых домах составляет 200-215 В. Для разгрузки существующих ТП 10/0,4 кВ до 70 % требуется строительство 3 ТП 10\0,4 кВ с трансформатором 100 кВ·А каждая. Для приведения напряжения в жилых домах к нормативному требуется реконструкция 8 км сетей напряжением 0,4 кВ.

Фактическая категория надежности электроснабжения объектов соцкультбыта соответствует 2 и 3 категориям.

Существующие воздушные ВЛ-10 кВ проложены по деревянным и железобетонным опорам. Износ сетей и трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ составляет 60-70 %. Требуется реконструкция существующих сетей 10.кВ и 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Развитие сети электроснабжения

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека.

Электрическая нагрузка коммунально-бытовых потребителей сельского поселения составит: при численности населения на 1 очередь 1700 человек - 680 кВт, при численности населения на расчетный срок 1590 человек - 636 кВт

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей на перспективу будет осуществляться от Пермской энергосистемы. Центрами питания будут существующие подстанции 110\35\10кВ в п. Щучье Озеро.

Электроснабжение существующих потребителей будет осуществляться от 34 существующих трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ с максимальной нагрузкой 5,3 МВт.

Для разгрузки существующих ТП 10/0,4 кВ до 70 % потребуется строительство ТП 10\0,4 кВ. Для приведения напряжения в жилых домах к нормативному требуется реконструкция сетей 0,4 кВ.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей потребуется реконструкция подстанций 110\35\10кВ, ТП 10\0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ во всех населённых пунктах сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельского поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

Объекты регеонального значения

- Модернизация существующих ПС 110\35\10кВ в п. Щучье Озеро.

Объекты местного значения

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий во всех населенных пунктах.

- Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов обслуживания населения, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией.

- Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличение сечения проводов, уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного уровня напряжения в жилых домах  в соответствии с Правилами устройства электроустановок и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Конкретные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению сетей 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ должны быть определены на последующих стадиях проектирования на основании решений утвержденного генерального плана МО «Щучье-Озерское сельское поселение».

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населенных пунктах.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором по 100 кВ·А- 1 объекта.

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 8 км.(для приведения напряжения в жилых домах к нормативному).                                                                                           Установка уличного освещения  в населенных пунктах п. Щучье Озеро,с . Алмаз,  с, Тюинск.

Газоснабжение

В настоящее время природный сетевой газ для бытовых нужд населения (отопление, приготовление пищи и горячей воды в домах) не используется. Для улучшения качества жизни населения необходима газификация на базе использования природного газа на бытовые нужды и в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Развитие системы газоснабжения требует поэтапного проведения следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь

- Прокладка поселковых газопроводов к негазифицированным населённым пунктам. Протяженность газопроводов высокого давления составляет 21км.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для территорий нового строительства.

Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Таблица 26

Мероприятия по газификации в черте населенных пунктов Щучье-Озерского сельского поселения

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность | Строительство | Срок год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п Щучье Озеро |
| 1111 1 | Трактовая | 2305 | 2305 | 2035 |
|  | Советская | 3000 | 3000 | 2035 |
| 2 | Оборонная | 1563 | 1563 | 2035 |
| 3 | 1-е Мая | 1810 | 1810 | 2035 |
| 4 | Школьная | 1622 | 1622 | 2035 |
| 6 | Новостройка | 545 | 545 | 2035 |
| 7 | 8-е Марта | 1644 | 1644 | 2035 |
| 8 | Новошкольная | 1110 | 1110 | 2035 |
| 9 | Пушкина | 1103 | 1103 | 2035 |
| 10 | Лесозаводская | 830 | 830 | 2035 |
| 11 | Набережная | 1020 | 1020 | 2035 |
| 12 | Площадная | 3070 | 3070 | 2035 |
| 13 | Пионерская | 2380 | 2380 | 2035 |
| 14 | Энергетиков | 2506 | 2506 | 2035 |
| 15 | Базарная | 1310 | 1310 | 2035 |
| 16 | Озерная | 742 | 742 | 2035 |
| 17 | Железнодорожная | 990 | 990 | 2035 |
| 18 | Гагарина | 1150 | 1150 | 2035 |
| 19 | Ленина | 870 | 870 | 2035 |
| 20 | Горького | 620 | 620 | 2035 |
| 21 | Лесная | 520 | 520 | 2035 |
| 22 | Грачева | 870 | 870 | 2035 |
| 23 | Матросова | 1160 | 1160 | 2035 |
| 24 | Чкалова | 910 | 910 | 2035 |
| 25 | Кирова | 1470 | 1470 | 2035 |
| 26 | Октябрьская | 1640 | 1640 | 2035 |
| 27 | Калинина | 650 | 650 | 2035 |
|  | Итого | 37410 | 37410 | 2035 |
| с. Тюинск |
| 1 | Братьев Новиковых | 2110 | 2110 | 2035 |
| 2 | Садовая | 530 | 530 | 2035 |
| 3 | Молодежная | 1080 | 1080 | 2035 |
| 4 | Деткина | 1190 | 1190 | 2035 |
|  | Итого | 4910 | 4910 | 2035 |
| с Алмаз |
| 1 | Центральная | 3670 | 3670 | 2035 |
| 2 | Манголина | 700 | 700 | 2035 |
| 3 | Надежды | 710 | 710 | 2035 |
|  | Итого | 5080 | 5080 | 2035 |
|  | Всего по поселению | 47400 | 47400 | 2035 |

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для территорий нового строительства децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя.

Теплоснабжение

Отопление домов индивидуальных хозяйств децентрализованное - от автономных тепловых источников и печное.

Имеются котельные, работающие на угле, дровах и электроэнергии.

В п. Щучье Озеро - котельные при школах, детском саде, доме культуры и здании администрации, пожарной части; марки котлов - Энергия -4, КВС-1,Универсал, самодельные.

В с. Тюинск - котельные при школе, детском саде, доме культуры; котлы  марки КВ-300.

В с Алмаз – котельная при доме культуры.

Износ котельного оборудования значителен. Значительным стимулом для развития теплоснабжения населенных пунктов явится газификация сельского поселения природным газом. Газификация поможет решить проблему топлива для теплоисточников и улучшить условия проживания населения.

Для развития теплоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Окончательный перевод котельных на газ.

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

- Применение эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополиуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с переводом их на газовое топливо.

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Водоснабжение п. Щучье Озеро осуществляется из поверхностного источника (озеро у д. Щучье Озеро), объем забираемой воды составляет 120 куб. м/сут, имеется модульная станция водоподготовки (очистная установка). Транспортировка очищенной воды осуществляется автоцистерной. Расположенная в п. Щучье Озеро скважина принадлежит ОАО «Пермэнерго» и предназначена для пожарных целей.

Водоснабжение с. Тюинск осуществляется от двух поверхностных  водозаборов из р. Тюнь. Зоны санитарной охраны водозаборов не организованы. Объем забираемой воды составляет 51 куб. м/сут.

Водопроводные сети изношены на 88 %.

Водоснабжение д. Новопетровка осуществляется из пруда, объем забираемой воды составляет 17,4 куб. м/сут.

Поверхностные водозаборы д. Щучье Озеро, с. Тюинск, д. Новопетровка эксплуатирует администрация Щучье-Озерского сельского поселения.

Вопросы развития водоснабжения и водоотведения находятся в центре внимания муниципальной целевой программы «Программа социально-экономического развития Щучье-Озерского сельского поселения на 2008-2012 гг. В соответствии с программой в 2009-2010 гг. осуществлено строительство станции очистки воды в п. Щучье-Озеро. Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Новопетровка с установкой фильтров очистки воды и в с. Алмаз с установкой станции очистки воды. Завершается строительство очистного сооружения с. Тюинск (производительность 120 м3/сутки). На 2012 г. запланировано приобретение водовозной машины с бочкой объемом 10 м3. соответствии с «Программой социально-экономического развития Щучье-Озерского сельского поселения на 2008-2012 гг.», Развитие водоснабжения сельского поселения осуществляется в по которой в 2009–2010 гг. осуществлено строительство станции очистки воды в п. Щучье Озеро, завершается строительство очистного сооружения в с.Тюинск (производительностью 120 м3/сутки).

В с. Тюинск предлагается развитие системы водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Схема водоснабжения п. Щучье Озеро сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок:

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства в населенных пунктах.

- Осуществить расширение водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Завершить строительство водопровода и провести реконструкцию водонапорной башни в п. Щучье Озеро.

- Осуществить реконструкцию водопровода в с. Тюинск.

- Обеспечить надежность электроснабжения водозаборов.

- Реконструкция существующих водопроводных сетей в п. Щучье Озеро и с. Тюинск.

- Предусмотреть применение более совершенной арматуры, обеспечить ликвидацию утечек воды.

- Разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проекты зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения и оформить договоры водопользования с целью забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов населенных пунктов Щучье-Озерского сельского поселения (п. Щучье Озеро, с. Тюинск, д. Новопетровка).

Таблица 27

Строительство и ремонт водопроводов в черте населенных пунктов

Щучье-Озерского сельского поселения

| № п/п | Наименование улиц, | Протяженность, м | Строительство | Ремонт | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Щучье Озеро |
| 1 | Советская | 3000 | 3000 |  |  |
| 2 | Оборонная | 1563 | 1563 |  |  |
| 3 | 1-е Мая | 1810 | 1810 |  |  |
| 4 | Школьная | 1622 | 1622 |  |  |
| 6 | Новостройка | 545 | 545 |  |  |
| 7 | 8-е Марта | 1644 | 1644 |  |  |
| 8 | Новошкольная | 1110 | 1110 |  |  |
| 9 | Пушкина | 1103 | 1103 |  |  |
| 10 | Лесозаводская | 830 | 830 |  |  |
| 11 | Набережная | 1020 | 1020 |  |  |
| 12 | Площадная | 3070 | 3070 |  |  |
| 13 | Пионерская | 2380 | 2380 |  |  |
| 14 | Энергетиков | 2506 | 2306 | 200 |  |
| 15 | Базарная | 1310 | 1310 |  |  |
| 16 | Озерная | 742 | 742 |  |  |
| 17 | Железнодорожная | 990 | 990 |  |  |
| 18 | Гагарина | 1150 | 390 | 760 |  |
| 19 | Ленина | 870 | 870 |  |  |
| 20 | Горького | 620 | 620 |  |  |
| 21 | Лесная | 520 | 520 |  |  |
| 22 | Грачева | 870 | 330 | 540 |  |
| 23 | Матросова | 1160 | 500 | 660 |  |
| 24 | Чкалова | 910 | 370 | 540 |  |
| 25 | Кирова | 1470 | 1470 |  |  |
| 26 | Октябрьская | 1640 | 1640 |  |  |
| 27 | Калинина | 650 | 650 |  |  |
| 28 | Трактовая | 2305 | 2305 |  |  |
|  | Итого | 37410 | 34710 | 2700 |  |
| с. Тюинск |
| 1 | Братьев Новиковых | 1230 |  | 1230 |  |
| 2 | Садовая | 1130 |  | 1130 |  |
| 3 | Молодежная | 780 |  | 780 |  |
| 4 | Деткина | 970 |  | 970 |  |
|  | Итого | 4410 |  | 4410 |  |
| с.Алмаз |
| 1 | Центральная | 3670 | 3670 | 3670 |  |
| 2 | Манголина | 700 | 700 | 700 |  |
| 3 | Надежды | 710 | 710 | 710 |  |
|  | Итого | 5080 | 5080 | 5080 |  |
| д. Новопетровка |
|  | без названия | 2550 |  | 2550 |  |
|  | Итого | 2550 |  | 2550 |  |
| д. Баймурзина |
|  | без названия | 1060 |  | 1060 |  |
|  | Итого | 1060 |  | 1060 |  |
|  | Всего по поселению | 50510 | 34710 | 15800 |  |

Водоотведение, дождевая канализация

В п. Щучье Озеро и с.Тюинск отсутствует централизованная система канализации. Канализационные стоки собираются в выгреба. Степень развития систем канализации в сельском поселении находится на достаточно низком уровне. Проектом предлагается строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в п. Щучье Озеро и с. Тюинск, со строительством канализационных сетей и отведением сточных вод на очистные сооружения. Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населенных пунктов, необходимо проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Предусмотреть развитие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

Мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство канализационных сетей и очистных сооружений в п. Щучье Озеро и с. Тюинск.

- Применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

Предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

Таблица 28

Строительство канализационных сетей в черте населенных

пунктов Щучье-Озерского сельского поселения

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность | Строительство | Срок год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Щучье Озеро |
| 1 | Советская | 3000 | 3000 | 2035 |
| 2 | Оборонная | 1563 | 1563 | 2035 |
| 3 | 1-е Мая | 1810 | 1810 | 2035 |
| 4 | Школьная | 1622 | 1622 | 2035 |
| 6 | Новостройка | 545 | 545 | 2035 |
| 7 | 8-е Марта | 1644 | 1644 | 2035 |
| 8 | Новошкольная | 1110 | 1110 | 2035 |
| 9 | Пушкина | 1103 | 1103 | 2035 |
| 10 | Лесозаводская | 830 | 830 | 2035 |
| 11 | Набережная | 1020 | 1020 | 2035 |
| 12 | Площадная | 3070 | 3070 | 2035 |
| 13 | Пионерская | 2380 | 2380 | 2035 |
| 14 | Энергетиков | 2506 | 2506 | 2035 |
| 15 | Базарная | 1310 | 1310 | 2035 |
| 16 | Озерная | 742 | 742 | 2035 |
| 17 | Железнодорожная | 990 | 990 | 2035 |
| 18 | Гагарина | 1150 | 1150 | 2035 |
| 19 | Ленина | 870 | 870 | 2035 |
| 20 | Горького | 620 | 620 | 2035 |
| 21 | Лесная | 520 | 520 | 2035 |
| 22 | Грачева | 870 | 870 | 2035 |
| 23 | Матросова | 1160 | 1160 | 2035 |
| 24 | Чкалова | 910 | 910 | 2035 |
| 25 | Кирова | 1470 | 1470 | 2035 |
| 26 | Октябрьская | 1640 | 1640 | 2035 |
| 27 | Калинина | 650 | 650 | 2035 |
| 28 | Трактовая | 2305 | 2305 | 2035 |
|  | Итого | 37410 | 37410 | 2035 |
| с Тюинск |
| 1 | Братьев Новиковых | 2110 | 2110 | 2035 |
| 2 | Садовая | 740 | 740 | 2035 |
| 3 | Молодежная | 1080 | 1080 | 2035 |
| 4 | Деткина | 1190 | 1190 | 2035 |
|  | Итого | 5120 | 5120 | 2035 |
|  | Всего по поселению | 42530 | 42530 | 2035 |

Почтовая и телефонная связь.

На территории поселения имеется одно почтовое отделение: Чернушинский почтамт УФПС филиал ФГУП «Почта России» в п.Щучье Озеро. Здание в котором находится почтовое отделение является  собственностью  ФГУП «Почта России» .

Обеспечение телефонной связью общего пользования п. Щучье Озеро и с. Тюинск осуществляется от АТСК 100\100 и АТСК 50\200 соответственно, соединенных с центральной АТС муниципального района в р.п. Октябрьский кабелем КСПП 1х4х0,9 и оптическим кабелем.

Количество абонентов в п. Щучье-Озеро – 385, телефонная плотность на 100 семей – 55;  в с.Тюинск – 49, телефонная плотность на 100 семей – 22,4. Имеются таксофоны и выход на междгород.

Выделенного пункта Интернет нет. Сотовая связь осуществляется с базовой станции оператора Utel.

Радиофикация отсутствует.

В п. Щучье Озеро и с. Тюинск возможен прием 2-х программ телевизионного вещания с собственных ретрансляторов. Население, предприятия и организации  имеют достаточно удовлетворительное обеспечение телефонной  связью.

Развитие телефонной сети предусматривается увеличением номерной ёмкости телефонной сети для удовлетворения всех заявок на установку телефонов, заменой на существующих АТСК координатного оборудования в п. Щучье Озеро и с. Тюинск на цифровое, переходом на оптические кабели.

Дальнейшее развитие сотовой связи, которое составляет существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Для возможности приема большего числа программ целесообразно развитие кабельного телевидения с использованием спутниковых антенн.

Основные мероприятия по развитию комплекса связи следующие:

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых  населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых

- отделениях муниципального образования, где они не оборудованы.

- Поддержание здания почтового отделения в хорошем состоянии. Своевременно проводить ремонт помещении и реконструкцию в соответствии с современными требования оказания почтовых услуг

- Расширение ассортимента почтовых услуг;

- Ускорение продвижения периодических печатных изданий и письменной корреспонденции.

Таблица 29

Планируемый перевод земельных участков по категориям и угодьям

| № | Местоположение | Площадь, га | Вид угодий | Категория земель | Перспективное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая | планируемая |  |
| 1 | Севернее п. Щучье озеро | 0,92 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 2 | Севернее п. Щучье Озеро | 24,5 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 3 | Восточнее п. Щучье Озеро | 0,65 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 4 | Восточнее п. Щучье Озеро | 4,2 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 5 | Восточнее п. Щучье Озеро | 7,3 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 6 | Юго- восточнее п. Щучье Озеро | 73,4 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 7 | Вблизи д. Новопетровка | 2 | пашня | земли сельхозназначения | земли промышленности и иного спецназначения | кладбище |
| 8 | Вблизи д. Атеро- Ключ | 2,6 | прочие | земли сельхозназначения | земли промышленности и иного спецназначения | для добычи полезных ископаемых |
| 9 | 6,7 км южнее с , Алмаз | 5,0 | прочие | земли сельхозназначения | земли промышленности и иного спецназначения | для добычи полезных ископаемых |
| 10 | юго- западнее п. Щучье Озеро | 5,0 | пастбище | земли запаса | земли особо охраняемых территорий | база отдыха |
| 11 | севернее п. Щучье Озеро | 5,9 | пастбище | земли сельхозназначения | земли населенных пунктов | кладбище |
| 12 | севернее п. Щучье Озеро | 8,5 | пастбище | земли сельхозназначения | земли населенных пунктов | рекреация |
| 13 | д. Васильевка | 98 | пастбище | земли населенных пунктов | земли сельхозназначения | садоводство, дачное строительство |
| 14 | д. Ильинск | 63 | пастбище | земли населенных пунктов | земли сельхозназначения | садоводство, дачное строительство |

Таблица 30

Планируемый перевод земельных участков по категориям и угодьям

включаемых в черту населенных пунктов.

| № | Местоположение | Площадь, га | Вид угодий | Категория земель | Перспективное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая | планируемая |  |
| 1 | Севернее п. Щучье озеро | 0,92 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 2 | Севернее п. Щучье Озеро | 24,5 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 3 | Восточнее п. Щучье Озеро | 0,65 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 4 | Восточнее п. Щучье Озеро | 4,2 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 5 | Восточнее п. Щучье Озеро | 7,3 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 6 | Юго- восточнее п. Щучье Озеро | 73,4 | пастбище | земли запаса | земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 11 | севернее п. Щучье Озеро | 5,9 | пастбище | земли сельхозназначения | земли населенных пунктов | кладбище |
| 12 | севернее п. Щучье Озеро | 8,5 | пастбище | земли сельхозназначения | земли населенных пунктов | рекреация |

Таблица 31

Экспликация земель    на перспективу

| Категория земель | Ед. изм. | состояние на 2035г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 58160 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 11352 |
| земли населенных пунктов – всего, из них: | га | 1218 |
| Щучье Озеро | га | 549 |
| Алмаз | га | 114 |
| Атеро-Ключ | га | 70 |
| Атерский | га | 75 |
| Баймурзина | га | 42 |
| Новопертовка | га | 141 |
| Тюинск | га | 165 |
| Мельниковский | га | 31 |
| Щучье Озеро | га | 31 |
| земли лесного фонда; | га | 44919 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | га | 496 |
| земли водного фонда | га | 105 |
| земли запаса | га | 65 |
| земли особо охраняемых территорий | га | 5 |

4.   Функциональное зонирование территории

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план Щучье-Озерского сельского поселения учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры сельского поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство всех существующих населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территории нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и более эффективное использование коммунальных территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Генеральным планом определены потенциальные площадки для новых зон индивидуального жилищного строительства в центральной, юго-западной, северной, восточной и западной частях п. Щучье Озеро. На застроенной территории в центральной части п. Щучье Озеро предполагается выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по жилищной застройке, обеспечению зелеными насаждениями и т.д.

Площадка для индивидуального жилищного строительства предлагается в центральной части с. Тюинск.

Кроме того, поскольку имеющиеся в муниципальном образовании территории кладбищ на расчетный срок недостаточны для осуществелния новых захоронений,  примерно в 4 км к востоку от п. Щучье Озеро выделяется территория для размещения мусульманского кладбища (в настоящее время - земли сельскохозяйственного назначения).

В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" предусматривается выделение территорий необходимых для бесплатного предоставления земельных участков в составе новых жилых зон.  С учетом данных Всероссийской переписи населения 2010 г. о числе и составе домохозяйств по типам, размеру и числу детей моложе 18 лет доля земельных участков, которые могут потребоваться для предоставления многодетным семьям, на расчетный срок генерального плана определена в 3 %. В п. Щучье Озеро с указанной целью в новой зоне застройки индивидуальными жилыми домами выделена территория площадью  0,87 га.

В Генеральном плане принимается следующая классификация населенных пунктов:

| Тип населенного пункта в соответствии с классификацией | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Развиваемые населенные пункты | п. Щучье Озеро, с. Алмаз, с. Тюинск |
| Сохраняемые населенные пункты | хут. Мельниковский, с,Новопетровка, д.Атеро- Ключ |
| Малоперспективные населенные пункты, в том числе ликвидируемые | п. Атерский, д. Баймурзина, д. Щучье Озеро, |
|  | д. Васильевка, д. Ильинск |

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района на период до 2017 г. намечены мероприятия по слиянию  д. Баймурзина с с. Новопетровка, д. Щучье Озеро с п. Щучье Озеро, п. Атерский с д. Атеро-Ключ,  ликвидация дд. Ильинск, и Васильевка намечена на период до 2020 г с переводом их в дачные поселки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона Пермского края от 28 февраля 1996 г. № 416-67 «при объединении населенных пунктов за укрупненным населенным пунктом сохраняется наименование того населенного пункта, в котором имеется учреждение связи или железнодорожная станция». Соответственно должны сохраняться наименования населенных пунктов Щучье Озеро и Атеро-Ключ.  Объединение населенных пунктов с присвоением вновь образуемому населенному пункту статуса, внесение необходимых изменений в учетные данные административно-территориального деления Пермского края осуществляется путем принятия закона Пермского края о соответствующих административно-территориальных изменениях.

Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры территории Щучье-Озерского сельского поселения

Пространственная структура территории формируется на основе функционально-планировочных, природно-экологических каркасов с учётом сложившейся историко-культурной среды поселения.

Основные принципы планировочной	 организации сводятся к следующему:

- создание комфортных условий проживания  населения;

- создание новой среды социального характера;

- включение в существующую структуру  новых объектов капитального строительства с максимальным сохранением сложившейся застройки и природного ландшафта;

- подключение транспортной структуры планируемого участка застройки к существующим автодорогам.

4.2 Принципы функционального зонирования территории

Зонирование территории предполагает установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности. При этом основные направления развития сельского поселения должны рассматриваться во взаимосвязи с развитием систем расселения.

Пространственная организация территории в настоящее время  представлена в виде системы планировочных  узлов и осей, а также  функциональных  зон.

Планировочные узлы определены как  места сосредоточения людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних и внутренних связей.

Определяющим фактором пространственного развития является  планировочный каркас ее территории – система планировочных центров и осей: сети населенных пунктов и связывающих их коридоров коммуникаций, представляющих собой структурообразующую основу пространственной организации ее территории. Развитость планировочного каркаса территории, важнейшая предпосылка ее эффективного использования, поддержания социальной стабильности и экономической конкурентоспособности.

Проектирование функциональных зон в рамках разработки схемы территориального планирования Плехановского сельского поселения  должно обеспечивать эффективное управление всеми ресурсами муниципального образования путем:

- установления приоритетов управления;

- установления приоритетов распределения финансовых и трудовых ресурсов при планировании управленческих мероприятий;

- ликвидации конфликтов природопользования путем введения пространственных и временных ограничений.

Для достижения наибольшей эффективности зонирования территории должен использоваться комплекс взаимоувязанных критериев и подходов. Основными критериями  эффективности являются:

Экологическая эффективность. С позиций экологической эффективности в одну и ту же функциональную зону  должны быть включены территории, сходные по их средообразующей или экологической функции.

Экономическая и социальная эффективность. Необходимо, чтобы зонирование соответствовало требованиям эффективности по нагрузке интересов и характеру использования территории, то есть базировалось на существующих границах угодий и границе поселения.

Функциональная эффективность. Определялась по степени конфликтности между интересами различных заинтересованных сторон, а также между приоритетными задачами, выполняемыми в данной зоне. Рекреационные и хозяйственные функции должны быть в максимально возможной степени территориально разобщены. Этого легче добиться, если выделенные зоны будут как можно меньше пересекаться какими-либо границами (природными, административными и т. д.).

При проектировании функциональных зон необходимо учитывать специализацию поселения.  Специализация ведет к экономии общественного труда в результате использования местных природных ресурсов, выгод экономико-географического положения, сложившегося производственного аппарата и трудовых навыков населения. При проектировании функциональных зон,  также должны учитываться такие критерии как:

- существующая или формирующаяся экономическая специализация рассматриваемого поселения;

- направления экономической специализации рассматриваемой части территории поселения;

- оценка перспектив развития конкретных населенных пунктов на основе имеющегося потенциала, а также их места и роли в системе расселения.

Так как  процессы градостроительного планирования и стратегического социально-экономического планирования тесно взаимосвязаны, то с учетом Программы социально-экономического развития Октябрьского муниципального района определены тенденции развития территории Щучье-Озерского сельского поселения:

-социальные: тенденции изменения численности населения, тенденции к омоложению или старению, стиль жизни, уровень жизни, размер семьи, тенденции изменения образовательного уровня;

- экономические: тенденции изменения уровня дохода, занятость, кредитная политика и доступность кредитных ресурсов, ставки процента, ставки арендной платы, рост или сокращение затрат на строительство, цены;

- политические (административные): услуги муниципальных служб, здоровье и безопасность, налоговая политика, защита окружающей среды.

Учитывая определенные выше критерии, факторы и тенденции развития Плехановского сельского поселения, сформированы функциональные зоны, основными целями которых является:

- использование ресурсных возможностей в сочетании с сохранением экологической системы;

- наиболее рациональное использование земельных ресурсов;

- пополнение доходов бюджета и обеспечение занятости трудовых ресурсов, улучшение условий проживания населения сельского поселения.

Кроме этого, функциональное зонирование позволит определить основные направления развития инженерной, транспортной и социальной, производственной инфраструктуры. Также сформулированы предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства, садоводческих кооперативов и организации мест отдыха и лечения населения, реализации инвестиционных проектов, связанных с использованием земельных ресурсов.

Следовательно, в соответствии с законом, в настоящей схеме могут быть определены цели и направления развития территорий сельского поселения в части, касающейся размещения следующих объектов муниципального значения:

-   объектов электроснабжения (электроэнергетики);

- автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостами и иными транспортными сооружениями вне границ населенных пунктов, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения;

- объектов начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и бесплатного дошкольного образования, а также объектов, предназначенных для отдыха детей в каникулярное время;

- объектов первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях,  оказания скорой медицинской помощи;

- объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- объектов туризма и рекреации;

- объектов общественно-делового, социально-культурного назначения;

- объектов по оказанию услуг связи.

Таким образом, в соответствии с определенной специализацией поселения и разработанными стратегическими целями территориального развития на средне- и долгосрочный период, а также с учетом проведенного анализа социально-экономического потенциала Щучье-Озерского сельского поселения и населенных пунктов в его составе, предлагается выделить несколько основных функциональных зон.

4.3     Перечень функциональных зон

- Зона индивидуальной жилой застройки. Ж-1

- Зона малоэтажной  смешанной жилой застройки. Ж-2

- Зона жилой застройки специального вида ( для многодетных семей) Ж-5

- Общественно-деловая зона.

- Производственная зона.

- Зона сельхозиспользования в черте населенных пунктов.

- Зона рекреации.

- Зона специального назначения.

- Зона с особыми условиями территории.

- Зона сельхозугодий.

- Земли лесного фонда.

Зона индивидуальной  жилой застройки Ж-1

Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа Ж-1А выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов низкой плотности застройки, - отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и блокированных жилых домов этажностью не выше 3-х этажей с земельными участками, - с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

### Основные разрешенные виды использования недвижимости:

отдельностоящие односемейные жилые дома;

отдельностоящие блокированные двухсемейные жилые дома;

блокированные многосемейные жилые дома.

### Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:

гаражи, встроенные в жилые дома;

отдельностоящие гаражи или открытые автостоянки (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства);

строения для содержания мелких домашних животных (собак, кроликов, коз и т.д.) и птицы;

хозяйственные постройки;

сады, огороды, палисадники;

теплицы;

оранжереи;

индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

индивидуальные бани, надворные туалеты;

строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения принципов добрососедства) в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

площадки для мусоросборников;

аллеи, скверы.

# Ж-2 - зона малоэтажной смешанной жилой застройки

Зона выделена в п. Щучье Озеро

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов средней плотности с размещением отдельно стоящих односемейных жилых домов усадебного типа, блокированных двухсемейных и многосемейных жилых домов с участками, многоквартирных жилых домов этажностью не выше 3 зтажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

### Основные разрешенные виды использования недвижимости:

отдельностоящие односемейные жилые дома;

отдельностоящие блокированные двухсемейные жилые дома;

блокированные многосемейные жилые дома;

многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

школы начальные и средние;

аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;

спортплощадки, теннисные корты;

залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;

аллеи, скверы.

### Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:

поликлиники общей площадью не выше 600 кв. м;

магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв. м.;

гаражи, встроенные в жилые дома;

отдельностоящие гаражи или открытые автостоянки (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства);

строения для содержания мелких домашних животных (собак, кроликов, коз и т.д.) и птицы (только у отдельностоящих односемейных жилых домов);

сады, огороды (только у отдельностоящих односемейных жилых домов);

палисадники;

теплицы, оранжереи, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, индивидуальные бани, надворные туалеты (только у отдельностоящих односемейных жилых домов);

строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения принципов добрососедства) в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

площадки для мусора.

Зона жилой застройки специального вида ( для многодетных семей)    Ж-5

Выделяется  также как Ж-1 многодетным семьям в собственность бесплатно

В п, Щучье Озеро и с. Тюинск.

## Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны (ОД) предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов дошкольного, школьного, среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, а также жилые дома, гостиницы, подземные или наземные 1-2-х этажные гаражи.

Производственная зона

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей. Производственная зона включает зоны перспективного развития существующих мест приложения труда; зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением определенного вида экономической деятельности. Данная зона расположена на части территории сельского поселения, которая обладает определенным экономическим потенциалом и возможностью его дальнейшего развития.

Производственные зоны размещены в п. Щучье Озеро, с. Алмаз,с.Тюинск,с. Новопетровка с учетом  существующего размещения производственных объектов и резервирования земельных участков под новые производственные площадки, развитие придорожного сервиса, производственных баз фермерских хозяйств.

Коммунальная зона

Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Зона рекреации

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан. В Щучье- Озерском сельском поселении зона рекреации выделена в п. Щучье Озеро вокруг озера, рядом со строящимся спортивным залом и бассейном. Рекреационная зона выделена  вблизи п. Щучье Озеро для строительства базы отдыха, при объединении населенных пунктов п. Щучье Озеро и д. Щучье Озеро выделена зона рекреации около кладбищ существующего и проектируемого.

Зона сельхозиспользования в черте населенных пунктов

Предназначена для сенокошения, огородничества, индивидуального садоводства и иных сельскохозяйственных целей.

Зона сельхозугодий

В зонах сельхозугодий выделяются территории, характеризующие деятельность сельского хозяйства, что влияет на характер использования территории, а именно:

- Земли сельскохозяйственного назначения.

- Территории объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- Территории развития объектов производств и переработки сельскохозяйственной продукции в перспективе.

Для данной зоны характерно, что сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокос и т.п.)  используются в сельскохозяйственном производстве. В зоне сельскохозяйственного использования достаточно активно выделялись  земельные доли для последующей их реализации и перевода в земли иных категорий либо изменения целевого назначения. Часть земель, переданная в начале земельной реформы в ведение органов местного самоуправления, используется местным населением для сенокошения и выпаса скота. Преобладание в структуре населения постоянно проживающих жителей при наличии относительно развитого сельскохозяйственного производства определяет эту часть поселения как сельскохозяйственную зону.

В эту зону  входит большая часть территории сельского поселения. Производственные и трудовые ресурсы в настоящее время не позволяют поддерживать высокий уровень сельскохозяйственного производства. Функциональное зонирование направлено в данном случае на обеспечение:

- повышения показателей экономической и технологической эффективности сельскохозяйственных предприятий;

- повышения общей социальной эффективности сельского хозяйства;

- оптимальное техногенное воздействие на окружающую среду.

Основными целевыми установками при территориальном и стратегическом планировании сельскохозяйственного производства являются:

- высокая интенсивность на основе биологизированных технологий;

- углубление специализации сельскохозяйственного производства;

- сбалансированность производства и максимальная переработка отходов (развитие производства кормовых культур; максимальное внесение навоза на поля; активное использование сидератов);

- интенсивная рациональность, то есть применяемые технологии требуют больших затрат (например себестоимость единицы корма выше при более высокой питательности). При этом следует обеспечить максимальную сохранность и качество (удешевление единицы энергии и кормовых единиц);

- интенсивное биологическое производство (инвестиции в утилизацию органики; расширение сидеральных посевов; рациональные дозы минеральных удобрений).

Эти принципы нашли отражение при подготовке предложений по созданию специализированных зон в составе  зоны сельскохозяйственного использования Щучье- Озерского сельского поселения.

На сегодняшний день в Щучье- Озерском сельском поселении сложилась неблагоприятная обстановка в сельскохозяйственной отрасли.

Территориальное планирование должно быть ориентировано на развитие сельскохозяйственного производства, то есть создание крупного рентабельного сельхозпредприятия.

При этом следует учитывать, что приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя три направления: ускоренное развитие животноводства; стимулирование развития малых форм хозяйствования; обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе.

В конечном итоге грамотные планировочные решения и функциональное зонирование нацелено не только на повышение экономической эффективности, но и развитие человеческого потенциала, повышение доходов населения и социального развития села.

При грамотной организации сельскохозяйственного производства в поселении, даже в условиях сложного общего экономического состояния, можно добиться стабильного развития производства. Факторами, способствующими этому, является хорошая транспортная доступность,  благоприятные климатические условия, достаточные природные и трудовые ресурсы. Базой развития сельскохозяйственного производства должен быть населенный пункт, сохранивший свой производственный и трудовой потенциал, который в данной зоне можно отнести к развивающимся территориям. В данном случае центром развития сельскохозяйственного производства может стать с. Тюинск.

Внедрение в хозяйственную практику более глубокой специализации, как в производстве, так и в техническом обеспечении и сервисе производственных функций позволит решить актуальные задачи повышения эффективности и экологичности сельскохозяйственного производства. При этом каждое специализированное предприятие и организация должны максимально концентрировать усилия на главном производственном процессе, его непрерывном совершенствовании на основе инноваций.

Основными направлениями повышения эффективности и внедрения инноваций в сфере сельскохозяйственного производства Щучье-Озерского сельского поселения являются следующие:

- создание предприятий сервиса в сфере сельского хозяйства;

- обеспечение высокого уровня ведения отрасли кормопроизводства на основе высокопроизводительной техники и оборудования, дальнейшего насыщения структуры угодий качественными многолетними травами и наращивание объемов товарного производства семян многолетних трав.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На территории Щучье-Озерского сельского поселения находятся  7 кладбищ смешанного и традиционного захоронения п., которые относятся к IV классу опасности, и имеют санитарно-защитную зону 100 метров.

На 2014 г. в сельском поселении действуют следующие кладбища:

- п. Щучье Озеро, на юж. стороне ул. 8 Марта, площадь 1,5 га;

- п. Щучье Озеро, на сев. стороне ул. Чкалова, площадь 2,5 га;

- с. Тюинск, на расстоянии 200 м от колхозной фермы, в логу, площадь 1 га;

- дер. Васильевка, при въезде в населенный пункт с левой стороны, площадь 0,5 га;

- д. Баймурзина, при въезде в населенный пункт с левой стороны, в лесу, площадь 0,2 га;

- д. Новопетровка, на расстоянии 3 км от населенного пункта в сторону бывшей дер. Тураевка, площадь 1 га;

- с. Алмаз, на расстоянии 1,5 км севернее от населенного пункта, площадь 1 га.

Планируется организация нового мусульманского кладбища в северной части  п. Щучье-Озеро.

В д. Новопетровка предлагается  организовать новое кладбище  в 200 метрах от границы населенного пункта  на землях сельскохозяйственного назначения площадью 2 га.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зоны охраны объектов культурного наследия

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (приложение 1).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».               Охранные зоны линейных объектов транспорта

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта, безопасности населения на землях, прилегающим к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

В охранных зонах транспорта запрещается:

- производить без письменного согласия предприятий, учреждений и организаций транспорта всякого рода строительные, монтажные и горные работы постоянного и временного характера;

- вести рубки леса и нарушать растительный покров способами, которые  могут привести к образованию оползней, осыпей, селевых потоков, оврагов, возникновению подвижных песков, снежных заносов, лавин и т.п.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы. Для автомобильных дорог общего пользования III категории регионального значения «Чернушка-Тюш» устанавливается придорожная полоса 100 метров. Для автомобильных дорог местного значения предусматривается придорожная полоса шириной 50 метров. Особый режим использования в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей  и арендаторов не изымаются.   В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской  Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается  при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной	 дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учётом возможной реконструкции дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учётом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения газопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной  25  метров вдоль трасс многониточного трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов. При этом устанавливаются санитарные разрывы от магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельно стоящих зданий и т.д.    В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта  (кроме почвенных образцов).

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны электрических сетей. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки и устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей до 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач (за исключением ответвлений к вводам в здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекта крайних проводов на поверхность земли на два метра с каждой стороны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны  линии от крайних проводов на расстоянии:

для линий напряжением  35 кВт 15 метров;

для линий напряжением  110 кВт 20 метров;

для линий напряжением  220 кВт 25 метров;

для линий напряжением  500 кВт 30 метров.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные  работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в)  осуществлять добычу рыбы, других видов животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабелей линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки    электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей  и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ  (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн, производить сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации (приложения 2, 5).

Таблица 32                                                                                                                                              Перечень водных объектов на территории Щучье-Озерского сельского поселения с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водотока (км) | Площадь водоема (кв. км | Размер водоохранной зоны, м | Размер прибрежной защитной полосы, м* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | оз. Карасто | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 2 | оз. Пашово | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 3 | оз. Черное | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 4 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 5 | озеро (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 6 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 7 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 8 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 9 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 10 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 11 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 12 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 13 | озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 14 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 15 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 16 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 17 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 18 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 19 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 20 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 21 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 22 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 23 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 24 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 25 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 26 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 27 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 28 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 29 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 30 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 31 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 32 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 33 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 34 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 35 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 36 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 37 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 38 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 39 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 40 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 41 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 42 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 43 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 44 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 45 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 46 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 47 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 48 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 49 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 50 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 51 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 52 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 53 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 54 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 55 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 56 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 57 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 58 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 59 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 60 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 61 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 62 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 63 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 64 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 65 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 66 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 67 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 68 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 69 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 70 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 71 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 72 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 73 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 74 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 75 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 76 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 77 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 78 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 79 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 80 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 81 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 82 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 83 | озеро, п. Щучье Озеро (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 84 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 85 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 86 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 87 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 88 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 89 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 90 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 91 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 92 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 93 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 94 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 95 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 96 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 97 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 98 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 99 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 100 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 101 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 102 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 103 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 104 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 105 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 106 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 107 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 108 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 109 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 110 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 111 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 112 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 113 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 114 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 115 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 116 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 117 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 118 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 119 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 120 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 121 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 122 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 123 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 124 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 125 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 126 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 127 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 128 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 129 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 130 | озеро, п. Щучье Озеро (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 131 | озеро, п. Щучье Озеро (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 132 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 133 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 134 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 135 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 136 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 137 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 138 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 139 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 140 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 141 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 142 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 143 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 144 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 145 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 146 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 147 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 148 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 149 | озеро, п. Щучье Озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 150 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 151 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 152 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 153 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 154 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 155 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 156 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 157 | озеро, с. Тюинск (проточное) | - | Менее 0,5 | 50 | 50 |
| 158 | озеро, с. Тюинск | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 159 | пруд, п. Щучье озеро | - | Менее 0,5 | 0 | 0 |
| 160 | р. Атер | 50 | - | 200 | 200 |
| 161 | р. Колтаевка | 6 | - | 50 | 50 |
| 163 | р. Мизячка | 5 | - | 50 | 50 |
| 165 | р. Таута | 5 | - | 50 | 50 |
| 166 | р. Тесяк | 16 | - | 100 | 50 |
| 167 | р. Тюй | 193 | - | 200 | 200 |
| 168 | р. Уяс | 27 | - | 100 | 50 |
| 169 | руч. Алмаз | 12 | - | 100 | 50 |
| 171 | ручей безымянный | 5 | - | 50 | 50 |
| 172 | ручей безымянный | 5 | - | 50 | 50 |
| 173 | ручей безымянный | 3 | - | 50 | 50 |
| 174 | ручей безымянный | 2 | - | 50 | 50 |
| 175 | ручей безымянный | 1,5 | - | 50 | 50 |
| 176 | ручей безымянный | 1,5 | - | 50 | 50 |
| 177 | ручей безымянный | 1 | - | 50 | 50 |
| 178 | ручей безымянный | 1 | - | 50 | 50 |
| 179 | ручей безымянный | 1 | - | 50 | 50 |
| 180 | ручей безымянный | 9 | - | 50 | 50 |

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отн

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

• вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

• вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

• по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

• в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки  менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

б) для водоемов (пруда, озера) граница первого пояса устанавливается на расстоянии 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса

Границы второго пояса ЗСО водотоков для реки и водоемов (пруда, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению устанавливается 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии 500 метров.

Границы ЗСО-2 пояса проектируемого водозабора в районе пруда на р. Атер от точки вклинивания подпора (юго- восточная окраина п. Щучье Озеро) и выше по потоку как водотока.Установить границу ЗСО 2 на расстоянии 850 метров от водозабора, по линии, проходящей через плотину. Все загрязнения, попадающие в р. Атер ниже плотины пруда будут отнесены ниже по течению и никогда не достигнут проектируемого водозабора. По прилегающему правому берегу на расстоянии 500 метров  от уреза воды. По противоположному (левому) берегу также на расстоянии 500 метров от уреза воды.  Зоны санитарной охраны установлены на основании рабочего проекта зоны санитарной охраны 07.065-ЗСО, разработанной ОАО «Пермгипроводхоз» в 2008 году (приложение том 3)

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны охраны объектов культурного наследия

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации». В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами, правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

## 4.4. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация определяется природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности. Природными факторами, отрицательно действующими на человека в рассматриваемом муниципальном образовании, служат: континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими - летом, перепады атмосферного давления, неравномерно распределенное по сезонам года количество осадков, туманы.

На территории сельского поселения отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках муниципальных районов и края в целом. На проектируемой территории поселения отсутствуют стационарные посты ГУ ЦГМС-Р наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. По данным материалов Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района наблюдается превышение расчетных показателей диоксида азота и пыли. Для населенных пунктов с населением менее одной тысячи жителей фоновые концентрации принимаются равными нулю, если поблизости не находится населенный пункт с большим числом жителей.

На территории сельского поселения нет крупных промышленных предприятий 1-2 класса опасности, что, безусловно, положительно сказывается на состоянии окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха: котельные, нефтепроводы, транспортные предприятия. Существенно и влияние передвижных источников, особенно в жилых кварталах. Основные загрязняющие вещества от автотранспорта: свинец, бенз(а)пирен, летучие углеводороды, а также пыль, количество которой возрастает от дорог с неусовершенствованным покрытием. При этом с общей тенденцией увеличения количества транспортных средств, растет и антропогенная нагрузка на окружающую среду.

Водоснабжение осуществляется из подземных и поверхностных источников. По материалам Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района качество питьевой воды и состояние системы водоснабжения относительно удовлетворительные, но в настоящее время не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения в с. Тюинск (из р.Тюй), д.Новопетровка (из пруда по р.Тесяк). Имеются данные о превышении ПДК по микробиологическим показателям, что свидетельствует о недостаточной защищенности и очистки воды подаваемой населению. На сегодняшний день существует также проблема очистки сточных вод. В населенных пунктах отсутствует единая система водоотведения и очистки канализационных сточных вод. Сточные воды аккумулируются в выгребных ямах или сбрасываются на рельеф.

Актуальным остается вопрос соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

### Основные источники загрязнения почвенного покрова – свалки, полигоны ТБО, кладбища, скотомогильники, сельхозпредприятия (навозохранилища, использование пестицидов и др.). Данные объекты должны соответствовать природоохранным и санитарно-гигиеническим нормативам, быть оборудованными траншеями, водонепроницаемым дном, наблюдательными колодцами и пр., что соблюдается не в полной мере. Особенно это касается несанкционированных мест складирования отходов.

В соответствии со статьей 8 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) Федерального закона «Об отходах производства и потребления»  к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К полномочиям органов местного самоуправления Октябрьского муниципального района относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Таким образом, по законодательству все муниципальные районы  должны решать проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов в рамках собственных муниципальных образований.

На сегодняшний день на территории сельского поселения нет санкционированных свалок. Все отходы вывозятся на полигон ТБО в п. Октябрьский.

В случае отходов животноводческих предприятий (ферм) – необходимо сооружение специальных крытых навозохранилищ и мест компостирования отходов, а также внедрение новых технологий по переработке отходов животноводства, обеззараживанию и пр. Это позволит снизить нагрузку данных предприятий на почву и окружающую среду в целом, уменьшить санитарно-защитную зону.

Показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находится в пределах нормы и определяются естественным радиационным фоном и техногенным загрязнением. На территории Пермского края существует система радиационного мониторинга. По данным ГУ «Пермский ЦГМС» уровень гамма-фона в Пермском крае не превышает естественного фона (данные 2007 г. не более 25 мкрР/ч (0,22 мкЗв/ч.)).

Исследования по шумовому и электромагнитному загрязнению на территории муниципального образования не проводились.

## Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание и своевременное пополнение единой информационной базы данных источников.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (действующих и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в соответствии с нормативными документами, контроль за соблюдением режима ограничений.

- Модернизация сельскохозяйственных объектов, строительство крытых навозохранилищ и мест компостирования органических отходов.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-3 поясов.

- Модернизация и реконструкция прочих инженерных сетей и объектов.

- Рекультивация несанкционированных свалок .

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями либо организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озеленение вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

В том числе мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- запрет на размещение в границах СЗЗ  жилых помещений, детских садов, школ и др.

По охране водных ресурсов:

- разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-го пояса;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- развитие систем канализации населенных пунктов, организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 4.5 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Щучье-Озерского сельского поселения имеют место опасности природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Опасные процессы и явления природного характера

Опасные геологические явления и процессы:

В сельском поселении распространены процессы карстообразования, особенно часто встречается  карбонатный карст.

Наличие карста следует учитывать при выборе участков под строительство. Необходимо проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, на основе которых должны быть проработаны противокарстовые мероприятия.

Территория сельского поселения попадает в зону сейсмической активности (до 6 баллов). При возникновении сильных сейсмических ударов возможно разрушение легких построек, обрушение штукатурки, травмирование людей.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории сельского поселения имеют место неблагоприятные гидрологические явления такие, как затопление и подтопление. Процессы затопления связаны с весенним половодьем, подтопления вызваны дождевыми паводками.

Опасные метеорологические явления и процессы:

На территории сельского поселения имеют место неблагоприятные метеорологические явления, характерные для всего Октябрьского муниципального района: грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, град с диаметром частиц более 20 мм, сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, гололед.

В результате действия неблагоприятных  метеорологических явлений и процессов могут возникать аварии на производственных объектах, возможно разрушение построек. Сильные ветры и обильные осадки могут привести к обрыву проводов воздушных ЛЭП и линий связи, возможны повреждения в транспортной и коммунально-энергетической инфраструктурах. Поломанные деревья в результате шквалистых ветров образуют завалы на значительных территориях. Снегопады и гололед представляют серьезную угрозу для автомобилистов, в период их возникновения резко повышается уровень ДТП на дорогах.

Природные пожары

Большую часть территории сельского поселения занимают леса, хвойно-широколиственные. Поэтому актуальными становятся вопросы пожарной безопасности.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

- грозовые разряды.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Опасности техногенного характера

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

На территории сельского поселения источником опасности техногенного характера являются объекты транспортной инфраструктуры. По территории сельского поселения проходит магистральная железная дорога Москва-Казань-Екатеринбург. Опасность представляют чрезвычайные ситуации с участием перевозимых по железной дороге опасных грузов.

Пожароопасными объектами на территории сельского поселения являются котельные, работающие на дровах и угле. Они расположены в п. Щучье Озеро и в с. Тюинск.

В северо-западной и северо-восточной части сельского поселения проходят небольшие участки нефтепроводов. Нефть является взрывопожароопасным веществом. Аварийные ситуации на нефтепроводе могут возникать по ряду причин: внутренняя коррозия и эрозия трубопроводов; внешняя коррозия подземных  трубопроводов; физический износ, структурные отказы или механические дефекты; причины и факторы, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного характера. В результате аварии на нефтепроводах возможно попадание нефтепродуктов в окружающую среду без и с последующим возгоранием. Нефть имеет 3 класс токсичности, опасны для человека углеводороды в составе нефтяных газов. Попадая в почву, нефтепродукты угнетают развитие растений. При возникновении возгорания излившихся нефтепродуктов происходит загрязнение атмосферы.

На р. Атер в п. Щучье Озеро расположено ГТС пруда, собственником является МО Щучье-Озерское сельское поселение. Площадь пруда составляет 22,5 га, объем – 0,450 млн м3. ГТС пруда находится в исправном состоянии и не представляет угрозы затопления для объектов, расположенных в нижнем бъефе.

Перечень мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

На основе СНиПа 2.01.15-90 в качестве основных противокарстовых мероприятий следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Для защиты территорий от временного затопления (паводковыми водами) следует применять искусственное повышение поверхности территорий или дамбы обвалования.

Перечень мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска половодий через ГТС:

- проведение своевременной диагностики состояния ГТС;

- проведение ремонтных работ на ветхих и неисправных участках ГТС;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий в случае аварий на ГТС;

- администрации сельского поселения разработать Правила эксплуатации ГТС, включающие порядок эксплуатации ГТС при пропуске паводков, половодий;

- постоянный мониторинг за ледовой обстановкой с ведением соответствующих журналов наблюдений;

- с началом половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц.

- использование земельных участков, расположенных в зонах возможного затопления при прохождении половодий и в случае аварий на ГТС, требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование нефтепроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены нефтепроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации нефтепроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них нефтепродуктов.

Обеспечение пожарной безопасности

В настоящее время на территории сельского поселения пожарное депо на две машины расположено в д. Щучье Озеро. На основе предложений Схемы территориального планирования Октябрьского муниципального района и в соответствии с Федеральным законом от 22 сентября 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рекомендуется также строительство пожарного депо в с. Тюинск.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана сельского поселения.

На перспективу планируется на существующих и проектирумых водопроводных сетях установить пожарные гидранты через каждые 200 метров, содержать пожарные пирсы в состоянии, пригодном для эксплуатации в любое время года

17. Список используемой литературы

# 1.    Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.

# 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.  № 190-ФЗ.

3.   Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

4.   Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

5.   Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие  Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

9. Федеральный закон  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ).

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.        № 7-ФЗ.

11. Федеральный закон «О санитарно-экологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

12. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

# 13. Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» от 14 ноября 2008 года N 332-ПК.
14. Закон Законодательного собрания Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского края» 27.12.2004 года N 1987-436  в редакции Законов Пермского края от 20.02.2007 г. № 6-ПК, от 06.03.2007г. № 20-ПК, от 27.06.2008 г. № 266-ПК, от 14.11.2008 г. № 341-ПК.

# 15. Закон Законодательного собрания Пермской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае» № 1080-220  от 31.10.2003г. в ред. Законов Пермского края от 12.05.2006 г. № 2991-671, от 02.03.2009 г. № 393-ПК.

# 16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении  в действие новой редакции  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

# 17. Постановление Губернатора Пермской области «Об упорядочении использования и охраны земель автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Пермской области, и придорожных охранных зон»  от 24.11.1997 г. № 415.

18. Распоряжение Губернатора Пермской области «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермской области местного (областного) значения» от 5.12.2000 г. N 713-р (в ред. распоряжений Губернатора Пермской области от 20.05.2002 N 237-р, от 01.07.2004 N 365-р, распоряжения Правительства Пермского края от 20.04.2007 N 58-рп).

19. Постановление Правительства Пермского края «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» от 28.03.2008 г. № 64-п.  (в редакции Постановлений Правительства Пермского края от 29.09.2008 г. № 465-п, от 21.07.2009 г. № 457-п).

20. Постановление правительства Пермского края «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края» от 28.03.2008 г. № 67-п.

21. Постановление Правительства Пермского края «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правилах расчёта размеров ассигнований бюджета Пермского края на указанные цели» от 04.03.2009 г. № 101-П.

# 22. Постановление Законодательного собрания Пермской области «О концепции областной целевой программы «Социальное развитие сельской местности пермской области до 2010 года» от 21.10.2004 г. N 1687.

# 23. Приказ Комитета строительства, архитектуры и градостроительства Пермской области «Об утверждении методических рекомендаций «О составе, порядке подготовки и утверждения генеральных планов поселений (городских округов)» от 19.10.2005 г. № 50-од.

# 24. Указ президента Российской Федерации «Об усилении государственного контроля за использованием и охраной земли при проведении земельной реформы» от 18.12.93 г. №  2162.

# 25.   Указ Губернатора Пермской области «Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых территорий» от  26.06.2001 г.     N 163.

# 26. Указ Губернатора Пермской области «О неотложных мерах по проведению к нормативным требованиям санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов» от 02.03.2004 г. № 21.

27. Письмо Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Пермской области «О порядке разработки и утверждения черты городских и сельских поселений, других муниципальных образований» от 15.12.1998 г. № 272.

28. Решение Совета депутатов Плехановского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Плехановского сельского поселения Кунгурского муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в документы» от 30.01.2009 г. № 31.

29. «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» 4.12.1995г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193).

30. «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»  НПБ 101-95 от 01.01.1995 г.

31. «Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота» от 01.10.1999г.  НТП 1-99.

32. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждённые Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

33. Строительные нормы и правила 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 1.03.2003 г.

34. Строительные нормы и правила 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

35. Государственные списки памятников истории и культуры Пермской области.- Пермь.: Издательство «Пушка». 2001.-352 с.

36. Вильданов Р.Ф. Памятники истории и культуры Пермской области/ Р.Ф. Вильданов.- Пермь: «АРАБЕСК». 1996. – Т. 1: Археология.

37. Комов Н. В. Земельное право и землеустройство в России./ Н.В. Комов. - М.: РУССЛИТ, 1995.

38. Комов Н. В. Управление земельными ресурсами России: Русская модель землепользования и землевладения./ Н.В. Комов. - М.: РУССЛИТ, 1995.

39. Научные основы землеустройства:  под ред.  Проф. В.П. Троицкого. - М.: Колос, 1995.

40.  Ограничения (обременения) прав на использование земельных участков/ В.Ф. Спиридонов и др.- Москва, 2000.

42. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов района; Методические указания для студентов землеустроительного факультета/ сост. А.Л. Желясков, Н.П. Шалдунова.- Пермь: ПГСХА им. Академика Д.Н. Прянишникова, 1996.

# 43. Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района.

44. Туризм в Пермской области.- Пермь: ООО «Раритет-Пермь», 2002.